# 激光拼焊板制轿车整体侧围内板成形关键技术的研究

### 论文摘要

本文结合由激光拼焊板制成的典型轿车车身部件—车身整体侧围内板,系统地分析了国产激光拼焊板的冲压成形性能,探索了影响激光拼焊板成形性能的关键因素。对轿车车身整体侧围内板所用板坯中包含的四种类型的激光拼焊板进行了冲压成形性能试验;在单向拉伸试验的基础上,提出了一种计算焊缝处力学性能参数的“混合计算法”;通过艾利克森试验检验了激光拼焊板的复合成形性能,分析了焊缝的方向对激光拼焊板成形性能的影响及每种焊缝方向所对应的裂纹的破裂形式,并阐述了破裂产生的原因;从理论上分析了激光深熔焊接热循环对激光拼焊板焊缝及热影响区的微观组织及硬度的影响,对激光拼焊板的焊缝及热影响区进行了金相组织及硬度分布试验;建立了激光拼焊板拉深成形的力学模型,推导了拼焊板在薄厚两侧母材施加等压边力的条件下,由于两侧母材应力应变的不同而引起的焊缝移动量公式;采用板料成形专用模拟软件eta/Dynaform,全面分析了轿车车身整体侧围内板在冲压成形过程中的金属流动及应力应变分布规律。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和依据

- 1.2 激光拼焊板技术的优点

- 1.3 激光拼焊板国内外应用现状研究

- 1.4 激光拼焊板成形性能的研究现状

- 1.4.1 国外激光拼焊板成形性能的研究现状分析

- 1.4.2 国内激光拼焊板成形性能的研究现状分析

- 1.5 拼焊板冲压成形的数值模拟研究

- 1.6 激光拼焊板在冲压成形中存在的问题分析

- 1.7 本文研究的主要内容

- 第二章 激光拼焊板的成形基础研究

- 2.1 激光拼焊板的生产过程及焊缝处的机械特性

- 2.1.1 激光焊接的生产过程

- 2.1.2 激光拼焊板焊缝的类型及其机械特性

- 2.2 激光拼焊板的拉深成形性能研究

- 2.2.1 抗破裂性能

- 2.2.2 车身覆盖件拉深时的起皱与破裂

- 2.2.3 影响拼焊板成形质量的主要因素

- 2.3 本章小结

- 第三章 激光拼焊板冲压成形性能的试验研究

- 3.1 激光拼焊板性能及试验方法简介

- 3.2 单向拉伸试验研究

- 3.2.1 试验设备

- 3.2.2 试验结果分析

- 3.2.3 用“混合计算法”求解焊缝基本的力学性能

- 3.3 艾利克森试验研究

- 3.3.1 试验准备

- 3.3.2 试验结果与分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 激光拼焊板微观组织及硬度分析

- 4.1 激光深熔焊接热循环对拼焊板微观组织及硬度的影响

- 4.2 金相组织分析

- 4.2.1 焊接接头全貌

- 4.2.2 母材组织结构

- 4.2.3 焊缝熔合区组织

- 4.2.4 热影响区组织分析

- 4.3 焊接接头的显微硬度试验

- 4.4 本章小结

- 第五章 激光拼焊板焊缝移动的力学解析模型

- 5.1 屈服准则

- 5.2 影响拼焊板焊缝移动的影响因素分析

- 5.2.1 力学解析模型的建立

- 5.2.2 结果分析

- 5.3 拉深成形中焊缝移动力学解析模型

- 5.3.1 基本假设与基本方程

- 5.3.2 力学解析模型的建立

- 5.4 本章小结

- 第六章 拼焊板制轿车整体侧围内板的冲压成形仿真分析

- 6.1 板材成形有限元分析理论

- 6.1.1 弹塑性本构关系与屈服准则

- 6.1.2 动力分析的有限元方程

- 6.1.3 动力显式时间积分

- 6.1.4 接触与摩擦

- 6.2 影响拼焊板成形中焊缝移动的关键参数研究

- 6.2.1 拉深筋对焊缝移动的影响

- 6.3 轿车整体侧围内板的仿真分析

- 6.3.1 板成型专用有限元仿真软件eta/Dynaform简介

- 6.3.2 零件的工艺难点分析

- 6.3.3 模拟分析的前置处理

- 6.3.4 数值参数设置

- 6.3.5 模拟结果的后处理与缺陷分析

- 6.3.6 零件的成形模拟结果的实际应用效果

- 6.4 本章小结

- 第七章 全文总结

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读博士期间发表的学术论文及其他成果

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].差厚拼焊板冲压仿真模型的构建研究[J]. 热加工工艺 2017(01)

- [2].差厚拼焊板辊弯成形仿真研究[J]. 锻压技术 2011(04)

- [3].拼焊板力学性能概述[J]. 汽车工艺与材料 2009(08)

- [4].基于仿真技术的汽车拼焊板冲压成形研究[J]. 热加工工艺 2008(21)

- [5].工业激光拼焊技术概况[J]. 一重技术 2018(06)

- [6].车用全自动激光拼焊生产线发展现状与对策[J]. 现代焊接 2012(08)

- [7].激光拼焊技术在车身制造中的应用[J]. 汽车工艺师 2018(05)

- [8].压边力对圆弧焊缝拼焊板成形性能影响研究[J]. 机械设计与制造 2016(10)

- [9].圆弧焊缝拼焊板成形性能的影响因素分析[J]. 机械强度 2017(05)

- [10].激光拼焊板成形极限图的理论建立方法[J]. 机械工程学报 2009(04)

- [11].轻量化汽车用拼焊板冲压成形性能研究现状与展望[J]. 焊接技术 2019(10)

- [12].基于拓扑优化的拼焊板车门焊缝位置布局[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [13].汽车拼焊板全自动激光焊接系统[J]. 电焊机 2013(02)

- [14].工程拼焊板拉延时焊缝移动和回弹研究[J]. 热加工工艺 2018(03)

- [15].轻量化拼焊板构件塑性成形研究进展[J]. 精密成形工程 2019(05)

- [16].车辆激光拼焊板失效模式预测及有限元验证[J]. 农业工程学报 2013(12)

- [17].基于工艺参数变化的中央通道拼焊板回弹趋势研究[J]. 机电产品开发与创新 2018(03)

- [18].焊缝形式对拼焊板冲压性能的影响研究[J]. 锻压技术 2014(10)

- [19].汽车轻量化先进工艺技术[J]. 汽车工艺师 2018(04)

- [20].激光拼焊板焊缝仿真处理方式研究[J]. 塑性工程学报 2009(06)

- [21].差厚拼焊板车门内板冲压成形焊缝移动数值模拟研究[J]. 热加工工艺 2012(09)

- [22].焊缝位置对拼焊板拉伸行为影响的解析预测[J]. 材料工程 2011(10)

- [23].差厚拼焊板方盒件在充液拉深过程中焊缝移动的研究[J]. 热加工工艺 2009(03)

- [24].铝合金FSW拼焊板塑性变形规律研究[J]. 稀有金属材料与工程 2017(11)

- [25].热变形对TC4氩弧拼焊板拉伸与疲劳性能的影响[J]. 航空制造技术 2016(18)

- [26].汽车车身激光拼焊板国内外研究进展[J]. 汽车工程 2014(06)

- [27].拼焊板成形极限图特征研究[J]. 中国机械工程 2011(10)

- [28].差厚拼焊板零件焊缝线偏移的控制方法[J]. 中国机械工程 2019(06)

- [29].双相钢拼焊板温拉伸力学性能及组织分析[J]. 材料科学与工艺 2012(02)

- [30].拼焊板结构件拉弯成形工艺参数的正交试验研究[J]. 精密成形工程 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ece2c0f07f423236a281b53.html