# 凹凸棒土的改性与应用研究

### 论文摘要

凹凸棒土是苏皖地区特色矿产资源,本论文在分析凹凸棒土的应用开发现状基础上,以提高凹凸棒土的吸附容量,开发高性能凹凸棒土吸附材料为目的,先对凹凸棒土（ATP）进行盐酸酸处理得酸改性凹凸棒土（HATP）,再开展硅烷偶联剂改性凹凸棒土（OHATP）吸附材料的制备研究。以重金属废水处理为目标,系统研究了OHATP对六价铬离子的吸附性能。采用不同浓度的盐酸处理凹凸棒土,采用FTIR、BET和XRD等手段对产品结构进行表征,结果显示,0.1M盐酸处理后的凹凸棒土的比表面积和孔容都明显增大,晶体结构没有发生变化。将硅烷偶联剂KH-550、KH-792接枝到HATP表面制得O1HATP、O2HATP吸附材料。系统研究了不同制备条件下制得的产品对六价铬吸附性能的影响。通过FTIR、TGA-DSC、XRD和BET对OHATP进行表征,结果证明KH-550、KH-792成功接枝到HATP表面。吸附实验结果表明,当KH-550、KH-792质量分数（相对OATP质量,下同）为1%,改性反应时间分别为4h和6h,,反应温度为50℃时,制备的O1HATP、O2HATP对六价铬离子的最大吸附容量可分别达到4.55mg·g-1和5.01mg·g-1。通过静态吸附试验,考察了ATP、OHATP对六价铬离子的吸附性能。通过对比发现,OHATP对铬离子的吸附量远远大于ATP对铬离子的吸附量,主要是因为OHATP表面大量的氨基易于与铬离子形成化学键。准二级动力学方程能够更好的描述OHATP对六价铬离子的吸附过程,表明化学吸附是OHATP对铬离子的主要吸附速率步骤。在前二十分钟,O1HATP和O2HATP对铬离子的吸附非常迅速,对铬离子的去除率分别达到70%和74.9%,当吸附时间达到40min时,吸附基本达到平衡。O1HATP和O2HATP对六价铬离子的吸附平衡实验数据能够较好地符合Langmuir和Redlich-Peterson吸附等温方程,其最大吸附量分别为5.53mg·g-1、5.13mg·g-1。OHATP经热醋酸再生重复吸附第4次后的吸附量仍为第1次吸附量的90%以上,保持较好吸附性能,具有一定的实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 凹凸棒土的晶体结构及资源储量

- 1.2 凹凸棒土的性质

- 1.2.1 凹凸棒土的物理性质

- 1.2.2 凹凸棒土的物化性能

- 1.3 凹凸棒土的改性

- 1.3.1 提纯

- 1.3.2 热活化

- 1.3.3 酸化改性

- 1.3.4 有机改性

- 1.3.5 混合方法

- 1.4 凹凸棒土在重金属废水处理中的应用

- 1.5 立题意义和主要研究内容

- 参考文献

- 第二章 凹凸棒土的盐酸改性及表征

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 仪器及设备

- 2.1.3 试验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 BET比表面积和全孔分布分析

- 2.2.2 傅里叶变换红外光谱（FT-IR）

- 2.2.3 XRD

- 2.3 酸化改性凹凸棒土的改性机理

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 凹凸棒土的硅烷偶联剂改性及表征

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 试验材料

- 3.1.2 仪器及设备

- 3.3 试验方法

- 3.3.1 改性步骤

- 3.3.2 改性凹凸棒土对离子吸附量的测定

- 3.3.3 红外光谱分析（FTIR）

- 3.3.4 差示扫描量热分析（DSC）和热失重分析（TGA）

- 3.3.5 X射线衍射（XRD）分析

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 制备条件对OHATP的铬离子吸附量影响

- 3.4.2 改性凹凸棒土的结构表征

- 3.4.3 偶联剂改性HATP机理探讨

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 改性凹凸棒土对六价铬离子吸附性能研究

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 试验材料

- 4.1.2 仪器及设备

- 4.1.3 试验方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 吸附条件考察

- 4.2.2 吸附动力学与吸附等温线

- 4.2.3 改性凹凸棒土再生利用

- 4.3 本章小结

- 参考文献

- 第五章 结论

- 致谢

- 硕士期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].铬离子在钻井液中粘土上吸附规律研究[J]. 环保科技 2020(04)

- [2].超微5A分子筛的制备及对废水中铬离子的吸附研究[J]. 应用化工 2018(08)

- [3].口腔修复材料钴铬合金中钴、铬离子析出及其影响因素[J]. 中国现代医学杂志 2013(34)

- [4].人工全髋关节翻修术患者血清钴铬离子浓度与局部组织病理变化的关系[J]. 骨科临床与研究杂志 2019(01)

- [5].水中铬离子检测方法的进展[J]. 中国资源综合利用 2018(01)

- [6].金属钴、铬离子对成骨细胞增殖及Ⅰ型胶原蛋白表达功能的影响[J]. 实验与检验医学 2016(02)

- [7].改良的二苯碳酰二肼光度法测定水中铬离子浓度[J]. 山东化工 2015(08)

- [8].不锈钢食具中铬离子迁移量研究及购买和使用不锈钢食具时的注意事项[J]. 科技视界 2012(25)

- [9].纳滤膜对废水中不同铬离子分离特性的研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2009(02)

- [10].芦苇湿地去除印染污水铬离子的研究[J]. 绿色科技 2013(07)

- [11].不锈钢餐、厨具中铬离子迁移量的影响因素及质量控制[J]. 现代食品科技 2010(12)

- [12].口腔修复材料钴铬合金中钴、铬离子析出及其影响因素[J]. 中国实用医药 2016(28)

- [13].铬离子对藻类生长的影响[J]. 生态环境 2008(01)

- [14].三价铬离子阴极电沉积机理的探讨[J]. 闽南师范大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [15].铬离子对孕鼠的生理和生殖毒性[J]. 安徽医学 2011(04)

- [16].玉米芯对废水中三价铬离子的吸附研究[J]. 西部皮革 2008(06)

- [17].铬在土壤及其组分中的吸附行为[J]. 大连民族学院学报 2008(05)

- [18].活性氧化铝的改性及除铬（Ⅵ）性能研究[J]. 天津化工 2020(01)

- [19].不同价态铬离子对烟草幼苗抗氧化关键酶和根系活力的影响[J]. 南方农业学报 2018(11)

- [20].几种细菌和藻类吸附铜、铬重金属离子初步研究[J]. 中国酿造 2016(12)

- [21].活性氧化铝吸附铬离子验证试验[J]. 现代盐化工 2015(06)

- [22].煤基活性炭共价固载铬离子有机配合物催化剂的制备研究[J]. 山东化工 2014(12)

- [23].钢渣处理含铬离子废水的研究[J]. 中国粉体工业 2020(02)

- [24].妊娠糖尿病患者血清镁离子、铬离子水平及其临床意义[J]. 广西医学 2018(14)

- [25].微生物吸附铬离子的研究[J]. 广州化工 2014(14)

- [26].高温氧化环境下15-5pH钢氧化层中铁铬离子迁移行为的研究[J]. 中国包装工业 2012(13)

- [27].基于水分散纳米无定形水杨酸甲酯铽配合物的三价铬离子高灵敏荧光传感器（英文）[J]. 无机化学学报 2019(08)

- [28].金属钴、铬离子对成骨细胞ALP活性及I型胶原表达的影响[J]. 江西医药 2014(12)

- [29].水中铬离子的快速检测方法研究[J]. 化工管理 2014(15)

- [30].离子交换树脂脱除碱液中的铬离子研究[J]. 齐鲁石油化工 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8ef700b71d38dc27fcec1b44.html