# 浅析建筑保温系统施工质量控制及检测

浙江中冶检测技术有限公司浙江温州325000

摘要：建筑节能保温材料与施工质量的好坏直接影响建筑节能的效果，而建筑节能检测正是对其加以验证的手段，本文将从这二个方面对建筑节能进行阐述。

关键词：建筑节能；施工质量；节能检测

前言

随着社会经济的发展，建筑耗能的问题也日益突出，我国提出了建立资源节约型经济，对建筑节能及绿色施工的大力提倡，缓解我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾；有利于长远地保障国家能源安全、保护环境、节能降耗是我国全社会面临的一项重要任务。

1.建筑保温系统原材料及施工质量控制

影响质量的关键因素：材料的质量和施工质量。

1.1原材料的质量控制

原材料必须由正规厂家生产，要有出厂合格证、质量保证书及各材料主要性能的检验报告；同时，必须经过有资质的单位做检测，复试报告符合相关标准和设计要求，方可用于现场施工。

1.2施工质量控制

主要从：人、机、料、法、环等几个要素入手。

操作人员需进行技术培训并经考核合格后方可上岗，操作过程中遵守操作规程；选用优良的施工机具，避免施工误差，提高施工质量；保温及配套材料进场需进行验收，并按要求进行送检，符合设计要求方可用于现场施工；优化施工方法，做好技术交底工作；控制施工环境，合理安排施工时间，例如，外墙保温施工大于5级大风、下雨、下雪、冬季低于5℃需停止施工；严格执行三检制度和样板引路制度并落实到位，加强过程控制，上道工序合格后方可进入下一道工序。

施工结束，做好资料的整理、归档工作；并总结此工程施工的优特点及缺点来累积经验，可优化完善下一次施工。

2.建筑节能检测

建筑节能材料质量及节能施工质量，需要对其进行检测加以验证，检测数据及资料是建筑节能验收的重要依据。由于建筑物建造周期长，节能施工环节多，施工方和建设方忽视节能工作重要性，常出现偏离设计和标准的现象；再加上利益的驱使，偷工减料、以次充好也经常出现；针对以上现象，为确保节能工程的质量，必须通过相关的节能检测，确保节能分部工程的质量满足设计标准要求。

2.1建筑节能检测主要项目

建筑节能检测项目包含多方面的内容，大概有以下几个方面：

2.1.1见证取样检测项目。包括保温隔热板材料、保温隔热浆体材料、粘结材料、饰面材料、玻纤网、锚固件的检测等。

根据GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》施工现场进场复验项目包括：保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度；粘结材料的粘结强度；增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

2.1.2墙体保温系统性能试验。保温系统的节能检测主要是测定建筑外围护结构的传热系数、节能构造、抗冲击性、吸水量、耐候性试验、耐冻融性能、抗风荷载性能、现场粘结强度、热阻等。

2.1.3门窗节能工程检测。以夏热冬冷地区为例，主要包括：气密性、传热系数、玻璃可见光透射比、遮阳系数和中空玻璃露点等。

2.2建筑节能检测方面所存在问题

2.2.1导热系数检测应注意的问题

不同物质导热系数各不相同，相同物质的导热系数与其的结构、密度、含水率、工作温度等因素有关。含水率对导热系数检测结果的影响很大，检测过程中需要把保温材料放入烘箱中进行调节至干燥状态（达到恒重），尤其需要注意，此时保温材料处于高温，很多材料需要放入干燥器中进行调节至常温状态，防止干燥试件吸收湿气，才能进行导热系数的检测。笔者曾经对同一组无机轻集保温砂浆调节到不同含水率的状态进行导热系数的测定，含水率分别为：0%（绝干状态）、4%、8%、12%、16%，前述含水率状态所测得导热系数分别为：0.071W/（m•K）、0.078W/（m•K）、0.092W/（m•K）、0.107W/（m•K）、0.112W/（m•K），抛开测试的重复性问题，很明显随着含水率的增大，所测5种状态的导热系数都呈增大的趋势。下面从微观机理上对此加以分析。对多孔材料而言，当其受潮后，液态水会替代微孔中原有的空气；而在常温常压下，液态水的导热系数（约为0.59W/（m•K））远大于空气的导热系数（约为0.026W/（m•K）），因此，含水材料的导热系数会大于干燥材料的导热系数，且含水率越高，导热系数也越大。现实中的保温层要保持绝干状态几乎是不可能的，因与空气接触，以浙南地区为例，空气中常年的相对湿度大约在60-80%，这也是为什么实验室中所测得材料的导热系数，不能直接用于工程中的设计计算，需要乘以修正系数。

与受潮带来的影响不同，试件的不平整也会引起导热系数产生误差，以无机轻集料保温砂浆试件为例，试件在成型时不可能做到完全平整，不平整的表面在与仪器加热面直接接触，间隙中常常充满了空气，热量将以导热的方式穿过这种气隙层，这种情况与完全接触相比，增加了附加的热传递阻力，从而使得被测试件的导热系数产生误差；所以，试件检测前应对表面进行打磨使其平整，能与仪器的加热面完全接触。

以上二种情况在一般检测活动中，检测人员很容易忽视，尤其，含水率对导热系数的测定影响很大，检测人员需要对此引起注意。

2.3建筑节能检测人员素质提高

目前，我国建筑节能检测的标准在不断的完善，节能检测的方法有多种多样。但是建筑节能检测的结果差别很大。原因可能有很多从事节能检测的工作人员对于热原理和测试原理不是很理解，更不用说机器的测试原理，从而不能很好的进行建筑节能检测。从这里也反应出我国目前节能检测行业存在的一个及其严重的问题，从事建筑节能检测的专业人员匮乏。这也是限制建筑节能检测发展的较为重要的原因。所以为了建筑节能检测能够和建筑行业同步发展，为了节约能源，能源高效利用，必须对从事建筑节能检测人员进行培训。对于从事建筑节能检测的人员要有以下几点要求：要懂得节能检测的原理，热传递原理，节能检测机器的充分掌握，节能检测方法的操作规范化，具有一定的职业道德。为了提高从事节能检测人员的专业素质和职业道德，检测机构要对检测员加强内部培训，通过检测协会等组织培训等方式对从事建筑节能检测的人员进行培训，以提高其专业素质。

结束语

从建筑节能原材料和施工质量这二方面进行控制，再利用检测的手段对其进行验证，方能保证建筑节能工程质量满足设计与国家相关标准的要求，有利于建筑节能的健康发展。

参考文献：

[1]建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007

[2]无机轻集料砂浆保温系统应用技术规程DB33/T1054-2016

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f0ce1971a74b702cc59f8ec.html