# 固体酸碱催化剂的制备及在酯交换法制备生物柴油反应中的应用

### 论文摘要

近些年来,随着能源危机的日益加剧以及环境问题的日益严重,迫使人们去寻找一些可再生、清洁、环境友好的能源。生物柴油作为一种可再生的能源,不仅有着与矿物柴油相似的燃烧与动力性能,而且还具有对环境友好的特性,因此正逐渐吸引着越来越多的能源工作者及环境工作者的注意。合成生物柴油主要有四种方法,即直接混合法、微乳化法、高温裂解法和酯交换反应法。其中前两者属于物理方法,后两者属于化学方法。使用物理方法虽然能降低油脂的粘度,但燃烧中产生的积炭及润滑油污染等问题仍然难以解决,而高温裂解法会产生大量小分子化合物,主要产物是生物汽油而非生物柴油。相比之下,采用动植物油和甲醇为原料、经酯交换反应制取生物柴油的方法是一条简单有效、可操作性强的工艺路线。该反应可用酸或碱作为催化剂,其中常用的均相酸、碱催化剂包括硫酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾以及钠和钾的醇盐。使用均相酸、碱催化剂不仅会对仪器设备造成腐蚀,反应后催化剂无法回收还会产生一定量的中和废弃物,导致生产成本增加的同时还易造成环境污染。用多相催化剂代替均相催化剂就可以解决上述问题。目前已报道的多相酸性催化剂有固体超强酸、杂多酸、离子交换树脂等：碱性催化剂有：分子筛、负载型碱金属及碱土金属催化剂,负载型有机碱、复合金属氧化物以及水滑石等。但上述催化剂大多存在活性较低或是活性组分易流失等问题,因此制备一种高效、稳定的催化剂是十分有意义的。基于上述情况,本论文主要开展了固体酸、碱催化材料的制备及表征工作,并尝试将这些材料作为多相催化剂用于合成生物柴油的酯交换反应中。同时结合各种表征手段,研究了各种酸、碱材料的结构及表面性质,着重探讨了载体表面性质对负载的活性中心（物种）的结构、酸碱性质的影响,并与催化剂的反应性能进行了关联。此外,还针对性能优异的多相催化剂体系进行了催化反应动力学方面的研究,确定了反应动力学的主要参数（包括反应速率常数、表观活化能以及指前因子等）。论文主要研究内容和结果如下：一.介孔钛硅复合材料在三乙酸甘油酯与甲醇的酯交换反应中的应用采用柠檬酸路线制备了具有高钛含量的钛硅复合材料,通过制备生物柴油的模型反应一三乙酸甘油酯与甲醇的酯交换反应评价了其催化性能,并与采用传统的溶胶-凝胶法制备的钛硅材料进行了对比分析。发现采用柠檬酸路线制备的钛硅复合材料在相同的反应条件下对该反应具有较好的催化活性及稳定性,循环使用三次后反应活性基本保持不变。通过X射线衍射、紫外、程序升温脱附以及吡啶吸附红外光谱等表征手段证明了钛硅复合材料中的钛物种不是以Ti02晶相或孤立的钛物种形态存在的,而主要是以低聚的TiO、形态存在且高分散在二氧化硅表面上的。为了弄清钛物种的存在状态对材料的催化性能的影响,分别采用硫酸以及硫酸铵对钛硅复合材料进行处理,使材料表面的Ti02物种发生聚集形成大的颗粒（晶体）。催化反应评价结果表明处理后的催化剂反应活性明显降低。综合各种因素,可以认为在二氧化硅表面存在的高分散的钛物种应该是酯交换反应中的主要活性中心。二.多孔炭负载CaO催化剂的制备、表征及在三乙酸甘油酯与甲醇的酯交换反应中的应用采用浸渍法分别以四种炭材料（介孔炭NC-2、活性炭AC、碳分子筛CMS以及介孔炭CMK-3）为载体制备了负载型CaO催化剂,考察了它们在三乙酸甘油酯与甲醇的酯交换反应中的催化活性。结果表明：以表面含氧基团相对较少的碳分子筛（CMS）和介孔炭（CMK-3）为载体制备的负载型CaO催化剂虽然初始活性较高,但稳定性很差；而以表面含氧基团较丰富的介孔炭（NC-2）和活性炭（AC）为载体制备的负载型CaO催化剂则对该反应表现出非常高的反应活性和稳定性,且催化剂可多次循环使用。针对CaO/NC-2体系,系统考察了CaO的负载量、催化剂的用量、催化剂的焙烧温度以及反应温度等参数对催化反应性能的影响。优化了反应工艺条件,同时确定了一些反应动力学参数。实验结果表明,在通常的反应条件下,反应速率常数不受传质过程的影响,反应遵循一级动力学模式,催化反应的表观活化能为44.9 kJ/mol。结合各种表征结果,我们认为炭负载氧化钙催化剂具有相对较高的催化活性应主要归结于大量的具有强碱中心性质的CaO物种的存在；载体表面的性质,特别是含氧基团的存在则对CaO物种的分散形态及结构稳定性起到了关键作用,是催化剂具有高稳定性的主要原因。由此我们推测,在具有高活性、高稳定性的炭负载氧化钙催化剂上至少存在两种形式的CaO物种。第一种形式的CaO是不完全堆积的,它与炭载体表面的含氧基团通过强相互作用键合（会导致其碱性变弱）,从而使氧化钙粒子与载体之间能够形成有效的链接。第二种形式的CaO是高度堆积的,存在于第一种CaO物种之上,与炭载体之间的相互作用较弱,但具有较强的碱性和较高的催化活性。这两种形式的CaO可以看作一个整体（例如一个小的CaO簇或粒子）高分散在炭载体的表面。三.氧化石墨负载CaO催化剂的制备及在大豆油与甲醇酯交换制备生物柴油反应中的应用分别以氧化石墨（GO）以及热处理后的氧化石墨（GO-T）为载体制备了负载型CaO催化剂,并通过大豆油与甲醇的酯交换反应评价了其催化性能。结果表明：CaO/GO催化剂对该反应表现出较好的催化活性以及稳定性,而CaO/GO-T催化剂虽然也具有较高的初始活性,但稳定性相对较差,在循环反应中,催化剂的活性明显下降。催化反应以及表征结果进一步证实了我们之前的推测：即炭载体表面的含氧基团对活性物种（CaO）起到锚定的作用,从而使高分散在炭载体表面的CaO粒子与载体之间形成一个稳定的连接,最终形成了具有高活性和高稳定性的负载型CaO催化剂。此外,通过对比研究发现CaO/GO催化剂的酯交换反应活性与CaO/NC-2催化剂的活性基本相当。二者的主要差别在于CaO/GO催化剂的初始活化温度或再生处理所需的温度均明显低于CaO/NC-2催化剂。初步表征结果证明,载体GO与NC-2相比,在相同条件下,其表面的含氧基团更易与活性物种发生相互作用,形成最终的负载型CaO催化剂。综上所述,本论文主要针对制备生物柴油的酯交换反应开展了几种固体酸、碱催化剂即钛硅复合氧化物、多孔炭负载CaO催化剂以及氧化石墨负载CaO催化剂的制备、表征及催化性能研究工作。得到了几种性能优异的固体催化剂,对催化剂的活性中心性质、反应机理和催化反应动力学等方面有了较为深刻的认识,希望能为今后生物柴油的制备研制出新型高效的固体酸、碱催化剂提供参考依据。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 生物柴油概述

- 1.1.1 生物柴油的定义

- 1.1.2 生物柴油的性质特点

- 1.1.3 发展生物柴油的意义

- 1.1.4 生物柴油在国内外的发展现状

- 1.2 生物柴油的制备方法及研究进展

- 1.2.1 生物柴油的制备方法

- 1.2.2 酯交换法制备生物柴油的催化剂研究进展

- 1.3 本课题的目的和意义

- 参考文献

- 第二章 实验部分

- 2.1 主要试剂和原料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 催化剂的制备

- 2.4 表征方法及测试手段

- 2.5 三乙酸甘油酯与甲醇以及大豆油与甲醇酯交换反应的评价分析

- 参考文献

- 第三章 介孔钛硅复合材料在酯交换反应中的应用

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 材料的制备

- 3.2.2 表征

- 3.2.3 催化反应评价

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 材料表征

- 3.3.2 催化性能评价

- 本章小结

- 参考文献

- 第四章 多孔炭负载CaO催化剂的制备、表征及在三乙酸甘油酯与甲醇酯交换反应中的应用

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 材料的制备

- 4.2.2 表征

- 4.2.3 催化反应

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 催化性能评价

- 4.3.2 催化剂的结构性质表征及讨论

- 本章小结

- 参考文献

- 第五章 氧化石墨负载CaO催化剂的制备及在大豆油与甲醇酯交换制备生物柴油反应中的应用

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 材料的制备

- 5.2.2 表征

- 5.2.3 催化反应

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 催化剂的结构性质表征及讨论

- 5.3.2 催化性能评价

- 本章小结

- 参考文献

- 结论与展望

- 一 结论

- 二 展望

- 作者简历

- 发表文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].离子液作为酸、碱催化剂的合成及应用[J]. 广州化工 2009(03)

- [2].生物柴油磁性碱催化剂载体制备条件对其活性的影响[J]. 中国油脂 2008(06)

- [3].碱催化剂对催化合成聚甘油的影响[J]. 南昌大学学报(工科版) 2013(02)

- [4].生物柴油磁性碱催化剂的制备及表征[J]. 中国油脂 2010(05)

- [5].平衡Lewis酸碱催化剂催化乙醇转化形成C–C键的最新进展（英文）[J]. Science China Materials 2019(11)

- [6].介孔酸碱材料的研究进展[J]. 科技信息 2011(14)

- [7].手性八面体配合物用于构建新型BrФnsted碱催化剂[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [8].栗毛球状CaO@MgO碱催化剂的制备及其在生物柴油制备上的应用[J]. 石油化工 2017(04)

- [9].金鸡纳生物碱催化剂在不对称Strecker反应中的应用研究[J]. 吉林医药学院学报 2012(06)

- [10].相关中国专利[J]. 香料香精化妆品 2017(03)

- [11].最新专利[J]. 合成纤维工业 2013(02)

- [12].稀土固体催化剂在生物柴油合成中的应用研究进展[J]. 化工进展 2016(02)

- [13].甘油在生物柴油中的溶解度研究[J]. 能源化工 2016(02)

- [14].非均相法催化制备生物柴油的最新研究进展[J]. 化工进展 2013(06)

- [15].二氧化碳合成碳酸二甲酯催化剂的研究进展[J]. 现代化工 2011(05)

- [16].脂肪酸甲酯的合成及综合应用[J]. 材料导报 2017(S1)

- [17].水滑石在氟橡胶中的应用研究[J]. 世界橡胶工业 2010(09)

- [18].催化剂及助剂[J]. 精细与专用化学品 2009(06)

- [19].尿素醇解合成碳酸丙烯酯研究进展[J]. 化学与生物工程 2009(07)

- [20].辛可宁类生物碱催化剂的合成[J]. 精细化工中间体 2016(01)

- [21].乙二醇单丁醚为溶剂制备共轭亚油酸的研究[J]. 化工技术与开发 2008(02)

- [22].生物柴油研究进展[J]. 山东化工 2008(01)

- [23].水滑石在多相催化中应用的研究进展[J]. 化工生产与技术 2010(01)

- [24].通过催化创新实现聚醚生产双重突破[J]. 江苏冶金 2008(S1)

- [25].微波法制备生物柴油研究进展[J]. 化工学报 2019(S1)

- [26].酚醛树脂基泡沫炭的制备工艺改进及在光谱电化学中的应用[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [27].甘油三酯裂解制备可再生液体燃料油研究[J]. 燃料化学学报 2010(02)

- [28].碱催化2,5-己二酮脱水制3-甲基-2-环戊烯-1-酮[J]. 日用化学工业 2016(05)

- [29].弹性气凝胶的制备及其力学、热学性能研究[J]. 无机材料学报 2014(04)

- [30].1-取代苄基-4-乙酰基-5-甲基-1,2,3-三唑的合成[J]. 应用化工 2012(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f1cbcb2812e7198697d731d.html