# 基于循环相关机理的直扩信号快速捕获技术的研究

### 论文摘要

直接序列扩频系统（简称直扩系统）通过采用特定的扩频函数,将待传输的频带较窄的信号扩展为宽频带信号。这种扩频通信系统的工作过程,主要运用伪随机序列良好的自相关和互相关特性来完成。随着直扩方式的不断发展,长周期伪码的出现,以及BOC（Binary Offset Carrier）调制技术和TDDM（Time Division Data Modulation）扩频技术的出现,使直扩信号的形式和种类越来越丰富。利用长周期伪码进行扩频,能够增加直扩信号的抗干扰能力。而与一般的直扩信号PSK（Phase Shift Keying）调制方式相比,BOC调制信号具有频谱分裂特性,能够将主瓣信号分离开,从而降低信号互扰,其相关函数比传统的PSK方式更陡峭,提高多径分辨能力。与传统的直扩信号数据调制方式不同的是,TDDM扩频技术采用奇数位调制和偶数位不调制的时分数据调制方式,从而可以提高信号的跟踪精度。对于一个直扩系统而言,接收机对信号的捕获能力尤为重要,是信号能够被正确接收并进行处理的前提。传统的直扩信号捕获方法有参考信号法、匹配滤波器法、序列估计法和序列搜索同步法等。它们都是非常有价值的伪码捕获方法,但它们以牺牲捕获时间或硬件复杂度为代价,捕获效率比较低,不适合用来对长周期扩频伪码信号,以及BOC信号和TDDM信号进行捕获设计。因此,本文在捕获设计过程当中,采用了基于循环相关的捕获方法。它通过与相应的数据压缩方法相结合,能够在低信噪比、长伪码周期序列的条件下,实现信号的快速捕获。在研究快速捕获方法的基础上,通过MATLAB7.1平台,分别对长周期扩频伪码信号、BOC信号、TDDMPSK信号及TDDMBOC信号的循环相关捕获方法进行了仿真设计,验证了循环相关算法的合理性、有效性以及快速性。在MATLAB建模仿真的基础上,着重利用Xilinx公司的Virtex4-sx35系列FPGA作为目标开发平台,对长周期扩频伪码信号、BOC信号以及TDDM信号的生成及捕获过程,进行了硬件条件下的设计。通过研究数据处理过程,分析设计结果。如果合理配置相应的参数,就能够大大减少循环相关运算时间,实现直扩信号的快速捕获。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的及意义

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.3 论文结构

- 第2章 直扩信号捕获方法的研究

- 2.1 常用的捕获方法的研究

- 2.2 循环相关捕获方法的研究

- 第3章 长周期扩频伪码信号的特性及捕获方法研究

- 3.1 长周期扩频伪码信号

- 3.2 长周期扩频伪码信号的捕获方法研究

- 3.3 长周期扩频伪码信号的捕获方法仿真及分析

- 第4章 基于BOC 调制的直扩信号特性及捕获方法研究

- 4.1 基于BOC 调制的直扩信号

- 4.2 BOC 信号捕获方法的研究

- 4.3 BOC 信号捕获方法的仿真及分析

- 第5章 基于TDDM 扩频的直扩信号特性及捕获方法研究

- 5.1 基于TDDM 扩频的直扩信号

- 5.2 TDDM 信号捕获方法的研究

- 5.2.1 TDDM 扩频的PSK 调制信号捕获方法的研究

- 5.2.2 TDDM 扩频的BOC 调制信号捕获方法的研究

- 5.3 TDDM 信号的捕获方法仿真及分析

- PSK 信号的捕获方法仿真及分析'>5.3.1 TDDMPSK 信号的捕获方法仿真及分析

- BOC 信号的捕获方法仿真及分析'>5.3.2 TDDMBOC 信号的捕获方法仿真及分析

- 第6章 基于FPGA 的捕获关键模块的研究与设计

- 6.1 基于FPGA 的捕获关键模块的设计

- 6.1.1 长周期扩频伪码信号的循环相关捕获关键模块的FPGA 设计

- 6.1.2 BOC 信号循环相关捕获关键模块的FPGA 设计

- PSK 信号循环相关捕获关键模块的FPGA 设计'>6.1.3 TDDMPSK 信号循环相关捕获关键模块的FPGA 设计

- BOC 信号循环相关捕获关键模块的FPGA 设计'>6.1.4 TDDMBOC 信号循环相关捕获关键模块的FPGA 设计

- 6.2 基于FPGA 的循环相关捕获关键模块仿真及分析

- 6.2.1 长周期扩频伪码信号循环相关捕获关键模块的仿真及分析

- 6.2.2 BOC 信号循环相关捕获关键模块的仿真及分析

- PSK 信号循环相关捕获关键模块的仿真及分析'>6.2.3 TDDMPSK 信号循环相关捕获关键模块的仿真及分析

- BOC 信号循环相关捕获关键模块的仿真及分析'>6.2.4 TDDMBOC 信号循环相关捕获关键模块的仿真及分析

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].非合作水声直扩信号检测软件设计开发[J]. 舰船电子工程 2018(11)

- [2].一种突发直扩信号盲检测算法[J]. 信息工程大学学报 2013(06)

- [3].一种宽带内直扩信号的非合作快速检测方法[J]. 计算机工程与应用 2014(13)

- [4].混沌直扩信号测量性能分析[J]. 遥测遥控 2010(03)

- [5].基于迭代信息传递技术的直扩信号捕获[J]. 计算机仿真 2008(03)

- [6].基于循环平稳差异的直扩信号盲提取抗干扰方法[J]. 电子学报 2017(06)

- [7].干扰条件下的水声直扩信号非合作检测方法[J]. 舰船电子工程 2017(09)

- [8].基于二次谱的直扩信号伪码周期估计方法研究[J]. 电子技术 2015(01)

- [9].基于状态估计的混沌直扩信号联合均衡与解调[J]. 物理学报 2011(02)

- [10].基于模糊函数的直扩信号多参数估计[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2009(10)

- [11].Alpha稳定分布噪声下直扩信号检测算法研究[J]. 通信对抗 2017(04)

- [12].一种利用矩阵谱范数的直扩信号盲同步方法[J]. 微型机与应用 2015(09)

- [13].非合作直扩信号分析的算法与实现[J]. 电子设计工程 2019(13)

- [14].一种基于运动补偿的高动态微弱直扩信号捕获算法[J]. 宇航学报 2013(04)

- [15].基于二阶矩的直扩信号伪码周期估计算法[J]. 科学技术与工程 2013(05)

- [16].直扩信号正交分路相关检测方法研究[J]. 沈阳理工大学学报 2012(06)

- [17].多径效应对直扩信号扩频序列估计的性能影响分析[J]. 遥测遥控 2011(05)

- [18].基于相关脉宽峰值搜索的直扩信号盲同步算法[J]. 电子信息对抗技术 2011(06)

- [19].基于循环平稳特性的直扩信号检测与参数估计[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [20].基于层次分析法的直扩信号安全性能评估模型[J]. 飞行器测控学报 2014(02)

- [21].适用于突发直扩信号盲检测的改进算法[J]. 信号处理 2013(07)

- [22].浅谈专家系统在直扩信号分析中的应用[J]. 科技资讯 2011(07)

- [23].星座组网中直扩信号快速同步改进算法[J]. 电讯技术 2017(09)

- [24].基于二次谱的直扩信号伪码周期估计方法研究[J]. 数码世界 2016(05)

- [25].高动态条件下直扩信号快速同步技术研究[J]. 现代防御技术 2013(06)

- [26].直扩信号抗干扰滤波接收的频域分集理论研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2013(06)

- [27].多通道直扩信号并行捕获算法[J]. 北京理工大学学报 2010(02)

- [28].直扩信号的参数估计[J]. 计算机仿真 2009(10)

- [29].改进的直扩信号频域多普勒补偿方法的研究与仿真[J]. 沈阳理工大学学报 2008(05)

- [30].低信噪比下非周期性直扩信号的盲估计[J]. 电子科技大学学报 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f492d06d87967e927d88af9.html