# 微合金化CuNiSi系合金时效及热变形行为研究

### 论文摘要

CuNiSi合金以其优良的综合性能,在大规模集成电路用引线框架中有着广泛的应用前景。本文针对CuNiSi合金材料,研究了时效温度、时效时间以及时效前冷变形对添加微量合金元素的CuNiSi合金的组织和性能的影响。结果表明:冷变形和时效相结合能显著提高合金的综合性能。如CuNiSi合金450℃时效0.5h显微硬度和导电率分别为:172HV和28%IACS;而时效前经过60%变形450℃时效0.5h显微硬度和导电率分别达到了229HV和32%IACS。添加微量元素P、Ag对CuNiSi基合金性能的影响结果表明:微量P能有效提高CuNiSi合金的显微硬度,稍微提高合金的导电率;微量Ag能提高合金的硬度,但作用没有P明显,而且Ag能提高CuNiSi合金的导电率。另外,对二级时效进行的研究表明,二级时效可以明显提高合金的综合性能。如CuNiSi合金40%+450℃+40%+420℃后的抗拉强度达到了724MPa,导电率达到50%IACS,抗软化温度达到455℃,均满足该类材料的性能要求。利用透射电镜研究了CuNiSi系合金在不同条件下时效时的组织转变规律,研究发现:CuNiSi系合金都有一个共同的析出相Ni2Si相;CuNiSiAg合金中除Ni2Si相外,没有发现其它的析出物;而在CuNiSiP合金中发现有Ni3P化合物形成。在Gleeble-1500D热模拟试验机上,采用高温等温压缩试验,得到了真应力-真应变曲线。讨论了变形温度、变形速率对CuNiSiP和CuNiSiAg合金高温压缩变形的影响规律。结果表明:应变速率和变形温度的变化对合金的再结晶影响较大,变形温度越高,合金越容易发生动态再结晶;应变速率越小,合金也越容易发生动态再结晶,所对应的峰值应力也越低,且变形温度和变形速率对合金显微组织影响较大;并且利用Arrhenius双曲正弦函数求得CuNiSiP合金和CuNiSiAg合金的热变形激活能Q分别为485.6kJ/mol和312.3kJ/mol,并建立了两种合金的流变应力方程和动态再结晶的晶粒尺寸模型。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 高强高导铜合金的发展趋势

- 1.3 国内外引线框架材料的发展现状

- 1.3.1 国外引线框架材料的研究现状

- 1.3.2 我国引线框架用铜带的生产及研究现状

- 1.4 高强高导铜合金的强化方法

- 1.4.1 合金化法

- 1.4.2 冷变形+时效

- 1.4.3 固溶强化

- 1.4.4 细晶强化

- 1.4.5 纤维强化

- 1.5 课题来源和研究目的

- 第2章 试验材料和研究方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验方法

- 第3章 热处理工艺对CUNISI 系合金性能的影响

- 3.1 固溶处理对CUNISI 系合金性能的影响

- 3.2 时效工艺对CUNISI 系合金性能的影响

- 3.3 冷变形对CUNISI 系合金性能的影响

- 3.4 分级时效对CUNISI 系合金性能的影响

- 3.5 添加合金元素对CUNISI 系合金组织性能的影响

- 第4章 CUNISIP 和CUNISIAG 合金热变形行为研究

- 4.1 真应力-真应变曲线

- 4.2 CUNISIP 和CUNISIAG 合金的变形激活能

- 4.3 CUNISIP 和CUNISIAG 合金流变应力方程的建立

- 第5章 CUNISIP 和CUNISIAG 热变形后显微组织观察

- 5.1 变形温度对CUNISIP 和CUNISIAG 合金的显微组织影响

- 5.2 变形速率对CUNISIAG 合金显微组织的影响

- 5.3 CUNISIP 和CUNISIAG 合金动态再结晶尺寸模型建立

- 第6章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].CuNiSi引线框架材料的研究进展[J]. 江西科学 2011(03)

- [2].Co对CuNiSi合金应力松弛行为的影响[J]. 材料导报 2015(10)

- [3].CuNiSi系合金热压缩行为研究[J]. 特种铸造及有色合金 2009(02)

- [4].CuNiSi合金铸锭常见缺陷的分析与预防[J]. 铸造技术 2011(06)

- [5].深冷状态下CuNiSi合金的组织与性能研究[J]. 热加工工艺 2011(20)

- [6].CuNiSi合金铸锭常见缺陷及原因分析[J]. 世界有色金属 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f5de6c965b68ec492c5cb7b.html