# 电梯系列产品质量设计与动态质量特性预测分析的研究应用

### 论文摘要

面向静态质量特性的电梯系列产品质量设计是当前常用的电梯质量控制技术,尽管当前针对电梯系列产品静态质量特性的研究取得了较大的进展,但忽视了其质量特性具有动态性的特点,同时对电梯系列产品需求信息的获取分析、需求信息与质量特性的映射转化、产品质量综合评价仍然显得不够客观。为此,本文提出面向动态质量特性的电梯系列产品质量设计方法,为产品设计阶段的质量控制提供更全面、更可靠的决策依据。全文的组织结构如下：第一章主要综述了产品质量设计相关的典型方法及其研究进展,概述了当前面向质量特性的产品设计技术研究情况,并指出当前电梯系列产品质量特性预测分析需求,提出了面向动态质量特性的电梯系列产品质量设计的主要思想,同时介绍了本文的研究背景和组织思路。第二章阐明了电梯系列产品需求信息的获取分析方法,针对电梯系列产品需求信息的模糊性,提出了基于粗糙集理论、以质量屋为载体的需求分析方法。利用粗糙集属性约简的原理来处理冗余需求信息,并以粗糙集多属性决策的相关方法确定需求信息权重；最后超高速电梯系列产品的实例证明了方法的可行性和有效性。第三章针对电梯系列产品需求信息与质量特性之间关联关系的不确定、模糊和不完备等特性,提出了需求信息与质量特性的映射转化方法。该方法通过构建决策知识表达系统,并利用变精度粗糙集多属性决策相关方法量化每项需求与质量特性的关联关系；然后利用关联关系矩阵实现电梯系列产品需求与质量特性的映射转化；最后以超高速电梯系列产品为实例对上述方法进行了说明。第四章针对电梯系列产品质量特性的动态性,提出了预测与分析其动态趋势的有效方法。该方法通过引入支持向量机回归模型建立质量特性预测模型,并构建质量特性动态变化趋势分析图,以便于产品设计人员能够掌握其动态趋势。以超高速电梯系列产品为例,对该方法的可行性和有效性进行具体说明。第五章针对电梯系列产品质量综合评价过程的模糊性和不确定性,提出了电梯系列产品质量综合评价的有效方法。该方法在建立电梯系列产品质量综合评价指标体系的基础上,利用Rough数分别获取电梯系列产品质量评价矩阵,从而确定其最终的综合评价结果。以超高速电梯系列产品的为例,对该方法的可行性和有效性进行具体说明。第六章结合实际课题,开发了面向动态质量特性的电梯系列产品质量设计系统,并在电梯行业中得到实际应用,进一步证明了文章所述方法的正确性和可行性。第七章在总结文章研究成果和研究内容的基础上,点出本文需要改进的方面以及未来研究工作的方向。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目次

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 产品质量设计研究现状

- 1.2.1 产品质量设计的典型方法

- 1.2.2 需求信息获取分析技术

- 1.2.3 需求信息与质量特性的映射转化技术

- 1.2.4 产品质量综合评价技术

- 1.2.5 相关研究存在的若干问题

- 1.3 面向动态质量特性的电梯系列产品质量设计技术提出

- 1.3.1 电梯系列产品的动态质量特性预测分析需求

- 1.3.2 面向质量特性的电梯系列产品质量设计的研究不足

- 1.4 本文的研究背景和总体框架

- 1.4.1 本文的研究背景

- 1.4.2 本文内容的总体框架

- 1.5 本章小结

- 2 电梯系列产品需求信息的质量屋粗糙获取分析技术

- 2.1 引言

- 2.2 电梯系列产品需求信息分析过程

- 2.3 电梯系列产品需求信息冗余筛选

- 2.3.1 基于卡诺模型的需求信息分类

- 2.3.2 粗糙集的属性约简

- 2.3.3 基于属性约简的冗余需求信息筛选

- 2.4 基于粗糙多属性决策的电梯系列产品需求权重计算

- 2.5 电梯系列产品的需求信息获取分析实例

- 2.5.1 电梯系列产品的冗余需求信息筛选

- 2.5.2 电梯系列产品的需求信息基本权重分析

- 2.5.3 电梯系列产品的需求信息最终权重分析

- 2.6 本章小结

- 3 电梯系列产品需求与质量特性的β分类精度法映射转化技术

- 3.1 引言

- 3.2 电梯系列产品需求与质量特性的关联关系矩阵

- 3.2.1 关联关系矩阵

- 3.2.2 质量特性的相对约简

- 3.2.3 关联关系矩阵的获取过程

- 3.3 电梯系列产品需求与质量特性的映射转化实现

- 3.3.1 β分类精度法

- 3.3.2 基于β分类精度法的质量特性基本权重确定

- 3.3.3 信息熵评价矩阵

- 3.3.4 基于信息熵的质量特性权重修正

- 3.4 电梯系列产品需求与质量特性映射转化实例

- 3.4.1 电梯系列产品的质量特性相对约简

- 3.4.2 电梯系列产品需求与质量特性映射转化实现

- 3.5 本章小结

- 4 电梯系列产品动态质量特性的支持向量机预测分析技术

- 4.1 引言

- 4.2 支持向量机回归模型

- 4.3 基于支持向量机的电梯系列产品动态质量特性回归模型构建

- 4.4 电梯系列产品动态质量特性预测分析实例

- 4.4.1 电梯系列产品动态质量特性回归模型构建

- 4.4.2 电梯系列产品动态质量特性分析结果讨论

- 4.5 本章小结

- 5 电梯系列产品质量综合评价的区间Rough数方法

- 5.1 引言

- 5.2 电梯系列产品质量综合评价指标体系

- 5.3 区间Rough数

- 5.4 基于区间Rough数的电梯系列产品质量综合评价

- 5.5 电梯系列产品质量综合评价的分析实例

- 5.6 本章小结

- 6 面向动态质量特性的电梯系列产品质量设计系统实现

- 6.1 引言

- 6.2 系统的应用背景与实施方案

- 6.2.1 系统的应用背景

- 6.2.2 系统的实施方案

- 6.3 系统体系架构

- 6.4 系统的主要功能模块及实现

- 6.4.1 电梯系列产品质量设计项目管理模块

- 6.4.2 电梯系列产品需求信息获取模块

- 6.4.3 电梯系列产品需求与质量特性映射转化管理模块

- 6.4.4 电梯系列产品动态质量特性预测分析模块

- 6.4.5 系统用户与权限管理

- 6.4.6 系统消息管理

- 6.5 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 本文总结

- 7.2 工作展望

- 参考文献

- 作者简历

- 个人简历

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文和参加的科研项目

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f7087d8f9a2566e5a53dd9e.html