# 工程测量在建筑施工中的应用探索仲崇帅

关键词：工程测量；施工；运用；探究

引言：

精心设计的建筑物，必须通过精心施工才能实现。而要作到精心施工，必须依靠施工测量提供的各种施工标志。施工测量作为一种控制手段，在各项建筑工程的施工中都有着十分重要的实际意义。

一、建筑施工中的水准测量

通常在施工中的水准测量都是用水准仪器来进行测量，具体操作步骤如下：

第一步，安置仪器——望远镜与观测者眼睛同高；

第二步，仪器粗平——调脚螺旋使圆气泡居中；

第三步，日镜对光——调目镜对光螺旋看清十字丝；

第四步，瞄水准尺——先概略瞞准，再精确瞄准；

第五步，物镜对光——调物镜对光螺旋看清水准尺；

第六步，仪器精平——调微倾螺旋使长气泡居中；

第七步，读数一一一般读出米、分米，厘米、毫米四位数字[1]。

二、建筑施工中的角度观测

（一）原理

地球表面高低不平，所以，地面上任意两条相交直线所夹的角，在过这两条相交直线的任意倾斜面上，它不是我们所要观测的水平角。水平角一定是在水平面上的角度值。因此，要观测水平角，必须具备下述两个基本条件。其一，必须要有能够做铅垂投影的照准设备，既要看准所观测的方向线，又要把它投影到水平面上。其二，必须要有一个水平刻度盘，它既代表水平面，又要反映出投影线在其上面的确切数值。经纬仪就具备这两个条件[2]。

（二）经纬仪在施工中的应用

第一步，经纬仪的构造复杂、装配精密。能否用它测出准确可靠的角值，除了与观测条件有关外，还取决于仪器本身的轴线关系是否正确。因此，在使用前，必须对仪器进行检校。

第二步，角度观测分为水平角观测、竖直角观测以及已知数值水平角的测设，用经纬仪进行观测时应按照其各自的特征进行观测。

三、建筑施工中的距离丈量

距离丈量是施工测量的一项重要工作。可以说，建筑物设计位置的地面标定，往往都要通过量距来最后实现。施工测量中所用的量距工具多为钢尺或皮尺，按测区的具体情况，可分为在平坦地段量距和在倾斜地段量距两种情形。

（一）平坦地段量距方法

1.往返丈量法

往返丈量法是施工测量量距中用得最多的方法之一。其要点是：使用同一把尺，沿测线往返各量一次，若量距精度合格，则取其平均值为丈量成果。

2.单程双对法

单程双对法也是常用的量距方法之一，其要点是：使用同一把尺，沿测线单方向丈量两次。成果的计算与往返丈量法略同。

（二）倾斜地段量距方法

1.分段丈量法

当测区地面不平，但倾斜度又不是很大时（倾斜度小于5°），可把整个测线分成若干段，每一段即可按平坦地改的丈量方法丈量之，然后把各改长度加起来就是测线的总长。

2.丈量斜距法

当地面坡度较大，不便分段进行丈量时，可直接丈量倾斜距离，并测出首末两点间的高差，然后根据倾斜距离和高差来换算出水平距离。

（三）距离丈量中的误差来源及其注意事项

距离丈量之所以存在较差，是因为丈量过程中始终存在着误差，主要有：尺长本身误差、温度变化误差、丈量本身误差、定线误差、尺子不水平误差、拉力误差、尺子垂曲误差等等。其中，尺长误差和温度变化误差是主要的，因此，若用钢尺量距，钢尺最好是先进行检定，求得尺长方程式后再用来量距，以便于进行距离改正[3]。

为了尽量避免或减小误差，提高丈量成果的精度，丈量中应做到“齐”、“紧”、“直”、“平”。所谓“齐”，就是尺子的刻划和点位标志要对齐，以减小读数误差；所谓“紧”，就是要稍微用劲拉紧尺子，以减小垂曲误差；所谓“直”，就是要在一条直线上量距，以避免定线误差；所谓“平”，就是尺子要水平，以保证所量的距离是水平距离。若是通过丈量斜距来换算平距，则高差要用水准仪精确测定。

四、地形图识读

设计总平面图往往是在建筑区的地形图上规划设计而成的。因此，要弄清设计总平面图上拟建建筑物的定位放线关系，并拟订出施工测量实施方案，应对识读地形图十分熟悉。在施工前以及施工过程中要识读地形图需注意以下几点：

（一）注意进行地物识读

地形图上用来表示地物的符号叫地物符号，有比例符号和非比例符号两种。比例符号是按地形图比例尺缩小而画出的地物符号叫比例符号。而某些地物不能按地形图比例尺画，而只能用特定的符号来表示，这样的地物符号叫非比例符号。一种非比例符号就代表一种特定的地物，因此，只有逐个记住非比例符号，才能又快又准地识读地形图。

（二）注意进行地貌识读

在地形图上，一般都用等高线来表示地面高低起伏的变化。地形图上等高线越密，则说明地面越陡；等高线越稀，则说明地面越平缓。根据等高线所标的高程数字，还可判断何处是山峰，何处是凹地等。有些特殊的地貌，如峭壁、悬岩等，不便用等高线来表示，就会用专门的地貌符号来表示。因此，在识读地形图时，要注意这些特殊的地貌符号。

（三）注意地形图上的各种标注

地形图上需要说明之处，往往还辅以文字、数字等标注。比如，用数字表示房屋层数、等高线的高程，用箭头表示某个方向等。在识读地形图过程中，这些都应一留意。

五、建筑工程中施工控制测量

（一）施工控制测量的价值

施工控制测量是一种“先整体后局部”，以高精度控制低精度的测量工作原则，就悬施工测量必须遵守的控制准则，为建立施工控制网而进行的测量工作。它的价值在于：

第一，从根本上保证整个测区各建筑物、构筑物的位置关系满足设计要求。

第二，把整个建筑区划分成若干片，既便于分期分批施工，更便于分期分批地定点放线。

（二）施工控制测量的方法

怎样在测区内布设控制点，用什么样的方法来测算出各控制点的坐标和高程，这不是施工测量的工作。施工测量的工作是使用这些点，用它来建立施工控制网，从而标定建筑物的位置。施工控制网的建立主要取决于建筑物本身的布置形式及其特点，归纳起来，主要有下面三种类型。

第一种是施工三角网，这种控制网主要用于建筑区域较大的新兴建设区或某些大型工程建筑物（如大坝、大桥、港口等）的施工测量。

第二种是施工导线网，这种控制网主要用于建筑物比较密集的地区（如城市街区、工矿厂区等）或某些线路工程（如道路、管道等）的施工测量。

第三种是施工方格网，这种控制网主要用于建筑物的排列比较规整，各轴线关系要么平行、要么垂直时的施工测量。若只测设方格网中十字形的主轴线来作控制，则叫做主轴线控制网。

无论是施工三角网、施工导线网或施工方格网，它们的建立都有一个起码的条件，就是建筑物的位置要由坐标来定，而且施工现场要有设计部门提供的控制点，不然，就无建立控制网可言。在一般情况下，只有大、中型工程才是这样做的，而中、小型工程，特别是房建工程，一般都不用坐标来定位。因此，对于一般的建筑工程施工单位，特别是对于很少承建大型工程的乡镇施工企业来说，是极难遇上建立三角网或导线网来作施工控制的。即使接下了由多幢房屋组成的建筑群工程，且又需要作控制，但因为房屋布置都比较规整，所以，用施工方格网作控制就行了。

六、结束语

当前，随着电子技术和计算技术的不断发展，测量仪器以崭新的面貌和形式出现在工程界，给施工测量开拓了无限广阔的前景。我们应持续探索如何在施工测量中有效地运用这些仪器，以使施工精准安全地进行。

参考文献：

[1]王晓华.工程测量中深基坑变形观测方法研究[J].智能城市，2018.

[2]孙泉水.桥梁工程测量技术现状及发展方向[J].中国房地产业，2017（18）.

[3]尹箭，冯瑞军，郭超.浅谈建设项目中工程测量存在的问题及解决方案[J].经纬天地，2018（04）：80-82，87.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f72bab96d4ed70217c3fb75.html