# Fenton法结合超声波处理含L.B单一染料及R.M混合染料模拟废水研究

### 论文摘要

芬顿法为一种废水处理高级氧化技术（（?） AOPs）,利用过氧化氢在二价铁离子催化作用下,反应生成具高氧化性能的氢氧自由基（·OH）来降解有机物。本研究以添加零价铁（Fe0）颗粒作为二价铁源,配以超声波技术,促进芬顿反应效率。实验结果表明,此改进方式较普通芬顿技术来讲,染料色度去除率及反应速率皆有大幅度提升。本研究探讨芬顿法结合超声波（Fenton/US）对新型蓝色染料Levafix Blue之降色处理效能。同时针对另一新型染料Remazol系列的Red、 Golden Yellow和 Navy三种混合染料进行1：1：1配比进行混合,模拟混合染料废水,以探讨芬顿法结合超声波法对于混合染料废水的处理效果。其中较为突出的影响因子有pH, Fe（0）、H2O2、超声波输出功率（US Power）、盐类,并探讨比较不同反应程序对模拟染料废水处理的效果,这些程序包括Fenton、Fenton/US、 H2O2/US、Fe（0）/US、US。实验结果显示,Fenton/US降解Levafix Blue单一染料及Remazol Mix混合染料模拟废水的最优条件为pH 2.5、Fe（0） 0.5 g/L、H2O2 2.06×10-2mol/L以及US Power 120 W/L。在最优条件下,模拟染料废水Levafix Bluez在50 mg/L浓度状况下,5min内即可降解稳定,浓度去除率可达95%,而Remazol Mix混合染料在浓度100mg/L（真色色度值为4276）在15 min内可达到降解稳定,真色色度值ADMI降解至140以下,色度去除率达96%。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 研究动机

- 1.3 研究目的

- 1.4 研究内容

- 1.5 研究背景

- 1.6 研究意义

- 第二章 文献综述

- 2.1 染料的发展历程

- 2.2 我国印染行业概况

- 2.3 印染废水之特点

- 2.4 印染废水的色度处理

- 2.5 超声波原理及应用

- 2.5.1 超声波定义

- 2.5.2 超声波震动的产生与反应机制

- 2.5.3 超声波的应用

- 2.6 高级氧化法介绍

- 2.6.1 电化学法

- 2.6.2 化学氧化法

- 2.6.3 光催化氧化法

- 2.7 芬顿法原理及应用

- 2.7.1 芬顿法简介

- 2.7.2 芬顿法结合超声波

- 第三章 研究方法与步骤

- 3.1 研究仪器与药品

- 3.1.1 实验仪器

- 3.1.2 实验药品

- 3.2 分析方法

- 3.2.1 样品ABS与浓度值换算

- 3.2.2 真色色度分析

- 3.2.3 水溶液中总铁检测方法-比色法（APHA1985；NIEA2002）

- 3.2.4 水溶液中二价铁检测方法-比色法（APHA 1985；NIEA2002）

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 不同反应程序影响

- 3.3.2 pH值影响

- 3.3.3 Fe（0）添加量影响

- 2O2添加量影响'>3.3.4 H2O2添加量影响

- 3.3.5 染料浓度影响

- 3.3.6 超声波功率影响

- 3.3.7 盐类影响

- 3.3.8 最优反应条件状况下的成果检验

- 第四章 实验结果与分析

- 4.1 不同反应程序比较

- 4.2 pH值影响

- 0添加量影响'>4.3 Fe0添加量影响

- 2O2添加量影响'>4.4 H2O2添加量影响

- 4.5 染料浓度影响

- 4.6 超声波输出功率影响及成本核算

- 4.6.1 输出功率影响

- 4.6.2 成本核算

- 4.7 不同无机盐类的影响

- 4.8 最优反应条件下的实验结果及讨论

- 4.8.1 色度降解效果测定

- 4.8.2 二价铁及总铁量测定

- 4.8.3 染料波长扫描

- 4.8.4 染料TOC降解测定

- 第五章 结论

- 参考文献

- 在学期间研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新型光电-Fenton法处理印染废水的研究[J]. 水处理技术 2019(12)

- [2].电—Fenton法降解水中的亚甲基蓝效果实验[J]. 水处理技术 2020(01)

- [3].滑溜水减阻剂的绿色配体-Fenton降黏试验[J]. 油田化学 2020(01)

- [4].Fenton法降解废弃聚乙烯醇面料的实验研究[J]. 环境污染与防治 2020(07)

- [5].Mechanochemically sulfured FeS_(1.92) as stable and efficient heterogeneous Fenton catalyst[J]. Chinese Chemical Letters 2020(07)

- [6].Fabricating Fe_3O_4-schwertmannite as a Z-scheme photocatalyst with excellent photocatalysis-Fenton reaction and recyclability[J]. Journal of Environmental Sciences 2020(12)

- [7].A novel heterogeneous Co(Ⅱ)-Fenton-like catalyst for efficient photodegradation by visible light over extended pH[J]. Science China(Chemistry) 2020(12)

- [8].类Fenton反应法降解DMSO废水的试验研究[J]. 湖北理工学院学报 2020(05)

- [9].Fenton氧化技术处理印染废水的研究[J]. 环保科技 2020(05)

- [10].First principles study of Fenton reaction catalyzed by FeOCl:reaction mechanism and location of active site[J]. Rare Metals 2019(08)

- [11].絮凝-Fenton氧化处理栲胶废水的研究[J]. 中国皮革 2019(07)

- [12].Augmenting Intrinsic Fenton?Like Activities of MOF?Derived Catalysts via N?Molecule?Assisted Self?catalyzed Carbonization[J]. Nano-Micro Letters 2019(04)

- [13].改良Fenton工艺用于化工园区污水深度处理的小试[J]. 环境工程学报 2017(11)

- [14].Fenton法处理苯胺废水最佳条件的研究[J]. 上饶师范学院学报 2017(06)

- [15].水体中有机磷酸酯Fenton、电-Fenton的降解特性[J]. 科学技术与工程 2018(02)

- [16].Different Heterogeneous Fenton Reaction Based on Foam Carrier Loaded with Photocatalysts[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science) 2018(01)

- [17].水处理中电Fenton技术研究进展[J]. 辽宁化工 2018(08)

- [18].Fenton处理印染园区废水的影响因数研究[J]. 化工管理 2016(35)

- [19].高铁酸钾-Fenton联合氧化法对菲的去除[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [20].Fenton氧化法深度处理餐厨废水[J]. 环境卫生工程 2017(02)

- [21].Fenton试剂的反应机理及动力学研究进展[J]. 工业水处理 2017(05)

- [22].改进的Fenton法处理难降解有机废水应用进展[J]. 中国环境管理干部学院学报 2017(03)

- [23].电-Fenton法处理水中甜味剂研究[J]. 海峡科学 2017(03)

- [24].混凝与Fenton预处理医药中间体废水研究[J]. 水处理技术 2017(07)

- [25].五氧化二钒类Fenton降解邻苯二甲酸二乙酯的机制研究[J]. 生态毒理学报 2017(03)

- [26].Fenton法处理染发剂废水的试验分析[J]. 资源节约与环保 2017(08)

- [27].Fenton法在无机废水处理中的应用进展[J]. 有色金属工程 2015(06)

- [28].Fenton与类Fenton技术的研究与应用[J]. 广州化工 2016(10)

- [29].印染废水的Fenton及类Fenton处理技术[J]. 印染 2016(15)

- [30].Fenton法处理有机废水的研究进展[J]. 建筑与预算 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f7b04377f7c95e7a7567084.html