# 抗生素制药废水的深度处理研究

### 论文摘要

抗生素制药废水一般具有高浓度、高色度、成分复杂、难降解的特点,是一种典型的难降解有机废水。即使经过了二级生物处理,出水中仍含有部分的色度和难降解有机污染物（主要以COD的形式体现）,如直接排放水体,将会对环境产生持久性危害,影响人们的正常工作生活。如何对抗生素制药废水进行有效可行的深度处理,是制药行业中亟待解决的一大难题。铁炭微电解-Fenton试剂氧化工艺和铁炭微电解-混凝剂处理工艺均具有投资少,运行成本相对较低,设备占地面积小,工艺操作简单的特点,且工艺中所用铁屑取自工厂的废铁屑或者铁刨花,活性炭可以用粉煤灰或焦炭代替,具有以废治废的意义。本文以某制药厂二级污水站出水为研究对象,研究铁炭微电解法、Fenton试剂氧化法和混凝法的原理、特点及影响因素,在一系列静态试验的基础上,运用正交试验确定各影响因素的重要程度,进一步通过单因素影响试验,确定最佳运行参数。在两种工艺均可达到排放要求的情况下,对运行成本进行初步分析,确定微电解-PAC混凝工艺更加经济可行。抗生素制药废水深度处理微电解试验表明:曝气条件下,反应温度为30℃,进水pH值保持不变（pH值为8）,铁炭质量比3:1,反应时间4h,COD去除率达到36%37%;微电解-Fenton联合试验表明:3%的H2O2投加量为6.0mL/L、反应时间60min、pH值为5时,COD值可降到100mg/L以下;微电解-混凝联合试验表明:混凝剂选择FeCl3和PAC,投加量分别为800 mg/L和600 mg/L时,出水COD值可降到100mg/L以下。通过运行成本分析可以得出,微电解-Fenton工艺,微电解-FeCl3试剂混凝工艺和微电解-PAC混凝工艺的吨废水处理运行成本分别为1.77元,3.99元和1.32元。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 抗生素制药废水的来源及特征

- 1.3 国内外处理抗生素制药废水综述

- 1.3.1 物化法

- 1.3.2 化学法

- 1.3.3 生物法

- 1.4 深度处理工艺综述

- 1.5 本课题的研究目的、意义和主要内容

- 1.5.1 研究目的和意义

- 1.5.2 主要研究内容

- 第2章 试验理论基础与方法

- 2.1 铁炭微电解法的基本原理

- 2.2 铁炭微电解的影响因素及应用

- 2.2.1 微电解法处理效果的影响因素

- 2.2.2 微电解法的优缺点

- 2.2.3 微电解法的应用

- 2.3 Fenton试剂法的反应机理及影响因素

- 2.3.1 Fenton试剂法的反应机理

- 2.3.2 Fenton试剂法的影响因素

- 2.4 混凝机理及影响因素

- 2.4.1 混凝剂的分类及选择

- 2.4.2 混凝法的影响因素

- 2.5 废水水质分析

- 2.5.1 废水水质及分析方法

- 2.5.2 仪器和试剂

- 2.6 铁炭微电解试验

- 2.6.1 铁屑预处理

- 2.6.2 活性炭预处理

- 2.6.3 静态试验方法

- 2.7 铁炭微电解－Fenton氧化联合试验

- 2.6.1 静态试验方法

- 2.6.2 铁炭微电解－Fenton联合试验工艺流程

- 2.6.3 铁炭微电解－Fenton联合试验工艺特点

- 2.8 铁炭微电解－混凝联合试验

- 2.8.1 铁炭微电解－混凝联合试验工艺流程

- 2.8.2 静态试验方法

- 第3章 微电解处理废水的试验结果与分析

- 3.1 阴极材料的选择

- 3.2 反应条件的正交试验

- 3.3 微电解最佳反应条件的确定

- 3.3.1 曝气对COD去除率的影响

- 3.3.2 反应温度对COD去除率的影响

- 3.3.3 初始pH值对COD去除率的影响

- 3.3.4 不同Fe/C对COD去除率的影响

- 3.3.5 反应时间对COD去除率的影响

- 3.3.6 铁炭微电解对进水pH值的调节作用

- 3.4 本章小结

- 第4章 微电解-Fenton法及微电解-混凝法处理废水的试验结果与分析

- 4.1 Fenton试剂法最佳反应条件的确定

- 2O2 投加方式对COD去除率的影响'>4.1.1 H2O2投加方式对COD去除率的影响

- 4.1.2 不同pH值对混凝沉淀的影响

- 2O2 投加量对COD去除率的影响'>4.1.3 H2O2投加量对COD去除率的影响

- 4.1.4 反应时间对COD去除率的影响

- 4.1.5 初始pH值对COD去除率的影响

- 4.2 不同混凝剂混凝效果的研究

- 4·7H2O投加量对COD去除率的影响'>4.2.1 FeSO4·7H2O投加量对COD去除率的影响

- 3 投加量对COD去除率的影响'>4.2.2 FeCl3投加量对COD去除率的影响

- 4.2.3 PAC投加量对COD去除率的影响

- 4.2.4 混凝剂的筛选

- 4.2.5 助凝剂对PAC混凝效果的影响

- 4.3 本章小结

- 第5章 经济分析

- 5.1 铁炭微电解运行成本分析

- 5.2 微电解后续处理工艺成本分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].制药废水处理中生物法的应用[J]. 资源节约与环保 2016(11)

- [2].制药废水处理研究进展[J]. 今日农药 2016(12)

- [3].高级氧化技术处理难降解有机制药废水的探讨[J]. 中国新通信 2017(04)

- [4].化工制药废水的处理工艺研究[J]. 化工管理 2017(03)

- [5].新型微电解联合催化氧化处理高浓度制药废水[J]. 工业水处理 2017(05)

- [6].湿式氧化法预处理高浓度合成制药废水的研究[J]. 工业水处理 2017(08)

- [7].发酵制药废水的脱色研究[J]. 佳木斯职业学院学报 2016(02)

- [8].合成制药废水处理技术研究与进展[J]. 化工管理 2016(12)

- [9].水解酸化-生物接触氧化工艺处理生物制药废水的试验研究[J]. 佳木斯职业学院学报 2015(11)

- [10].制药废水处理技术研究进展[J]. 饮食科学 2018(10)

- [11].国内外制药废水处理技术研究现状概述[J]. 环球市场信息导报 2014(33)

- [12].合成制药废水处理技术研究与改进[J]. 科技风 2013(20)

- [13].混凝催化氧化处理新型制药废水的实验研究[J]. 工业水处理 2020(11)

- [14].制药废水现状及处理技术研究概述[J]. 污染防治技术 2018(01)

- [15].制药废水处理技术研究进展[J]. 工业水处理 2018(05)

- [16].某制药废水工程案例分析[J]. 广东化工 2018(08)

- [17].制药废水处理技术研究与应用[J]. 绿色科技 2018(18)

- [18].贵州省中成药制药废水的污染分析及污染防治措施[J]. 资源节约与环保 2016(12)

- [19].物化+生化工艺在高氮高磷制药废水处理中的应用[J]. 工业水处理 2015(12)

- [20].合成制药废水处理技术研究与进展[J]. 贵州化工 2012(04)

- [21].基因工程菌在制药废水处理中的应用[J]. 工业水处理 2008(08)

- [22].磺胺类制药废水中苯系物的快速同步检测[J]. 环境工程学报 2020(02)

- [23].某污水处理厂工艺改造处理制药废水试运行分析[J]. 化工设计通讯 2018(11)

- [24].基于文献计量的制药废水处理专利发展趋势[J]. 环境科学研究 2019(01)

- [25].无害化处理制药废水在绿化草坪浇灌中的研究[J]. 辽宁科技学院学报 2019(01)

- [26].中高浓度制药废水的治理技术[J]. 山西建筑 2018(05)

- [27].化工制药废水的处理工艺[J]. 数码世界 2018(01)

- [28].厌氧-好氧生物工艺对制药废水处理研究[J]. 北方环境 2013(12)

- [29].利用工业废弃物处理制药废水的试验研究[J]. 大连民族学院学报 2011(01)

- [30].聚乙烯醇缩甲醛微生物载体的制备及其在制药废水中的应用研究[J]. 广东化工 2020(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f8f6c4acb2581fae342e114.html