# 浅析新工艺新技术在建筑施工中的应用

广东省源天工程有限公司514031

摘要：随着社会的发展和技术的进步，将会出现更多的新工艺新方法应用在建筑工程项目的施工中，更好的提升工程项目的质量，保证其性能。本文就以此为中心，从自身工作经验出发，对几种主要的新型施工工艺和方法进行了分析论述，希望能够对今后的施工起到一定的帮助作用，更好的促进新工艺新方法的应用和推广。

关键词：新工艺；新技术；建筑施工；应用

0前言

建筑施工涉及各个方面的知识，接触的事物具有多样化特点，传统的工艺与技术已经难以适应社会的飞速发展，对施工工艺和施工技术进行创新已迫在眉睫。掌握新的工艺与技术，要求施工人员在掌握传统技术的基础上取其精华，并结合现代高新技术科学应用。只有合理使用新工艺、新技术才能促进建筑行业长足发展。本文就以施工工艺为中心，在论述施工新工艺发展的现状的基础上分析具体工艺的应用情况。

1、新工艺新技术在建筑施工中应用的重要性

（1）新技术和新工艺应用于建筑施工，一方面可以为建筑工程质量提供一定的保证；另一方面也为施工技术水平的可持续发展奠定了良好基础，是建筑行业发展前景和潜力所在的直观反应。国家经济建设、科学技术和社会发展水平很大程度体现在建筑工程的生产力，只有顺应国家发展现状与变化趋势，大力引进高端科学技术，合理应用新工艺、新技术，让施工生产力与施工新工艺、新技术相辅相成，才能保障建筑行业经久不衰，长期可持续发展。

（2）随着信息网络技术的迅速发展，科学技术已拥有相当大的发展平台。新科技不但广泛存在并应用于日常生活之中，在建筑领域，新工艺、新技术同样也发挥着举足轻重的作用。在新工艺、新技术的引领下，建筑行业发生了翻天覆地的变化，其经济发展能力得到了重要保证。虽然建筑行业相比其他行业、其他领域相对传统，发展形势较为严峻、保守，但是在新工艺、新技术的应用下，依然创造了良好的经济效益。因此，建筑行业必须努力创新，充分运用高新科技才能够长期保证旺盛的生命力。

（3）在国民经济迅猛发展，高新科技快速进步的时代，建筑行业之间的竞争已经变得日趋激烈。为了适应社会的发展，提高企业竞争力，只有全面改革施工新工艺和新技术，从根本上提升企业核心竞争力，才能适应现代社会的发展趋势，才能符合综合国力迅速提升的要求，也只有这样企业才能在这个竞争无处不在的社会谋得一席长久发展之地。

2、概述土建施工新工艺新方法的具体应用

土建施工新工艺及新技术的应用，是推动建筑行业的稳步向前发展，在建筑工程项目施工的过程中，新工艺新方法的应用能够更好的保证工程质量，近年来，这些技术广泛的应用在施工的各个环节当中，取得了良好的效果，下面本文就对每个具体环节中的应用进行分析论述。

2.1防水施工中新工艺新方法的应用

防水施工是土建施工中十分重要的环节，防水实际上就是在和水接触的部位防止渗漏，防止有害裂缝的出现。在设计环节，应该坚持正确的原则，实现综合设计、多道设防、防排并用，并且要进行复合防水和节点密封施工，并恰当的选择防水材料和施工工艺。

现阶段，在防水施工中应用较为广泛的新工艺是聚合物水泥基复合涂膜施工。应用该技术，首先需要做好板缝、基层和节点位置的处理工作。对于塔楼屋面和裙楼屋面施工的过程中涂膜应该分遍涂布，先涂的涂料干燥之后形成膜，然后在涂布后一遍涂料。铺设的方向需要垂直，保证最上面的土层厚度不能够小于一毫米。同时，涂膜防水层的收头要用防水涂料进行多遍涂刷，不能够出现流淌或者是堆积的现象。

而在外墙防水施工的过程中，需要采用加气砼砖墙施工法，即为了防止抹灰层开裂空鼓，加气砼砌块墙提抹灰前需要先在两种不同的材料之间的界面挂上钢丝网，等到钢丝网固定之后再进行基面处理，要用20%的108胶水结合15%的水泥配置成浆体进行涂刷。需要注意的是，要等基面处理完成之后再进行抹灰层的施工，不能够随浇随砌。对于竖向灰缝宽度和水平灰缝的厚度要控制在十毫米左右，范围的浮动不能够超多两毫米。

2.2概述建筑新技术及其应用

2.2.1施工测控新技术

施工控制网是施工放样的依据，其精度要求高，测设困难，GPS精密定位技术能较好地解决该问题，且省时、省力，工作效率高，成果的可靠性有保障。随着超高层建筑和高耸结构物的不断出现，高层土建施工常规测控方法已经很难满足规范的要求，如何在温差、日照、风载等外界环境因素影响下迅速、准确地完成平面轴线控制、高程传递、建筑构件的安装定位，已成为影响超高层土建施工的首要因素。利用GPS测控技术具有方便、快捷、可靠等优点，可动态测定建筑物的摆动周期和摆动规律，测定建筑物（或构件）的垂直度，保证施工测量的质量。此外，全站仪坐标法放样技术也已应用于土建施工的测控。全站仪具有测量精度高，仪器的集成化、自动化和智能化程度高等优点，已大量应用于各类工程的施工测量中。坐标法放样是充分利用全站仪的这些优点，直接利用施工控制点和放样点的坐标进行放样工作，避免了大量的放样数据的准备工作，提高了施工测量的工效，同时也减少了施工放样中可能出现的差错。该技术对一些形体复杂的建筑物放样工作有明显的优势。

2.2.2混凝土施工新技术

由于人口的增加，人均可占用空间的减小，为了获得更大更优的居住条件，高层建筑发展成为必然。为了满足高层建筑对工艺的要求，现浇钢筋混凝土结构越累越多的应用到土建施工中。清水混凝土技术是现浇钢筋混凝土技术中的一项新技术，它是将原始浇筑面直接作为装饰性表面的混凝土，质朴自然，体现出人类回归自然的追求理念。

按装饰效果可以分为三类：普通清水混凝土、饰面清装饰清水混凝土。水混凝土、清水混凝土技术作为混凝土技术的一项新技术，因其直接以原始浇筑面作为装饰表面，使施工更简单方便，成本也随之降低，工程进度大大加快，而且缩减了工程使用后的维修工作量，维修费用更低。此外，还有多层面大面积钢筋混凝土地面无缝施工技术。该技术是在传统的留置后浇带和伸缩缝的基础上延伸而来的新型施工技术。通过对施工缝的设置将大面积钢筋混凝土地面分为若干小块，每一块为一仓，施工期间实行分块跳仓浇筑。这种跳仓浇筑采用了短距离释放应力的办法应对较大的收缩，待混凝土经过早期较大的温差和收缩后（7～10天），各仓浇筑连接成整体，应对以后较小的收缩。即“先放后抗，抗放兼施，以抗为主”的辩证控制原则。

2.2.3新型防水材料的应用

防水实际上就是在与水接触的部位防渗漏、防有害裂缝的出现。因此，在设计过程中要遵循：综合治理、多道设防、刚柔结合、防排并用、复合防水、全面设防、节点密封的原则，合理选择防水材料和施工工艺。运用防水材料达到防水效果的传统作业方式是沥青防水，现在通过科研专家的不懈努力，已经发展出高分子卷材、新型防水涂料、密封膏等高效弹性防水作业。防水施工在向冷作业方向发展，综合机械化水平也在不断提高。新型防水材料的应用以水泥基渗透非结晶型防水材料为例，它是以高强度水泥为载体，经特有活性物质和微硅粉改性而成，以此为基础，我们已经开发了聚合物改性水泥基渗透非结晶型防水涂料、混凝土外加剂、结构修补砂浆等多种产品。目前在我国土建施工中已经得到广泛应用。通过在土建施工中的应用实践验证，水泥基渗透非结晶防水材料渗透性强，防水性能持久，具有其他材料无法比拟的自我修复功能，整体防水性强，能抵御化学物质的侵蚀，并对钢筋起保护作用；而且环保无毒，不产生危害气体，施工简单，对复杂混凝土基面适应性好。

2.2.4创新技术在大跨度空间结构工程中的应用

大跨度建筑通常是指跨度在30m以上的建筑，主要用于民用建筑的影剧院、体育场馆、展览馆、大会堂、航空港以及其他大型公共建筑。在工业建筑中则主要用于飞机装配车间、飞机库和其他大跨度厂房。具有受力合理、自重轻、造价低以及结构形式多样等特点，成为目前发展较快的结构类型，被认为其是衡量一个国家建筑科技水平的重要标志之一，也是一个国家文明发展的程序的象征。在大跨度空间结构工程中，也有新技术被应用其中。如第一，虚拟现实技术。通过运用虚拟现实技术，可以更加直观形象地表现建筑设计的意念和动态，并为工程施工组织设计方案的制定奠定基础。第二，结构仿真技术。使用计算机结构仿真技术不但可以为施工过程中提供精确的力学计算和图像模型，还能为施工组织设计方案的制定提供可选性，从而选择优化方案。

3、结语

科学技术的发展推动了建筑行业的进步，在当前激烈的市场竞争背景下，要想站稳脚跟，谋求更长远的发展，一定要依靠科技创新，应用新工艺新方法。新工艺、新技术在建筑施工中的运用能够有效节约空间，提升施工质量，且对于环保、舒适、节能有积极影响。设计师和施工技术师需勇于创新，大胆应用，并结合现代化科学管理，在建设工程施工生产中不断取得好成绩。同时，为不断推进建筑业技术进步，加大建筑业推广先进适用新技术的力度，进而为我国的房地产业乃至社会经济发展做出积极贡献。

参考文献

[1]周广伙.建筑装饰施工的新技术新工艺应用分析[J].黑龙江科技信息，2014，（32）：222.

[2]李尔龙.装饰施工与新技术新工艺的应用[J].中国新技术新产品，2010，16.

[3]叶铭飞.建筑施工中新工艺与新技术探讨[J].中华民居（下旬刊），2013，（11）：113+115.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8f941f43e3679d50a82889a8.html