# 单相UPS逆变器复合控制策略研究

### 论文摘要

恒压恒频(CVCF)SPWM逆变器是整个UPS电源的核心部件,随着信息技术的快速发展,对逆变器输出性能的可靠性提出了更高要求。为了使逆变电源在各种负载情况下均能输出谐波含量低、稳态精度高、动态性能好的电压波形,发展出了多种波形控制技术。假设负载为阻性或者把扰动看作输入,分别建立了逆变器的连续状态空间模型和离散状态空间模型,并分析了造成逆变器输出波形畸变的原因,包括死区效应和负载扰动,指出波形控制的必要性。并在MATLAB/Simulink和Saber环境下建立了协同仿真平台,为以后的分析设计打下基础。重复控制源于控制理论中的内模原理,是一种基于周期的补偿控制,能够完全消除周期扰动造成的波形畸变,得到高精度的稳态输出波形。但是由于其自身局限性,系统动态性能难以有更大提高。本论文对重复控制器进行了理论的分析和系统的研究,同时也介绍了重复控制器的参数设计一般方法。并着重讨论了重复控制器系统的稳定性、稳态误差以及误差收敛速度,而且给出了系统稳定的一个充分条件。提出了一种将模糊控制和重复控制相结合的新型复合控制技术。其中模糊控制器用于改善整个系统的动态特性,重复控制器用于改善系统的稳态特性。这两种控制器互为补充、相辅相成,可以使逆变电源系统既能输出高质量的稳态电压波形,同时也具有快速的动态响应。仿真结果论证了本文所提出的复合控制策略的可行性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 SPWM逆变器

- 1.2 逆变器波形控制技术

- 1.3 选题依据

- 1.4 本文研究的主要内容

- 2 逆变器数学模型

- 2.1 单相半桥式PWM逆变器的数学模型

- 2.2 单向半桥式逆变电路的连续空间数学模型

- 2.3 单向半桥式逆变电路的离散空间数学模型

- 2.4 单相逆变器波形畸变的原因

- 2.5 Saber与Simulink协同仿真平台的设计与实现

- 2.6 本章小结

- 3 重复控制技术的原理与分析

- 3.1 重复控制的基本原理

- 3.2 重复控制器的组成结构

- 3.3 重复控制系统的性能分析

- 3.4 本章小结

- 4 采用重复控制理论的逆变电源控制方案

- 4.1 重复控制器的参数设计

- 4.2 系统设计实例

- 4.3 逆变器闭环仿真结果及性能分析

- 4.4 本章总结

- 5 复合控制技术的基本构想与系统仿真分析

- 5.1 复合控制方案的基本思路

- 5.2 复合控制器设计

- 5.3 逆变器复合控制仿真与性能分析

- 5.4 本章总结

- 6 全文总结及展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].UPS在电厂给粉机变频器低电压穿越改造中的应用[J]. 变频器世界 2019(11)

- [2].船舶与海洋工程UPS主机及蓄电池设计选型分析[J]. 船舶物资与市场 2019(12)

- [3].6-UPS并联机器人运动反解误差建模及补偿[J]. 机械工程师 2020(02)

- [4].医疗场所UPS的设计与选用[J]. 建筑电气 2020(03)

- [5].数据中心机房UPS供电系统可靠性研究与应用[J]. 通信电源技术 2020(04)

- [6].分布式UPS在数据中心的应用[J]. 通信电源技术 2020(07)

- [7].UPS一季度收入增至180亿美元，净收入为10亿美元[J]. 中国物流与采购 2020(10)

- [8].UPS蓄电池的预检维护工作探究[J]. 中国新通信 2020(12)

- [9].UPS供应链金融发展对我国物流企业发展的启示[J]. 广西质量监督导报 2020(07)

- [10].在线式UPS旁路改造[J]. 电工技术 2020(16)

- [11].高速公路收费系统UPS保养的影响因素分析[J]. 中国交通信息化 2020(08)

- [12].数据中心高压直流UPS供电系统研究[J]. 通信电源技术 2020(11)

- [13].关于数据中心UPS电源系统蓄电池组的选型研究[J]. 通信电源技术 2020(11)

- [14].电力自动化系统UPS供电方案可靠性微探[J]. 科技创新与应用 2020(28)

- [15].UPS蓄电池组全寿命周期运行质量控制研究[J]. 现代工业经济和信息化 2016(20)

- [16].UPS远程监控技术在高速公路收费系统中的应用[J]. 中国交通信息化 2016(12)

- [17].火力发电厂集控UPS旁路报警的分析与处理[J]. 电力安全技术 2016(12)

- [18].浅析UPS电源在电力调度自动化系统中的运用和维护[J]. 建材与装饰 2016(46)

- [19].UPS阀控式密封铅酸蓄电池失水故障探讨[J]. 电子制作 2017(Z1)

- [20].仙游抽水蓄能电站监控系统UPS运行维护与技改[J]. 福建水力发电 2016(02)

- [21].兼具UPS功能的动态电压恢复器研究[J]. 中原工学院学报 2017(03)

- [22].研究探讨不间断电源(UPS)的工作原理及其维护分析[J]. 西部广播电视 2017(10)

- [23].浅谈UPS不间断电源的工作原理与维护[J]. 西部广播电视 2017(01)

- [24].核电厂1E级直流及UPS系统电气隔离方案研究[J]. 电工技术 2017(06)

- [25].高频机UPS在海洋工程中的应用优势[J]. 山东化工 2017(14)

- [26].核电厂直流及UPS系统设计简述[J]. 产业与科技论坛 2017(08)

- [27].UPS不间断电源概述[J]. 电工技术 2017(07)

- [28].银行数据中心UPS系统的配置与维护探析[J]. 金融科技时代 2017(09)

- [29].信号UPS与稳压器配套连接问题研究[J]. 铁道通信信号 2016(02)

- [30].不间断电源(UPS)的工作原理及其维护分析[J]. 电子技术与软件工程 2015(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8fad61fb0c640bf5c4ec2017.html