# 增膜型水膜蒸发式空冷器单管单板初步实验研究

### 论文摘要

水膜蒸发空冷器是一种节能、节水的冷却设备,是未来空冷发展的重要方向。本文在单管单板实验台架上对增膜型水膜蒸发式空冷器的若干规律进行实验研究。测量了不同喷淋密度、不同管径、不同管内热水温度、管外有风和无风下管外不同环向角度处和增膜板不同顶距处的水膜温度,数据表明,随喷淋密度增大、管径减小、管内热水温度降低和管外强制通风时,管外和增膜板上水膜温度降低。对不同工况下换热管和增膜板上局部传热系数的研究表明,在换热管上,随喷淋密度增加,管外传热系数hο先增大再减小;喷淋密度为0.200kg/(m·s)时传热系数最大;换热管管径越小,管内热水温度越高,则管外水膜传热系数hο越大,且管外强制通风时管外传热系数比管外空气自然对流时要大;在增膜板上,随喷淋密度增大和管内热水温度升高,水膜与空气间的传热系数kh增大;且管外强制通风时水膜与空气间的传热系数比管外自然对流时要大。对不同工况下管内热水微元放热量dΦex,i、水膜微元自身带走的热量dΦf及水膜微元向空气的散热量dΦfa的分析表明,随喷淋密度增大,管内热水微元的放热量dΦex,i、水膜微元自身带走热量dΦf先增大后减小;喷淋密度为0.200kg/(m·s)时dΦex,i和dΦf最大;随管径减小、管内热水温度升高和管外风速增加,管内热水微元的放热量dΦex,i、水膜微元自身带走热量dΦf增大。随喷淋密度增大、管径增大、管内热水温度升高和强制通风时,水膜微元向空气的散热量dΦfa增大。随增膜板喷淋密度增大、管内热水温度升高和风速增加,增膜板上水膜向空气的平均散热量增大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 水膜蒸发式空冷器工作原理及其特点

- 1.3 增膜型水膜蒸发式蒸发空冷器

- 1.4 液体薄膜的流动特性

- 1.5 液膜的传热特性

- 1.6 本文研究目的和意义

- 2 实验内容及方法

- 2.1 实验台架简介

- 2.2 实验目的及测量参数

- 2.3 实验测量方法

- 3 水膜温度分布规律

- 3.1 水膜温度主流区判定

- 3.2 换热管外水膜温度分布规律

- 3.3 增膜板上水膜温度分布

- 4 传热系数和热量分配规律

- 4.1 换热管外水膜局部传热系数ho的分布规律

- 4.2 换热管外热量分配规律

- 4.3 增膜板上水膜局部传热系数kh的分布规律

- 4.4 增膜板上水膜向空气的平均散热量dΦ放h

- 4.5 潜热和显热比较

- 5 总结与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].压力式雾化喷嘴径向喷淋密度的测量方法[J]. 电力科学与工程 2009(09)

- [2].海水淡化系统中喷淋密度对传热性能的影响[J]. 一重技术 2018(01)

- [3].水喷淋设备抑制摩托车火灾延烧的实验研究[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [4].烟气脱硫新型催化剂水洗再生工艺研究[J]. 环境工程学报 2013(11)

- [5].扭曲管蒸发式冷凝器的性能与工业应用[J]. 流体机械 2008(12)

- [6].水喷淋设备抑制摩托车火灾延烧的实验研究[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(03)

- [7].氧化吸收法脱除氮氧化物的工艺研究[J]. 化学工程与装备 2011(12)

- [8].低喷淋密度超亲水表面水平管降液膜温度分布[J]. 工程热物理学报 2020(03)

- [9].氟硅酸中碘回收的还原吸收实验研究[J]. 磷肥与复肥 2017(07)

- [10].填料加盘管型闭式冷却塔的性能试验研究[J]. 工业用水与废水 2013(02)

- [11].碳酸钾生产中除氨新工艺实验研究[J]. 无机盐工业 2013(08)

- [12].海上天然气脱酸塔内排管式液体分布器各喷淋密度下的孔径研究[J]. 化工进展 2017(04)

- [13].水平管外降膜流动和膜厚分布三维数值分析[J]. 石油化工设备 2019(01)

- [14].水吸收法处理低浓度氮氧化物废气的中试研究[J]. 环境工程学报 2013(09)

- [15].膜生物反应器处理甲苯性能及机制[J]. 环境科学 2012(08)

- [16].尾气净化采用空心洗涤(冷却)塔工艺设计计算[J]. 石油和化工设备 2019(04)

- [17].表面改性塑料填料流体力学及传质性能研究[J]. 化学工程 2014(12)

- [18].化学法处理含中高浓度硫化氢废气的实验研究及其工程应用[J]. 广东化工 2013(07)

- [19].喷淋塔脱氨传质特性的实验研究[J]. 化工与医药工程 2014(05)

- [20].双氧水装置钯催化剂使用中有关问题探讨[J]. 大氮肥 2009(06)

- [21].洗苯工艺优化及改造[J]. 燃料与化工 2017(04)

- [22].迎面风速和喷淋密度对蒸发式冷凝机组的影响[J]. 工程热物理学报 2020(07)

- [23].水平管外降膜传热性能的数值模拟及实验研究[J]. 化工机械 2018(06)

- [24].空气横掠叉排降膜管束的压降特性[J]. 制冷与空调 2017(03)

- [25].喷淋塔尾气除氨的实验研究[J]. 河南化工 2015(05)

- [26].四氟乙烯精馏塔流体力学数值模拟[J]. 有机氟工业 2015(02)

- [27].逆流式冷却塔热力性能数值模拟及改进分析[J]. 能源化工 2020(01)

- [28].生物滴滤塔处理模拟甲硫醚废气[J]. 化工环保 2017(02)

- [29].改性塑料规整填料的流体力学和传质性能研究[J]. 上海化工 2011(01)

- [30].异形管蒸发式冷凝器的性能与工业应用[J]. 化工进展 2008(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8fb6be6fd59ec698a8c4bb43.html