# 硼酸制备过程中影响因素的研究

### 论文摘要

目前国内的硼酸生产工艺普遍采用硼砂的硫酸酸化法,但硼酸产品的纯度只能达到试剂级标准,远远不能满足用于国防科技的核级硼酸对纯度和杂质指标的要求,本实验通过分析工业上硼酸的生产工艺,对硼酸工艺流程进行技术改造,进一步提高了硼酸的纯度。本实验采用硼砂的硫酸酸化法、盐酸酸化法及重结晶法制取高纯度硼酸,深入探讨了硫酸酸化和盐酸酸化法反应中硫酸、盐酸的用量（pH值）、中和（酸解）初始温度、浸出时间、浸出温度、液固比、搅拌速度、反应后结晶温度、硼酸干燥温度对硼酸结晶率及浸出率的影响,通过深入比较两种不同酸的酸浸实验,进而得出硼砂的盐酸酸化法的实验效果更好,当用盐酸酸浸硼砂反应时需控制中和初始温度为90℃、加酸量保持pH值为3-4、浸出温度为95℃～100℃、反应瞬间完成,反应后硼酸结晶温度为15℃,结晶时间10h,硼酸干燥温度维持在70℃左右,得到的硼酸产品纯度可达到99.7%以上。重结晶法中着重讨论了硼酸溶液浓度、结晶温度、结晶时间、搅拌桨型式、搅拌速度等因素对于硼酸结晶的影响,得到硼酸重结晶的最佳实验条件：液固比3：1混合,80℃下使用锚式搅拌桨以80r/min的速度充分搅拌,使其溶解,15℃环境中冷却结晶10h,离心分离,烘干,称重。综合采用盐酸法和重结晶法提纯,最终得到硼酸产品纯度可达到99.9%以上,杂质含量符合高纯硼酸杂质标准。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 硼酸的物理化学性质

- 1.2 硼酸的用途及其在国民经济中的地位

- 1.3 目前国内外硼资源储量、生产状况及发展前景

- 1.3.1 国内外的硼资源储量与需求情况

- 1.3.2 目前国内外硼酸的生产状况及发展前景

- 1.4 本文研究背景及研究内容

- 第2章 强酸酸化法制备硼酸

- 2.1 生产原理

- 2.2 化学试剂和仪器设备介绍

- 2.2.1 化学试剂

- 2.2.2 仪器设备

- 2.3 实验工艺

- 2.4 酸化法制取硼酸中各影响因素对硼酸结晶影响的实验研究

- 2.4.1 酸的用量（pH值）对硼酸结晶的影响

- 2.4.2 中和（酸解）初始温度对硼酸结晶的影响

- 2.4.3 加酸后中和反应时间对硼酸结晶的影响

- 2.4.4 反应溶液的液固比对硼酸结晶的影响

- 2.4.5 结晶温度对硼酸结晶的影响

- 2.4.6 硼酸干燥温度

- 2.5 本章结论

- 第3章 重结晶法制备高纯硼酸

- 3.1 结晶机理

- 3.1.1 过饱和溶液

- 3.1.2 晶核的形成与晶体的长大

- 3.1.3 结晶速率

- 3.2 化学试剂和仪器设备介绍

- 3.3 硼酸重结晶实验工艺

- 3.4 重结晶过程中各影响因素对实验结果的研究

- 3.4.1 浓度对硼酸结晶的影响

- 3.4.2 温度对硼酸结晶速率的影响

- 3.4.3 结晶时间对结晶率的影响

- 3.4.4 搅拌桨型式对硼酸结晶的影响

- 3.4.5 搅拌速度对硼酸结晶的影响

- 3.4.6 硼酸重结晶的最优条件

- 3.5 盐酸法制取的硼酸的重结晶

- 3.6 本章结论

- 第4章 硼酸纯度及其中杂质的化学分析

- 4.1 硼酸纯度的测定

- 4.1.1 实验原理

- 4.1.2 化学试剂和仪器设备介绍

- 4.1.3 硼酸的纯度测定

- 4.1.4 允许差

- 4.2 铁测定

- 4.2.1 实验原理

- 4.2.2 化学试剂和仪器设备介绍

- 4.2.3 铁标准曲线的绘制

- 4.2.4 测定方法

- 4.2.5 结果的表示和计算

- 4.2.6 允许误差

- 4.3 氯化物的测定

- 4.3.1 光电比浊法

- 4.3.2 余氯、总氯测定仪法

- 4.4 硫酸盐的测定——光电比浊法

- 4.4.1 实验原理

- 4.4.2 化学试剂和仪器设备介绍

- 4.4.3 测定方法

- 4.4.4 结果的表示和计算

- 4.5 本章结论

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高纯氧化硼的制备[J]. 无机盐工业 2015(02)

- [2].高纯硼酸的制备及其影响因素[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8fbd57b36337875925881a72.html