# 非齐次弹性动力方程的回传射线分析及结构无损检测

### 论文摘要

根据不同的理论计算模型,现有的结构动力方法可分为连续系统分析方法和离散系统分析方法两类。近年来,随着大跨度桥梁、高层框架结构以及大跨度轻型空间结构的发展,基于连续模型的精确结构动力分析变得越来越重要。于1998年正式提出的回传射线矩阵法以一维弹性动力学为基础,已被成功应用于二维、三维框架结构和层状介质的波动响应分析,体现出早期瞬态响应计算精确等优点,具有独特的优势。但到目前为止,回传射线矩阵法仅局限于处理节点集中荷载。本文将从方法的基本思路出发,将其分析范围拓展到任意分布荷载和移动荷载情形,研究任意连续梁或连续框架在这两种荷载类型下的瞬态响应并探讨回传射线矩阵法在结构无损检测中的应用,最后设计相关的波动实验验证本文的理论分析结果。分别采用初等杆理论和Timoshenko梁理论表示任意动力荷载作用下多跨连续结构的轴向和竖向波动方程,其通解包括齐次解和非齐次解两部分,其中后者包含了跟外荷载有关的源函数。对于集中荷载或移动荷载,均可将之视为一种特殊的分布荷载,用广义脉冲函数表示。将波动方程关于时间变量和空间变量进行两次Fourier积分变换,求解出方程的非齐次解,并结合齐次解列出节点的边界条件。在回传射线矩阵法的对偶局部坐标系下,两点边界值问题将被简化为单点边界值问题,由此大大降低了通解中未知系数的求解难度。将变换域内的通解进行两次Fourier逆变换以得到时域内的瞬态波动响应。具体为:首先,关于波数进行一次Fourier逆变换,得到分布荷载在单点频率下的稳态波动解,该解同时包含空间和频率两个变量,可表示为关于分布荷载的一个卷积积分。对于固定的分布荷载,该卷积可直接求解,最后结合数值积分逆变换即得到所关心的时域内的瞬态波动响应。而对于移动荷载,其积分顺序需做相应的改变,以此解决模态叠加法中临界移动速度所对应的数值奇异问题。同时,本文还将回传射线矩阵法应用于集中荷载或移动荷载作用下带裂缝结构的动力响应分析,其中裂缝所在截面用弹性转动铰模拟。在求得结构的早期精确瞬态响应后,对其进行希尔伯特-黄变换,根据信号的变换谱大致判断裂缝的位置,以此提出基于弹性波的局部无损检测方法。对移动荷载所激发的信号进行Fourier变换可提取出桥梁的自振频率,本文同样计算了移动荷载作用下连续梁和连续框架的瞬态响应,并根据希尔伯特-黄变换谱定位裂缝损伤,从理论上探讨桥梁整体快速无损检测方法。最后,设计集中荷载作用下完整或损伤简支梁的波动实验。利用应变片等测量集中荷载下简支梁的宽频波动信号,并将实验信号及其希尔伯特-黄变换谱与理论预测结果进行对比,发现均符合良好,由此也验证了本文所采用的裂缝模型的合理性以及弹性波局部检测方法的可行性。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 带裂缝或局部损伤结构的动力分析

- 1.2.2 桥梁动力响应及损伤检测

- 1.2.3 回传射线矩阵法

- 1.3 本文的工作

- 第一部分 非齐次弹性动力方程的回传射线矩阵分析

- 第2章 回传射线矩阵法的基本列式

- 2.1 引言

- 2.2 杆状构件的控制徽分方程

- 2.2.1 轴向运动的平衡微分方程

- 2.2.2 弯曲运动的平衡微分方程

- 2.3 散射关系

- 2.4 广义相位关系

- 2.5 回传射线矩阵及求解方程

- 2.5.1 自由振动

- 2.5.2 稳态响应

- 2.5.3 瞬态响应

- 2.6 小结

- 第3章 分布荷载下的回传射线矩阵法

- 3.1 引言

- 3.2 分布力下初等杆的回传射线矩阵法

- 3.2.1 基本推导

- 3.2.2 两种列式的比较

- 3.2.3 分布荷载下的Neumann级数展开

- 3.2.4 数值算例

- 3.2.5 等效节点荷载法

- 3.3 分布力下梁结构的回传射线矩阵法

- 3.3.1 基本推导

- 3.3.2 数值算例

- 3.4 轴力对Timoshenko梁动力响应的影响

- 3.5 小结

- 第4章 移动荷载下的回传射线矩阵法

- 4.1 引言

- 4.2 移动荷载下初等杆的弹性波动响应

- 4.2.1 均匀杆的动力响应

- 4.2.2 任意非均匀杆的动力响应

- 4.2.3 数值算例

- 4.3 移动荷载下梁结构的弹性波动响应

- 4.3.1 任意非均匀梁的动力响应

- 4.3.2 任意跨连续梁的动力响应

- 4.3.3 数值算例

- 4.4 移动荷载下框架结构的弹性波动响应

- 4.4.1 基本推导

- 4.4.2 数值算例

- 4.5 小结

- 第二部分 回传射线矩阵分析应用于结构的无损检测

- 第5章 桥梁结构的局部检测方法

- 5.1 引言

- 5.2 集中荷载作用下任意跨带裂缝连续梁的动力分析

- 5.2.1 Timoshenko简支梁

- 5.2.2 Timoshenko连续梁

- 5.3 集中荷载下任意跨带裂缝连续框架的动力分析

- 5.4 局部检测方法的探讨

- 5.4.1 希尔伯特-黄变换

- 5.4.2 任意跨Timoshenko连续梁

- 5.4.3 多跨连续框架

- 5.5 小结

- 第6章 桥梁整体快速检测方法的探讨

- 6.1 引言

- 6.2 移动荷载下任意跨带裂缝连续梁的动力分析

- 6.2.1 含有多个裂缝的Timoshenko简支梁

- 6.2.2 含有多个裂缝的任意跨Timoshenko连续梁

- 6.2.3 数值算例

- 6.3 移动荷载下任意跨带裂缝连续框架的动力分析

- 6.4 整体快速检测方法的探讨

- 6.5 小结

- 第7章 简支梁在集中荷载下的波动实验

- 7.1 引言

- 7.2 实验模型及仪器

- 7.3 波动实验测量及其与理论值的对比

- 7.3.1 完整简支梁

- 7.3.2 损伤简支梁

- 7.4 实验信号的希尔伯特-黄变换

- 7.5 小结

- 第8章 结论和展望

- 8.1 全文总结

- 8.2 工作展望

- 参考文献

- 作者简历及攻读博士学位期间的论文清单

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8fcb8cdd9669153adb154072.html