# 浅析变电站变电运行管理问题以及技术措施何旭

国网铜陵供电公司安徽省铜陵市244000

摘要：随着我国经济水平、工业化水平以及城镇化进程的不断加快，各方面对电力的要求越来越高。所以，不断加强变电设备运行的稳定性和安全性具有重要意义。保证运行变电设备的稳定安全运行，可以有效保证各个地区的供电质量。所以，在进行电力系统运行时，有关人员需要按时进行检查，对出现的问题及时有效处理，将损失降到最小。

关键词：变电站；变电运行；管理；技术措施；问题

1当前我国变电站变电运行管理的分析

1.1首先要科学认识变电工作的特殊性

首先有关技术人员应当了解的是，变电站的变电运行工作所涉及到的内容非常的多，主要包括倒闸操作、设备巡视、检查维护等多方面，正是因为其工作包含的内容非常的多，也就决定了变电工作的规章制度也是最多的。变电运行工作应当要对危险点采取科学的分析与控制，要对准备或者是正在进行的工作，从全面的角度上展开分析，并且根据当前工作整体的安全现状，设法寻找出相对薄弱的环节，然后再依据薄弱环节的相应问题，采用有针对性的措施进行解决。

1.2要切实根据变电工作的特殊性解决好工作当中特定的矛盾

变电工作运行过程中常常会涉及到对危险点的分析和控制，所以，此时应当科学的加强对变电运行危险点的分析和控制，尤其是要注重提升变电运行值班员的安全意识，通过这一系列的手段，才可以真正有效的使得变电运行危险点分析与控制的工作重点更加明确的寻找出来。分析变电运行危险点分析和控制的目的可知，此项工作主要是需要工作人员能够准确的查找准危险点以及控制好事故发生，从而保证整项工程的安全性。落实到实际的步骤，可以首先让经验丰富的变电运行工作人员对变电工作进行有效的分析，列出这其中的重点的危险点，最后根据相关的问题编制出科学合理的控制措施，需要切实明确的是，变电站的变电运行管理工作并不是仅仅属于现场工作人员，它同时也是整个电力企业需要重点关注的，这也就需要整个电力企业要做到多层次分级控制，如此才能抓住不同时期、不同层面的变电运行管理工作重点，整个变电站的变电运行管理才能处于安全有效的工作范围内。

2变电运行管理问题

变电运行时通常会伴随着危险的发生，变电运行管理中的危险点有以下几点：

第一，变压器操作。变压器的作用是调节电压的大小，有些用户所用的是高电压而有些用户用的是低电压，所以在操作变压器时，电压的不稳定极容易造成变压器的绝缘而使变压器受到损害。第二，母线倒闸操作。作为倒闸操作中最重要的操作环节，如果工作人员在操作前没有足够的准备或者不按照规范操作，极有可能发生重大事故。在对母线倒闸操作过程中的危险点有：拉刀闸时，母线上带有负电荷，可能会导致事故的发生；继电保护的自动保护功能切换失败导致事故发生；充电时可能会形成电路串联谐振，这些都是潜在的危险。第三，直流回路操作。直流回路操作是工作人员经常遇见的操作之一，这种操作潜在危险在于一些自动装置会出现误判的情况，这种情况是非常危险的，工作人员只有遵守相关的规定，按照操作流程进行操作，才可以避免不必要的事故发生。第四，天气异常导致的危险。在天气特别寒冷的时候，会导致充油设备的液面降低、导线变紧；夏季的高温天气会导致充油设备的液面增高、导线变松；雷雨天气会导致避雷装置出现故障。这些因素都会导致危险的发生。因此，做好危险防范措施不仅是对变电设备的保护，还是对人身安全的保护。

3完善变电站运行管理和技术措施

3.1完善设备运行安全管理策略

在实际变电运行管理工作当中，一定要竭尽全力将“安全第一，预防为主”理念传达到全部生产过程当中去，要建立起安全生产责任制，并将其落实到实处，最好能够落实到个人身上，严格按照具备的标准和要求来完成好各项工作内容和任务。除此之外，变电站必须要全面开展安全生产的教育与宣传活动，加大对安全生产的宣传力度，其目的是要提高所有工作人员的安全意识和自觉意识，尽可能要求全部工作人员都能够真正做到按照规定和标准来进行实际操作。还有，随着技术和设备的不断更新换代，一些原有的操作规程对新型的设备已不再适用，设备的维护与管理也应作出调整，因此值班员对具体设备经过使用和检修后，应根据情况制定出新的操作规范，以保证变电运行的有效安全。

3.2提升专业的技术培训

工作人员的业务素质决定了其是否能够胜任这项工作的重要因素，作为一名变电站的值班人员，要确保变电运行的安全可靠就必须具有专业的技术素养。“以人为本”、调动工作人员的积极性、发挥主观能动性，开展有针对性的安全运行活动，让工作人员树立起自觉意识和自我保护意识，这样才能减少事故发生的可能性。

3.3站在安全与利益的角度，合理安排专业人员的实际工作内容

伴随着高新技术的创造与普及，在现代人的意识当中，对于技术人员的重要性认知开始发生了变化，但是，我们必须要认识到一点，那就是即使自动化、智能化水平非常高的机械设备，也可能会存在着不同的安全隐患问题，所以需要配备专业技术人员来进行操作。因此，在实际变电运行管理工作当中，其必须要对专业的工作人员进行明确的分工，要对不同工作人员的工作岗位进行合理的安排与分配。这样做的目的，不仅仅能够对工作人员进行合理有效的综合管理，更能够全面提高工作人员的管理质量，实现人才资源的合理优化与配置。

3.4定期维护

变电设备都具有较高的危险性，极易引起意外事故的发生。因此，在运行的过程当中，不但要对工作人员的操作行为进行规范，还要对相关的设备系统进行定期的维护。仔细检查设备的运行状况，对存在的问题一定要做到及时发现及时解决，并制定出维护的具体方案，与检修人员密切配合，定期清理设备里面的灰尘，并根据实际情况开展全面的维护工作。在维护的过程中还要有管理人员在场监督，同时对检修的整个过程进行实时的跟踪和记录，防止有操作不当的情况产生。

4结束语

上文从两个方面展开了对变电站变电运行管理的分析描述，这两个方面也就是变电运行管理总的分析以及相应的管理技术措施，其本质目的都是想要将变电站变电运行管理的工作调整的更加具有合理性，从而满足当前社会对电力资源的需求。

参考文献

[1]江柳娟，方璐，潘文军.关于变电站变电运行管理的探索[J].山东工技术，2016（10）：180.

[2]郭玉良，杨梅.电力变电运行管理模式创新性研究[J].民营科，2015（05）：74.

[3]胡成群，刘强，刘晶东.变电运行、管理、巡检一体化[J].大众用电，2009（5）：27-28.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8fd63c044da7fb4227eab46e.html