# 激光诱导等离子体辐射与环境气氛相关性研究

### 论文摘要

本文采用高能量钕玻璃激光器（0-25J）、自动扫描多功能组合光栅光谱仪、CCD探测器、延时系统和计算机光谱采集软件构成激光光谱分析系统,以国家标准土壤作为烧蚀样品,研究了环境气氛对激光诱导等离子体辐射特性的影响。主要内容包括以下几方面：1.高能量激光诱导土壤等离子体辐射的空间分布特征。研究了在不同种类的高压环境气氛中,激光诱导等离子体辐射强度、电子温度和电子密度的空间分布规律。实验发现,在不同环境气体中,等离子体辐射特性有明显差异,气体压强和气体种类对等离子体的膨胀具有不同程度的约束作用。2.激光诱导熔穴对等离子体辐射增强效应的研究。采用高能量钕玻璃激光器输出的单脉冲激光重复作用于土壤样品表面同一位置,对序列激光脉冲作用下形成的等离子体发射光谱、等离子体像及熔穴形貌进行采集,初步探究了激光诱导熔穴对等离子体辐射增强的内在机理。研究了不同环境气氛对等离子体辐射的影响,实验发现,不同种类的环境气体对序列单脉冲激光作用形成的等离子体辐射强度和光谱信背比有显著的影响。3.样品制备条件对激光诱导土壤等离子体辐射的影响。实验研究了不同制备条件下的土壤靶样品对激光诱导等离子体辐射的影响。结果表明,随着制备样品所施加压强的提高,等离子体辐射强度和光谱信背比都有不同程度的提高；样品表面粒度越均匀越细腻,等离子体辐射增强效果越明显。同时,实验结果显示,环境气压对等离子体辐射有明显影响。4.激光诱导等离子体光谱法在定量分析中的应用。依据校准曲线法进行光谱定量分析。以国家标准土壤样品系列作为靶样品,绘制出校准曲线,测量了待测样品中元素Mn的含量。在Ar、N2和CO2气三种环境气体中,五次测量结果的相对标准偏差（RSD）分别为9.095%、6.428%和11.093%,测定元素含量的相对误差（RE）分别在3.093%-14.021%、2.784%-19.072%和4.124%-17.732%范围内。结果表明,谱线强度与元素含量之间有较好的线性关系。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要工作内容

- 第2章 激光诱导等离子体光谱分析概述

- 2.1 光谱分析内容和装置

- 2.1.1 光谱分析内容

- 2.1.2 光谱分析基本装置

- 2.2 激光诱导等离子体特性

- 2.2.1 激光诱导等离子体的形成

- 2.2.2 激光诱导等离子体的辐射特性

- 2.2.3 等离子体辐射谱线的强度

- 2.2.4 等离子体的电子温度

- 2.2.5 等离子体的电子密度

- 2.3 光谱定量分析方法

- 2.3.1 校准曲线法

- 2.3.2 内标法

- 2.3.3 标准加入法

- 第3章 高能量激光诱导土壤等离子体辐射的空间分布特征

- 3.1 实验

- 3.1.1 实验仪器

- 3.1.2 实验条件

- 3.1.3 实验样品

- 3.2 等离子体轴向发射光谱

- 3.3 不同环境气氛中激光等离子体辐射的空间分布

- 3.3.1 激光诱导等离子体辐射强度的空间分布

- 3.3.2 激光诱导等离子体电子温度的空间分布

- 3.3.3 激光诱导等离子体电子密度的空间分布

- 3.4 不同环境气氛中等离子体光谱的信背比

- 本章小结

- 第4章 激光诱导熔穴对等离子体辐射增强效应的研究

- 4.1 实验

- 4.1.1 实验仪器与工作条件

- 4.1.2 实验样品

- 4.2 等离子体辐射谱线强度和信背比

- 4.3 激光诱导等离子体的形状

- 4.4 激光诱导熔穴形貌及烧蚀质量

- 4.5 不同环境气氛对等离子体发射光谱的影响

- 本章小结

- 第5章 样品制备条件对激光诱导土壤等离子体辐射的影响

- 5.1 实验

- 5.1.1 实验仪器与工作条件

- 5.1.2 实验样品

- 5.2 压制样品硬度对等离子体光谱强度的影响

- 5.3 样品表面性质对等离子体辐射强度的影响

- 5.4 环境气压对激光诱导等离子体辐射的影响

- 本章小结

- 第6章 激光诱导等离子体光谱法在定量分析中的应用

- 6.1 实验

- 6.1.1 实验仪器与工作条件

- 6.1.2 实验样品制备

- 6.2 光谱数据采集和分析

- 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8fddc51560c7c23ca419d721.html