# 钢筋混凝土T梁桥的片材加固机理、设计方法及其应用

### 论文摘要

片材加固技术(粘贴钢板或纤维)，由于其材料的杰出力学性能及施工简便等特点，迅速成为国内外加固研究领域的热点。但是由于受到试验规模及资料共享问题的制约，目前所取得的研究成果，特别是试验成果还带有较大的片面性。本文作为编制《公路桥梁加固技术规范》中的片材加固方法的前期研究，首次以中国上世纪60～70年代修建的16m公路钢筋混凝土T梁桥为原型，以18片钢筋混凝土T梁室内缩尺模型试验和12对片材粘贴试验为基础，对片材加固混凝土T梁桥机理、设计方法进行了系统的研究，并提出了设计建议。 在片材与混凝土的粘贴试验中，分别对混凝土表面处理、片材数量及种类进行了研究。得出混凝土表面处理对粘贴效果影响显著；粘贴强度随片材数量的增大而提高；片材强度利用率随粘贴数量的增大而降低；钢板的粘贴效果比纤维的粘贴效果差等结论。 正截面加固试验中，分别对粘贴纤维、钢板对钢筋混凝土T梁正截面力学行为影响展开研究。粘贴片材后，梁的开裂荷载、屈服荷载及极限荷载均有所提高，其中极限荷载提高最为显著；承载力随粘贴片材数量的增加而提高，但并非线性提高；在有初始荷载的情况下，片材对屈服荷载的的影响较小，但是对极限荷载有一定影响；粘贴片材可以有效降低梁的挠度；混凝土开裂前，片材对提高梁的刚度贡献较小。而在带裂缝工作阶段，粘贴片材对提高梁刚度的作用显著；加固后梁的裂缝间距变小、数量变多、宽度变小；粘贴片材后T梁的延性明显低于未加固梁，而且片材越多，延性降低越多。 斜截面加固试验中，对片材粘贴方式、数量、是否锚固等展开研究。粘贴片材后，有锚固的加固方式能有效的提高梁的极限承载能力，而且承载能力随加固量的增大而增长；未采取锚固措施的加固方法，容易出现早期破坏，而且，粘贴片材越多，越容易发生早期破坏；粘贴片材可有效降低裂缝发展速度和减小裂缝宽度。 以试验为基础，结合理论分析，取得了以下创新性研究成果： 首次提出混凝土净保护层厚度对粘贴强度影响修正系数——目前的片材与混凝土界面性能研究，均立足于以素混凝土作为基材的粘贴试验基础之上。而在实际的片材加固中，由于受到梁边缘主筋对混凝土截面的消弱，浅层混凝土破坏均

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究目的及意义

- 1.3 片材加固技术

- 1.3.1 加固技术概念

- 1.3.2 加固用片材种类

- 1.3.3 片材加固技术特点

- 1.4 片材加固桥梁结构进展

- 1.4.1 桥梁加固技术

- 1.4.2 片材加固方法研究进展

- 1.4.3 片材加固技术存在的问题

- 1.5 研究内容及步骤

- 1.5.1 研究对象及内容

- 1.5.2 研究步骤

- 第二章 模型试验研究

- 2.1 引言

- 2.2 片材与混凝土粘贴试验

- 2.2.1 试验方法

- 2.2.2 试验模型及方案

- 2.2.3 试验结果

- 2.3 正截面加固模型试验

- 2.3.1 模型设计

- 2.3.2 模型制作

- 2.3.3 试验方案

- 2.3.4 试验现象

- 2.3.5 结果分析

- 2.4 斜截面加固模型试验

- 2.4.1 模型设计

- 2.4.2 模型制作

- 2.4.3 试验方案

- 2.4.4 试验现象

- 2.4.5 结果分析

- 2.5 小结

- 第三章 片材与混凝土界面力学性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 界面粘贴机理及破坏形态

- 3.2.1 界面粘贴机理

- 3.2.2 界面破坏影响因素

- 3.2.3 界面破坏典型形式

- 3.3 片材—混凝土界面粘结理论研究

- 3.3.1 已有粘贴—滑移本构模型

- 3.3.2 已有粘贴—滑移计算公式

- 3.3.3 基于试验相关模型比较

- 3.4 本文推荐公式

- 3.4.1 保护层折减系数

- 3.4.2 分析结果

- 3.4.3 推荐公式

- 3.5 小结

- 第四章 片材加固钢筋混凝土T梁正截面力学性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 基本假定

- 4.3 破坏形态分析

- 4.3.1 纤维加固破坏形态

- 4.3.2 钢板加固破坏形态

- 4.4 极限承载能力分析

- 4.4.1 基本方程

- 4.4.2 受弯承载力的计算

- i'>4.4.3 初始应变εi

- u影响因素分析'>4.4.4 Mu影响因素分析

- 4.4.5 模型梁分析

- 4.5 裂缝、刚度、延性

- 4.5.1 裂缝

- 4.5.2 刚度

- 4.6 小结

- 第五章 片材加固钢筋混凝土T梁斜截面力学性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 破坏模式

- 5.3 加固效果影响因素

- 5.4 极限承载力分析

- 5.4.1 已有分析公式

- 5.4.2 本文推荐公式

- sh'>5.4.3 片材应力分布系数Dsh

- 5.4.4 初始荷载修正系数（?）

- 5.4.5 片材条带间距的限制

- 5.4.6 模型梁分析

- 5.5 小结

- 第六章 片材加固钢筋混凝土T梁桥数值分析方法研究

- 6.1 引言

- 6.2 有限元分析方法

- 6.2.1 混凝土结构非线性分析方法

- 6.2.2 单元类型

- 6.2.3 材料特性

- 6.2.4 胶的粘结及预加载处理

- 6.2.5 建模及单元划分

- 6.2.6 非线性解

- 6.3 结果对比

- 6.3.1 开裂荷载及极限承载力

- 6.3.2 数值计算结果对比分析

- 6.3.3 误差分析

- 6.4 小结

- 第七章 片材加固钢筋混凝土T梁设计指南（建议）

- 7.1 引言

- 7.1.1 适用范围

- 7.1.2 术语规定

- 7.1.3 加固原则

- 7.2 材料性能规定

- 7.2.1 一般要求

- 7.2.2 片材

- 7.2.3 配套粘结材料

- 7.2.4 表面防护材料

- 7.3 片材加固钢筋混凝土T梁基本构造

- 7.3.1 一般规定

- 7.3.2 构造要求

- 7.4 片材加固钢筋混凝土T梁设计方法

- 7.4.1 一般规定

- 7.4.2 正截面加固计算

- 7.5 加固设计示例

- 7.5.1 内力计算

- 7.5.2 加固计算

- 7.6 小结

- 第八章 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 展望

- 发表学术论文清单

- 主要参与的科研项目

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].结构加固技术在建筑工程中的应用研究[J]. 四川水泥 2019(11)

- [2].公路挡土墙施工技术及加固措施探究[J]. 技术与市场 2020(01)

- [3].桥梁维修加固技术应用研究[J]. 交通世界 2019(35)

- [4].堤围加固工程施工质量研究[J]. 工程技术研究 2020(04)

- [5].加固技术在建筑修缮和装饰工程中的应用探讨[J]. 中国住宅设施 2020(04)

- [6].阐述公路桥梁桥墩养护维护及加固措施[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [7].结构加固技术在房屋建筑施工中的有效利用[J]. 建材与装饰 2020(16)

- [8].建筑结构耐久性维修加固方法概述[J]. 四川建材 2020(05)

- [9].加固技术在砌体结构房屋墙体中的应用分析[J]. 价值工程 2020(18)

- [10].关于规范结构加固行业的几点思考[J]. 居业 2020(05)

- [11].型钢在砖混房屋改造加固中的运用[J]. 住宅与房地产 2020(18)

- [12].桥梁抗震设计与加固技术探讨[J]. 中国公路 2020(15)

- [13].建筑结构加固改造技术及具体应用[J]. 工程技术研究 2020(14)

- [14].码头加固改造方法解析[J]. 中国水运 2019(08)

- [15].高校常见安全隐患及加固改造方法探究[J]. 居舍 2019(31)

- [16].房屋建筑施工中结构加固技术的应用分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(13)

- [17].高速公路桥梁加固的施工技术[J]. 科技创新导报 2017(32)

- [18].陕北延安靠崖式黄土窑洞静力性能及加固方法研究[J]. 河南科学 2016(11)

- [19].加固技术在路桥施工中的应用分析[J]. 科技创新导报 2016(25)

- [20].建筑结构鉴定与加固改造技术的进展[J]. 居业 2016(10)

- [21].地基基础施工技术与加固技术的探析[J]. 建材与装饰 2016(44)

- [22].结构加固技术在建筑施工中的应用分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(06)

- [23].浅议桥梁维修与加固的有效措施[J]. 黑龙江科技信息 2017(13)

- [24].浅谈道桥结构的加固技术[J]. 黑龙江科学 2017(06)

- [25].浅析结构加固改造的一般原则[J]. 浙江建筑 2017(02)

- [26].公路桥梁损害维修加固方法论述[J]. 江西建材 2017(09)

- [27].浅谈加固技术在路桥施工中的应用[J]. 四川建材 2017(05)

- [28].拱桥主拱圈加固的施工工艺[J]. 低碳世界 2017(09)

- [29].灌浆材料在工程加固中的研究与应用[J]. 建材与装饰 2017(19)

- [30].分析结构加固技术在房屋建筑施工中的运用[J]. 江西建材 2017(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8feebbc2ff2bbe880a3bf245.html