# IPN防锈乳液的合成及应用研究

### 论文摘要

丙烯酸酯乳液具有良好的粘附性、耐腐蚀性及耐候性,已成为涂料领域中的重要种类。本研究采用种子预乳化工艺,合成了一种具有互穿网络结构的丙烯酸酯乳液,采用不饱和有机硅单体改性丙烯酸酯乳液,提高了乳液的耐热、耐水性能。并以改性乳液制备了防锈涂料。采用种子预乳化工艺,将甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、环氧树脂、功能单体等合成了丙烯酸酯乳液。通过正交实验优化乳液配方及工艺条件为:软单体占单体总质量的40%、乳化剂用量为3%、复合型乳化剂的阴非离子质量比为5:1,聚合温度为84℃、搅拌器转速260 r/min。为提高丙烯酸酯乳液耐热性、耐水性,采用γ-甲基丙烯酰氧基三甲氧基硅烷（A-174）对合成了丙烯酸酯乳液进行改性。实验表明,有机硅单体用量占单体的质量分数为5%时,合成的有机硅改性丙烯酸酯乳液综合性能较好。利用红外光谱、差示扫描量热、热失重、激光粒度仪测试、扫描电子显微镜及透射电镜等技术对丙烯酸酯乳液、有机硅改性丙烯酸酯乳液进行了表征。差示扫描结果表明,丙烯酸酯乳液只有一个玻璃化温度,形成了均相体系;热失重结果表明,丙烯酸酯乳液最大失重速率点温度为186℃,有机硅改性丙烯酸酯乳液最大失重速率点温度410.2℃,改性后的乳液的热稳定性提高很大;激光粒度仪测试表明丙烯酸酯乳液平均粒径为172.2nm,改性后的乳液平均粒径189.5nm;透射电镜测试表明,丙烯酸酯乳液、改性乳液均具有互穿网络核壳结构。实验表明:以改性乳液制备的防锈涂料,漆膜在30%H2SO4溶液、10%NaOH溶液、3.5%盐水中分别放置500h、500h、520h不起泡,不生锈,其结果表明制备的防锈涂料的耐酸、耐碱性较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 乳液聚合概述

- 1.2.1 乳液聚合特点

- 1.2.2 乳液聚合发展与现状

- 1.2.3 乳液聚合的机理

- 1.2.4 乳液聚合工艺

- 1.2.5 乳液聚合新技术

- 1.3 丙烯酸酯乳液发展现状

- 1.3.1 丙烯酸酯乳液概述

- 1.3.2 丙烯酸酯乳液聚合的改性

- 1.3.3 硅烷偶联剂作用机理

- 1.4 本课题主要研究内容

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 实验药品与仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器及测试设备

- 2.2 乳液聚合工艺

- 2.3 测试及表征

- 2.3.1 乳液性能测试

- 2.3.2 乳液结构表征

- 2.3.3 涂料常规测试法

- 2.3.4 漆膜耐腐蚀性能测试法

- 第3章 丙烯酸酯乳液的合成与改性

- 3.1 乳液聚合因素

- 3.1.1 软硬单体

- 3.1.2 乳化剂

- 3.1.3 引发剂

- 3.1.4 pH 值调节剂和pH 缓冲剂

- 3.1.5 聚合温度

- 3.1.6 搅拌速度

- 3.2 正交实验

- 3.3 有机硅改性丙烯酸酯乳液

- 3.4 本章小结

- 第4章 乳液结构表征

- 4.1 红外光谱分析

- 4.2 激光粒度仪测试

- 4.3 差式扫描量热分析

- 4.4 热失重分析

- 4.5 扫描电子显微镜分析

- 4.6 透射电镜分析

- 4.7 反应机理的探讨

- 4.8 本章小结

- 第5章 防锈涂料的制备

- 5.1 防腐涂料制备工艺

- 5.2 防锈涂料配方设计

- 5.2.1 成膜物的选择

- 5.2.2 颜填料的优选

- 5.2.3 分散剂的选择

- 5.2.4 消泡剂的选择

- 5.2.5 增稠剂的选择

- 5.2.6 涂料配方确定

- 5.3 防锈涂料漆膜耐腐蚀性测试

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].乳化工艺对乳液液晶形成及稳定性的影响[J]. 广东化工 2020(06)

- [2].超声作用下乳蛋白-磷脂复合体系对人乳脂类似物乳液形成与稳定的影响[J]. 食品与发酵工业 2020(08)

- [3].天然乳液在内墙涂料中的应用[J]. 广东化工 2020(09)

- [4].电场与拉伸流场共同作用下双重乳液形变特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(05)

- [5].环保型PTFE分散乳液真空浓缩工业技术研究[J]. 化工设计通讯 2020(05)

- [6].PTFE乳液喷涂制品临界开裂厚度的影响因素探讨[J]. 有机氟工业 2020(03)

- [7].双重乳液的制备及应用研究进展[J]. 食品与机械 2020(09)

- [8].有机乳液改性水性无机富锌底漆的制备及其性能研究[J]. 建筑科技 2018(03)

- [9].多彩用分散相乳液和纤维素的筛选[J]. 涂料技术与文摘 2017(01)

- [10].影响乳清分离蛋白和酪蛋白乳液物理稳定性因素研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].二氧化碳乳液微观稳定性实验研究[J]. 特种油气藏 2015(05)

- [12].睡前保养,你做对了吗[J]. 家庭医药(快乐养生) 2012(04)

- [13].乳霜还是乳液肌肤说了算[J]. 医药保健杂志 2008(07)

- [14].复合型乳液拓扑结构调控及其应用研究进展[J]. 精细化工 2020(05)

- [15].醋丙乳液改性豆胶性能的研究[J]. 中国人造板 2020(08)

- [16].食品乳液凝胶的制备及其应用研究进展[J]. 食品科学 2019(03)

- [17].铝加工中废乳液的处理工艺改进[J]. 云南冶金 2015(03)

- [18].欢迎订阅2015年《乳液科学与技术》杂志[J]. 食品与发酵工业 2014(10)

- [19].他克莫司眼用乳液的质量控制[J]. 中国现代应用药学 2009(11)

- [20].乌拉草乳液配方筛选及其保湿功能评价[J]. 大众标准化 2019(18)

- [21].胶乳液改善水泥石性能研究[J]. 当代化工 2019(01)

- [22].苯丙耐污渍乳液的耐污渍影响因素研究[J]. 中国涂料 2016(12)

- [23].高性能羟丙乳液研究与应用[J]. 中国涂料 2017(06)

- [24].废乳液处理工艺的设计及改进[J]. 有色金属加工 2015(03)

- [25].相变乳液的制备、性能与应用[J]. 材料科学与工程学报 2013(01)

- [26].聚(α-甲基苯乙烯/甲基丙烯酸丁酯)无皂乳液的合成与性能[J]. 涂料工业 2012(05)

- [27].改性工艺对电石渣乳液活性的影响[J]. 化工进展 2010(01)

- [28].中医乳液学说[J]. 中医杂志 2010(S2)

- [29].常温下自交联核壳乳液的制备[J]. 中国印刷与包装研究 2010(S1)

- [30].α-亚麻酸多重乳液的稳定性研究[J]. 食品与药品 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9000b750a9ac905ac523e7c1.html