# 现代有轨电车中央运行控制系统原理样机设计与验证

### 论文摘要

现代有轨电车是在传统有轨电车基础上发展起来的新型轨道交通工具。中央运行控制系统在整个现代有轨电车交通系统中起核心作用,它通过计算机控制、通信及信息处理、自动化等先进技术完成对列车运行的控制及调度管理等任务。目前,现代有轨电车的控制技术在我国还未广泛应用,国内对现代有轨电车系统的中央运行控制系统技术研究仍处于空白。论文首先阐述了现代有轨电车系统的运行机理,并进行了现代有轨电车运行控制系统的功能需求分析。在此基础上,设计了中央运行控制系统原理样机的功能软件,实现了列车运行管理及与其它系统的信息交互等基本功能,并基于自制的仿真环境,对中央运行控制系统原理样机的功能进行了仿真验证。论文所做的主要工作如下:第一,分析了现代有轨电车系统的运行机理,在此基础上研究了现代有轨电车运行控制系统的基本功能需求及其各子系统的相互关系。第二,针对现代有轨电车的特点,提出了现代有轨电车运行控制系统各子系统的设计方案。第三,设计了中央运行控制系统的软件方案。采用结构化、模块化设计的方法,分别设计并实现了中央运行控制系统的逻辑控制功能软件以及与其它系统的通信接口软件。第四,编制了车载运行控制系统与轨旁运行控制系统的仿真软件。在此基础上,搭建了验证中央运行控制系统功能的仿真环境。第五,基于搭建的仿真环境,设计了以现代有轨电车为应用背景的中央运行控制系统实验方案,实现了对中央运行控制系统原理样机功能的仿真验证。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 引言

- 1.1 现代有轨电车简介

- 1.2 现代有轨电车运行控制系统研究应用现状

- 1.3 研究目的及研究内容

- 2 现代有轨电车运行控制系统总体设计

- 2.1 现代有轨电车运行控制系统结构概述

- 2.2 现代有轨电车运行控制系统功能需求分析

- 2.2.1 中央运行控制系统功能分析

- 2.2.2 车载运行控制系统功能分析

- 2.2.3 轨旁运行控制系统功能分析

- 2.3 现代有轨电车运行控制系统总体设计方案

- 2.3.1 中央运行控制系统的设计

- 2.3.2 车载运行控制系统的设计

- 2.3.3 轨旁运行控制系统的设计

- 2.3.4 通信系统的总体设计

- 2.4 小结

- 3 现代有轨电车中央运行控制系统的软件设计与实现

- 3.1 列车运行管理模块的设计

- 3.2 与其它系统接口软件的设计

- 3.2.1 与轨旁子系统接口软件的设计

- 3.2.2 与计算机联锁系统接口软件的设计

- 3.2.3 与车载子系统接口软件的设计

- 3.3 小结

- 4 车载及轨旁运行控制系统仿真软件的设计与实现

- 4.1 车载运行控制系统仿真软件的设计

- 4.1.1 速度模式处理模块的设计

- 4.1.2 与其它系统接口软件的设计

- 4.1.3 车载运行控制系统仿真机的设计与实现

- 4.2 轨旁运行控制系统仿真软件的设计

- 4.2.1 进路处理模块的设计

- 4.2.2 与其它系统接口软件的设计

- 4.2.3 轨旁运行控制系统仿真机的设计与实现

- 4.3 小结

- 5 实验验证

- 5.1 实验方案设计

- 5.2 实验过程

- 5.3 小结

- 6 结论

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].高速磁浮车载运行控制系统综述[J]. 铁道通信信号 2020(08)

- [2].多种能源联合运行控制系统的设计与应用[J]. 南方能源建设 2019(03)

- [3].美军推进M码应用,实施运行控制系统升级[J]. 全球定位系统 2020(05)

- [4].悬挂运行控制系统的设计[J]. 电子制作 2013(15)

- [5].轨道交通运行控制系统国家工程研究中心[J]. 北京交通大学学报 2011(05)

- [6].新一代轨道车运行控制系统安全接口设计[J]. 铁道通信信号 2018(04)

- [7].卫星通信运行控制系统体系结构研究[J]. 无线互联科技 2016(12)

- [8].注汽锅炉运行控制系统[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(S1)

- [9].于贵桃:航空运行控制系统建设者[J]. 广东科技 2010(05)

- [10].高速磁浮运行控制系统的工程设计分析[J]. 工程建设与设计 2020(16)

- [11].高速磁浮列车分区运行控制系统可靠性提高方法研究[J]. 铁道学报 2011(11)

- [12].造气型煤安全运行控制系统[J]. 安徽化工 2010(02)

- [13].运行控制系统集中式容错控制方法[J]. 控制理论与应用 2016(05)

- [14].基于通信的轨道交通列车运行控制系统[J]. 内燃机与配件 2020(10)

- [15].美升级地面运行控制系统并更新GPS卫星群[J]. 全球定位系统 2020(02)

- [16].GNSS地面运行控制系统的发展与启示[J]. 现代导航 2012(04)

- [17].西门子公司延迟交付SBB-Giruno列车的运行控制系统[J]. 国外铁道车辆 2019(05)

- [18].高速纸机运行控制系统关键技术装备[J]. 中华纸业 2010(21)

- [19].在用电梯加装外接式IC卡运行控制系统设计改进[J]. 中国特种设备安全 2019(02)

- [20].列车模拟运行控制系统的开发[J]. 仪器仪表用户 2016(06)

- [21].变压器节能运行控制系统开发[J]. 科技风 2013(11)

- [22].电网协同运行控制系统的研究与应用[J]. 安徽电力 2019(01)

- [23].中波发射机智能运行控制系统研究与探讨[J]. 科技传播 2018(02)

- [24].基于预测控制理论的机车节能运行控制系统[J]. 国外电子元器件 2008(11)

- [25].轨道交通列车运行控制系统课程教学改革探究[J]. 西部素质教育 2018(17)

- [26].试论轨道交通列车运行控制系统[J]. 中国新技术新产品 2010(15)

- [27].“轨道交通列车运行控制系统”研究团队[J]. 北京交通大学学报 2018(03)

- [28].北京轨道交通运行控制系统国家工程研究中心有限公司在北京交通大学揭牌[J]. 北京交通大学学报 2009(02)

- [29].带式输送机低能耗运行控制系统的研究[J]. 机械管理开发 2020(06)

- [30].从OCX看GPS系统未来发展[J]. 卫星应用 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9017fdb08c71c61f878c8798.html