# 基于精确电磁建模的散射中心成像

### 论文摘要

成像雷达的出现扩展了原始的雷达概念,使它具有对运动目标(飞机、导弹等)、区域目标(山区、城市等)进行成像和识别的能力,并在微波遥感应用方面表现越来越大的潜力,为人们提供越来越多的有用信息。它对国防现代化、国民经济建设都具有深远的影响和重要的意义。因此,雷达成像技术受到国际上越来越多的关注和重视,是竞争激烈、发展迅速的技术领域。逆合成孔径雷达(ISAR)成像的研究近年来得到国内外的广泛研究,人们为此提出了多种运动补偿方法和成像算法。为了克服雷达在发射和接收等信号处理方而所而临的困难,现代雷达一般工作在高频区,而在高频区雷达目标的散射可以用多散射中心模型来近似。因此逆合成孔径雷达成像的研究都是基于散射中心模型的,本文从电磁学的角度解释了等效散射中心模型的有效性。另外,方法的有效性需要通过实测数据的检验。但是,实测数据的获得是非常困难和需要花费大量的时间,人力和物力的。得益于计算电磁学的发展,可以采用数值模拟的方法得到成像所需的数据。在本文中,分析和讨论了各种回波计算方法的优缺点,时域方法可以很好的计算宽带电磁散射,但不能计算电大尺寸目标。几何光学(GO)和物理光学(PO)方法计算速度比较快,但精确度不够高。而快速多极子方法不但可以计算电大尺寸而且精度高,计算快。因此本文的成像数据采用快速多极子方法计算。由于逆合成孔径雷达的目标一般是非合作目标,所以在成像之前必须进行运动补偿,本文在简单介绍了目前国内外的一些运动补偿方法,以及阐述了转台目标的距离多普勒成像原理后,实现了滤波逆投影成像算法和FFT成像算法,逆投影方法可以不受成像角度的限制,但计算量比较大,FFT计算方法速度快,但需要对回波数据进行插值,和成像角度不能太大。然后,本文在FFT成像算法的基础上提出了NUFFT成像算法,减少了FFT成像算法实现过程中的插值处理。另外,本文还提出了一种单频的微波成像的方法以及讨论了加窗对成像的影响,上述的方法在本文中都通过数值算例得到了验证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究的背景

- 1.3 本文工作安排

- 第二章 目标多散射中心模型

- 2.1 散射中心的概念

- 2.2 目标散射中心的主要类型

- 2.3 小结

- 第三章 散射中心的微波成像理论

- 3.1 一维距离像

- 3.2 ISAR运动补偿的方法介绍

- 3.2.1 包络对齐方法

- 3.2.2 相位补偿方法

- 3.3 二维成像的转台模型

- 3.4 小结

- 第四章 成像数据的获得

- 4.1 回波数值计算方法

- 4.1.1 几何光学（GO）理论

- 4.1.2 物理光学（PO）理论

- 4.1.3 矩量法（MOM）

- 4.1.4 多层快速多极子方法

- 4.1.5 时域方法

- 4.1.6 混合法

- 4.2 散射数据计算方法的选择和插值

- 4.3 小结

- 第五章 成像算法

- 5.1 滤波逆投影算法

- 5.1.1 滤波逆投影原理

- 5.1.2 滤波逆投影算法仿真

- 5.2 FFT成像算法

- 5.2.1 FFT算法原理

- 5.2.2 FFT成像算法的仿真

- 5.3 NUFFT成像

- 5.3.1 NUFFT的原理

- 5.3.2 ISAR转台目标成像模型和NUFFT的应用

- 5.3.3 FFT与NUFFT成像结果对比

- 5.3.4 成像结果分析

- 5.4 单频微波成像的方法

- 5.4.1 成像原理

- 5.4.2 窗函数

- 5.4.3 单频成像仿真

- 5.5 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文工作总结

- 6.2 研究前景展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].压缩逆合成孔径雷达中的相位自聚焦算法(英文)[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics 2012(03)

- [2].基于干涉逆合成孔径雷达的海上船只监控系统[J]. 中国水运 2018(04)

- [3].前向散射阴影逆合成孔径雷达成像误差分析[J]. 电子与信息学报 2013(05)

- [4].微小卫星雷达隐身性能的在轨逆合成孔径雷达成像分析[J]. 南京航空航天大学学报 2011(06)

- [5].一种稀疏孔径逆合成孔径雷达成像算法[J]. 西安电子科技大学学报 2019(03)

- [6].干涉式逆合成孔径雷达成像技术综述[J]. 信号处理 2011(05)

- [7].任意稀疏结构的复稀疏信号快速重构算法及其逆合成孔径雷达成像[J]. 光电子·激光 2015(04)

- [8].协方差压缩感知逆合成孔径雷达成像技术[J]. 国防科技大学学报 2018(03)

- [9].基于压缩感知理论的逆合成孔径雷达抗欺骗干扰方法[J]. 强激光与粒子束 2015(10)

- [10].采用高阶累积量的调频步进信号逆合成孔径雷达成像新方法[J]. 西安交通大学学报 2010(04)

- [11].基于组字典学习的逆合成孔径雷达成像方法[J]. 上海航天 2018(06)

- [12].基于三维目标的ISAR成像中的加窗问题研究[J]. 南京工业职业技术学院学报 2009(04)

- [13].相对运动多目标的逆合成孔径雷达成像[J]. 电子科技大学学报 2008(04)

- [14].逆合成孔径雷达成像距离指标考核[J]. 雷达科学与技术 2015(03)

- [15].基于调频连续波的双基逆合成孔径雷达研究[J]. 电波科学学报 2011(04)

- [16].宽带逆合成孔径雷达高分辨成像技术综述[J]. 雷达学报 2020(05)

- [17].逆合成孔径雷达目标等效旋转中心估计[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(08)

- [18].利用多通道联合稀疏重建的干涉逆合成孔径雷达三维成像算法[J]. 西安交通大学学报 2014(12)

- [19].对逆合成孔径雷达噪声调频预加重干扰的研究[J]. 电子科技 2010(09)

- [20].改进的逆合成孔径雷达成像包络对齐方法[J]. 系统工程与电子技术 2012(03)

- [21].基于InISAR技术的三维成像[J]. 西安电子科技大学学报 2008(05)

- [22].抛物面天线目标太赫兹雷达散射特性[J]. 激光与红外 2013(06)

- [23].一种基于相位补偿的前向散射阴影逆合成孔径雷达快速成像方法[J]. 电子与信息学报 2015(10)

- [24].宽带雷达RID成像[J]. 舰船电子对抗 2009(05)

- [25].舰船目标逆合成孔径成像算法改进研究[J]. 现代防御技术 2013(01)

- [26].光学因子分解法在雷达目标三维重建中的应用[J]. 探测与控制学报 2014(02)

- [27].基于FEKO软件的目标RCS计算及数据分析[J]. 电子技术应用 2018(02)

- [28].金属球在转台逆合成孔径雷达成像中的应用[J]. 兵工学报 2010(12)

- [29].典型目标逆合成孔径雷达成像仿真[J]. 甘肃科技 2009(08)

- [30].一种基于高分辨距离像数据的稳健检测算法[J]. 电子学报 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/902499175dc840035a166edd.html