# 半桥—边坡复合路基结构性能与设计方法研究

### 论文摘要

本论文以施甸—孟定二级路改建工程（K28+150250）为依托工程，针对在陡峻山区道路拓宽改造中道路保通要求较高的问题，提出“一种用半桥—边坡复合路基结构拓宽山区道路的方法”，用整体的钢筋砼横墙和纵梁强化已有道路边坡，以此设置后刚接的桥道板结构实现道路加宽；其最大的优势既避免了深挖高填且在整个施工过程中保持原有道路畅通；技术上简单易行，经济上造价降低，环保上降低地质灾害隐患，具有明显的技术、经济、环保效益。本文针对依托工程，讨论了半桥—边坡复合路基结构的设计理念及工作原理；对各构件及其相互间连接的具体设计进行了系统研究；对施工过程中应注意的问题提出建议。利用Abaqus及MIDAS Civil2010软件，考虑结构的实际工作状况建立有限元模型，模拟使用荷载、不同地质条件、基础沉降、温差、地震等工况，分析结构在上述工况下结构的力学性能，充分论证了该结构具有整体受力、协调变形的特点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 山区道路建设现状及问题

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第二章 山区道路拓宽结构方案研究

- 2.1 试点工程概况

- 2.2 试点工程的地质状况

- 2.3 试点工程拓宽方案比选

- 2.4 本章小结

- 第三章 半桥－边坡复合路基结构的构造特点

- 3.1 半桥－边坡复合道路的结构方案

- 3.2 设计理念及工作原理

- 3.3 半桥－边坡结构的结构布置

- 3.4 本章小结

- 第四章 半桥-边坡复合路基结构的受力性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 依托工程路段的计算参数

- 4.3 半桥-边坡复合路基的有限元模型建立

- 4.4 半桥-边坡复合路基的性能分析

- 4.4.1 活荷载对半桥-边坡结构的影响分析

- 4.4.2 场地条件对半桥-边坡结构的影响分析

- 4.4.3 横墙的高度对结构变形的影响

- 4.4.4 局部软弱地基对结构的影响分析

- 4.4.5 环境温差对半桥结构的影响分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 半桥-边坡复合路基结构抗震性能探讨

- 5.1 地震作用下桥梁的常见毁损

- 5.2 地震作用下结构响应的分析方法

- 5.3 半桥-边坡复合路基结构抗震性能分析

- 5.4 结论

- 结论与展望

- 参考文献

- 在学期间发表的论文及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].无砟轨道—路基结构相似模拟试验研究[J]. 中国铁道科学 2020(03)

- [2].山区高速公路路基差异沉降特性分析及对策探讨[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [3].山区生态环保型双层行车路基结构研究[J]. 施工技术 2017(05)

- [4].埋入式连续桩板路基结构在郑西高速铁路客运专线的应用[J]. 科技传播 2011(08)

- [5].快速路改造工程设计中路基加宽拼接处理的研究[J]. 工程技术研究 2019(10)

- [6].路基结构层压实度的影响因素及控制措施[J]. 交通世界 2017(29)

- [7].浅析路基结构层压实度的影响因素及控制措施[J]. 黑龙江交通科技 2014(06)

- [8].桩网支承路基结构的模型试验方法[J]. 铁道建筑 2009(07)

- [9].跨座式单轨新型路基结构动力响应特性研究[J]. 安全与环境工程 2020(03)

- [10].静力荷载作用下纤维材料增强路基性能的试验研究[J]. 防灾减灾工程学报 2018(06)

- [11].加筋路基动力特性的数值模拟研究[J]. 水利与建筑工程学报 2018(01)

- [12].路基结构性能衰变影响因素与机理分析[J]. 路基工程 2014(06)

- [13].运营期公路路基安全评价标准和预警体系[J]. 吉林交通科技 2013(02)

- [14].重载铁路泡沫轻质土路基结构变形试验研究[J]. 铁道建筑 2019(02)

- [15].土工格栅加筋路基结构沉降控制试验研究[J]. 铁道工程学报 2017(10)

- [16].高速公路路面加宽技术与方案探析[J]. 公路与汽运 2019(04)

- [17].铁路线路路基探地雷达系统[J]. 西铁科技 2009(04)

- [18].公路沉降段路基路面的施工技术[J]. 交通世界 2019(Z2)

- [19].关于重载铁路路基受力优化预测仿真研究[J]. 计算机仿真 2018(08)

- [20].孔隙水-力耦合作用下高速铁路轨道-路基结构动力响应分析[J]. 施工技术 2020(03)

- [21].浅析桩板式路基在公路工程中的应用[J]. 技术与市场 2019(05)

- [22].多年冻土区高速公路路基新结构工程示范研究[J]. 灾害学 2019(S1)

- [23].海绵城市中生物滞留沟对路基水分场分布的影响[J]. 科学技术与工程 2018(07)

- [24].山皮土在路基翻浆处理中的应用[J]. 交通世界 2018(07)

- [25].新型“悬挑-支撑”路基结构的参数优化设计研究[J]. 公路工程 2020(05)

- [26].低稳定性路基处理技术研究[J]. 西部交通科技 2019(08)

- [27].托盘式U型路基结构机理研究[J]. 路基工程 2012(04)

- [28].轨道-路基体系一致动力相似设计方法与动力试验[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [29].客运专线路基动力特性的有限元分析[J]. 西铁科技 2009(03)

- [30].公路工程路基加宽施工技术探讨[J]. 智能城市 2018(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90374ac65ae6a243de9ebd26.html