# 核—壳结构SiO2包裹CeO2固载金属卟啉催化剂的制备及应用

### 论文摘要

模拟生物酶的结构特点，研究开发具有高活性和选择性的负载型金属卟啉催化剂，对实现环境友好的工业催化过程有着重要的意义。在本文中，通过制备具有核-壳结构的纳米MxOy@SiO2（MxOy为CeO2，Fe2O3，Co3O4，Mn3O4和TiO2）载体，以金属卟啉为活性中心，模拟生物酶的结构特点，制得对烷烃选择性氧化有高活性和选择性的仿生催化剂。首先，优化和完善了合成单羧基卟吩的方法，制得了相应的铁、钴、锰配合物，并打通了两条核壳结构载体的合成路线，在此基础上，制备了具有核-壳结构MxOy@SiO2纳米微球负载金属卟啉催化剂，考察了其选择性催化氧化环己烷和二苯甲烷反应的催化性能。主要工作如下：1.优化和完善了合成单羧基卟吩的方法，采用一锅法、一次性投料合成了单羧基卟吩及其相应的铁、钴、锰配合物，并用质谱、紫外、红外等对合成的配合物进行了表征。2.合成了混合CeO2有机硅微球载体固载单羧基钴卟啉催化剂。通过UV-Vis，FT-IR，SEM和TEM等表征，表明CeO2以团簇形态与有机硅微球混合，金属卟啉通过酰胺键键连于有机硅微球，有机硅微球分布均匀，粒径为30nm左右；将负载催化剂用于催化环己烷氧化反应，与环己烷的自催化反应和单羧基钴卟啉的均相催化反应相比，负载后的金属卟啉催化剂活性有较大的提高，环己烷转化率从7.55%上升至14.21%，并且，催化剂回收使用6次后，催化活性没有明显变化。同时，还发现CeO2的添加，形成金属卟啉-CeO2-有机硅微球协同催化效果，提高负载金属卟啉催化剂的催化性能。3.通过纳米金属氧化物表面改性和单层包裹，制备了第一类具有核壳结构的CeO2@SiO2纳米微球固载单羧基钴卟啉催化剂。通过UV-Vis，FT-IR，SEM和TEM等表征，表明形成了具有核壳结构的CeO2@SiO2纳米微球，粒径为50nm，金属卟啉通过酰胺键键连于有机硅微球；将催化剂用于催化二苯甲烷氧化反应，负载钴卟啉催化剂对二苯甲烷氧化反应有较高催化性能，反应时间为24h时，二苯甲烷转化率达到41.65%，而且，产物选择性高于95.00%。4.通过纳米氧化物表面改性和多层包裹，制备了第二类具有核壳结构的MxOy@SiO2（MxOy为CeO2，Fe2O3，Co3O4，Mn3O4和TiO2）纳米微球固载单羧基钴卟啉催化剂。进行了UV-Vis，FT-IR，SEM，TEM，XRD，TG和N2吸附-脱附等表征，结果表明形成了形成了具有核壳结构的CeO2@SiO2纳米微球，粒径为400-500nm。同时还考察了在无溶剂分子氧体系中，催化剂对二苯甲烷氧化反应的催化性能。研究表明，负载金属卟啉催化剂对二苯甲烷氧化反应有较高的催化活性，反应时间为24h时，二苯甲烷转化率约为70.00%，且产物选择性高于95.00%；对于负载不同金属配位卟啉的催化剂，在二苯甲烷选择性氧化反应中的催化活性顺序为：Mn＞Fe＞Co；对包裹不同金属氧化物核结构的载体，以CeO2为核的负载催化剂活性明显高于包裹其他金属氧化物的催化剂，催化剂在二苯甲烷选择性氧化反应中的催化活性顺序为：CeO2＞Co3O4＞Fe2O3＞Mn3O4TiO2。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 金属卟啉负载化研究进展

- 1.1.1 物理吸附法

- 1.1.2 配位络合法

- 1.1.3 静电吸附作用法

- 1.1.4 共价键键联法

- 1.1.5 化学共聚法

- 1.2 核-壳结构纳米硅球研究进展

- 1.3 本课题的来源以及意义

- 第2章 实验部分

- 2.1 主要仪器与试剂

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 主要实验仪器

- 2.2 催化剂表征

- 2.2.1 固体紫外分析（Solid UV-Vis）

- 2.2.2 红外分析（FT-IR）

- 2.2.3 X-射线衍射分析（XRD）

- 2.2.4 氮气吸附-脱附等温线、比表面及孔结构测定

- 2.2.5 场发射扫描电镜（SEM）

- 2.2.6 透射电镜（TEM）

- 2.2.7 热重和差热分析（TGA 和 DTA）

- 2.3 气相色谱分析方法的建立

- 2.3.1 环己烷氧化产物分析方法的建立

- 2.3.2 二苯甲烷氧化产物分析方法的建立

- 2.4 5-（4-羧基苯基）-10,15,20-三苯基卟吩及其金属配合物的合成

- 第3章 二氧化铈混合有机硅微球负载钴卟啉催化选择性氧化环己烷反应

- 3.1 负载催化剂的制备

- 3.1.1 氧化铈纳米粒子的制备

- 2有机硅微球载体的制备'>3.1.2 混合 CeO2有机硅微球载体的制备

- 2有机硅微球负载 CoTMCPP 的制备'>3.1.3 混合 CeO2有机硅微球负载 CoTMCPP 的制备

- 3.2 环己烷氧化反应

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 TPSC 的固体紫外和红外表征

- 3.3.2 TPSC 的 SEM 和 TEM 表征

- 3.3.3 TPSC 对环己烷的催化氧化作用

- 3.4 本章小结

- 2@SiO2硅球负载钴卟啉催化剂的制备及应用'>第4章 第一类 CeO2@SiO2硅球负载钴卟啉催化剂的制备及应用

- 2@SiO2核-壳硅球负载 CoTMCPP 催化剂的制备'>4.1 第一类 CeO2@SiO2核-壳硅球负载 CoTMCPP 催化剂的制备

- 4.1.1 表面修饰纳米氧化铈粒子的制备

- 2@SiO2核-壳硅球的制备'>4.1.2 第一类 CeO2@SiO2核-壳硅球的制备

- 2@SiO2核-壳硅球负载 CoTMCPP 的过程'>4.1.3 第一类 CeO2@SiO2核-壳硅球负载 CoTMCPP 的过程

- 4.2 二苯甲烷催化氧化反应

- 4.3 第一类负载催化剂的表征

- 4.3.1 固体紫外和红外表征

- 4.3.2 XRD 表征

- 4.3.3 SEM 和 TEM 表征

- 4.4 第一类负载催化剂对二苯甲烷氧化反应的催化作用

- 4.4.1 CS-IM-CP 和 CoTMCPP 的对比实验

- 4.4.2 CS-IM-CP 和 NCS-IM-CP 的对比实验

- 4.4.3 CS-IM-CP 催化剂回收重复使用情况

- 4.5 本章小结

- 2@SiO2硅球负载金属卟啉催化剂的制备及应用'>第5章 第二类 CeO2@SiO2硅球负载金属卟啉催化剂的制备及应用

- 2@SiO2核-壳硅球负载金属卟啉催化剂的制备'>5.1 第二类 CeO2@SiO2核-壳硅球负载金属卟啉催化剂的制备

- 5.1.1 几类表面改性金属氧化物的制备

- xOy@SiO2核-壳硅球的制备'>5.1.2 第二类 MxOy@SiO2核-壳硅球的制备

- xOy@SiO2核-壳硅球负载金属卟啉催化剂的制备'>5.1.3 第二类 MxOy@SiO2核-壳硅球负载金属卟啉催化剂的制备

- 5.2 二苯甲烷催化氧化反应

- 5.3 第二类负载催化剂的表征

- 5.3.1 固体紫外和红外表征

- 5.3.2 XRD 表征

- 5.3.3 SEM 和 TEM 表征

- 2@SiO2核-壳硅球负载 CoTMCPP 的热综合分析'>5.3.4 第二类 CeO2@SiO2核-壳硅球负载 CoTMCPP 的热综合分析

- 2@SiO2核-壳硅球及 S1-IM-Co 的 N2-吸附脱附测试 .'>5.3.5 第二类 CeO2@SiO2核-壳硅球及 S1-IM-Co 的 N2-吸附脱附测试 .

- 5.4 负载催化剂催化二苯甲烷氧化反应实验结果

- 5.4.1 温度对 S1-IM-Co 催化二苯甲烷氧化反应的影响

- 5.4.2 载体比表面积对催化性能的影响

- 5.4.3 不同金属配位卟啉对负载催化剂催化活性的影响

- 2对负载催化剂催化活性的影响'>5.4.4 有无包裹 CeO2对负载催化剂催化活性的影响

- 5.4.5 包裹不同金属氧化物对负载催化剂催化活性的影响

- 5.4.6 催化剂回收重复使用实验

- 5.5 本章小结

- 结论及展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].基于溶-凝胶制备工艺的SiO_2基复合相变材料研究综述[J]. 中国材料进展 2019(11)

- [2].SiO_2-乙醇纳米流体重力热管传热性能的试验研究[J]. 当代化工 2019(12)

- [3].巢状多层中空多孔SiO_2材料的模板法合成及其吸附活性的研究[J]. 广东化工 2019(24)

- [4].SiO_2/海泡石复合材料表征及其对天然橡胶的增强[J]. 非金属矿 2020(01)

- [5].超低密度SiO_2气凝胶的制备研究[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [6].介孔SiO_2孔道结构对聚酰胺反渗透复合膜性能的影响[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [7].石墨烯量子点/介孔SiO_2复合材料的研究进展[J]. 激光杂志 2020(01)

- [8].建筑用6063铝合金板表面静电喷涂改性SiO_2涂层的性能表征[J]. 材料保护 2020(04)

- [9].SiO_2气凝胶疏水改性的研究进展[J]. 有机硅材料 2020(03)

- [10].层层自组装SiO_2阻燃棉织物的制备及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(05)

- [11].甲基橙在聚吡咯/纳米SiO_2复合材料上的氧化性能[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [12].油基SiO_2纳米流体的导热系数及黏度研究[J]. 郑州师范教育 2016(04)

- [13].X射线衍射K值法测定氧化铁皮中游离α-SiO_2的含量[J]. 岩矿测试 2015(05)

- [14].纳米SiO_2-砂浆受半浸泡硫酸盐侵蚀后的微观分析[J]. 非金属矿 2020(01)

- [15].SiO_2掺杂磷钨酸催化合成水杨酸酯的研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [16].纳米SiO_2在水泥基材料中的应用研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [17].超疏水聚丙烯纤维/SiO_2气凝胶复合材料的制备及吸油性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].SiO_2气凝胶/膨胀珍珠岩粉煤灰泡沫保温材料研究[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [19].SiO_2掺杂对四通道氧化铝中空纤维结构与性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(01)

- [20].改性纳米SiO_2/聚氨酯弹性体复合材料的合成及其性能表征[J]. 弹性体 2017(01)

- [21].膨胀珍珠岩/SiO_2气凝胶复合保温材料制备研究[J]. 新型建筑材料 2017(01)

- [22].铈基复合氧化物催化剂在SiO_2表面的失活机制[J]. 物理化学学报 2017(07)

- [23].石墨烯复合SiO_2材料的制备及其性能研究[J]. 陶瓷学报 2017(01)

- [24].纳米SiO_2改性再生混凝土试验研究[J]. 混凝土 2017(07)

- [25].基于纳米SiO_2颗粒的硅酸盐玻璃表面疏水改性的研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [26].SiO_2固体酸微球制备及催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [27].SiO_2-导热油纳米流体的黏度研究[J]. 工程热物理学报 2016(01)

- [28].SiO_2基复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [29].竹纤维/SiO_2杂化材料的制备、结构与性能[J]. 应用化工 2015(11)

- [30].不同粒径SiO_2粒子对磁流变液性能的影响[J]. 功能材料 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/903baa9efea5ebcd247c6892.html