# 臭氧氧化结合氨水吸收实现多污染物控制的实验研究

### 论文摘要

经济的高速发展使人类对化石燃料的需求量不断增加,导致二氧化碳的排放量逐年上升,造成严重的温室效应。作为主要的温室气体,CO2减排问题引起全球范围的广泛关注。因此,开展适合我国国情的燃煤电厂CO2减排技术研究,对于像我国这样的高温室气体排放国家来说至关重要。如果在脱硫脱硝的基础上增加脱碳设备势必增加巨额的投资与运行费用,因此研究一体化多种污染物综合脱除技术显得尤为重要。本文介绍了现存的燃煤电厂各自独立的烟气脱硫脱硝技术及目前应用的CO2控制技术的研究进展,分别分析了氨水脱硫、臭氧结合氨水脱硝和一乙醇胺与氨水脱碳的反应过程和机理,以及NHD抑制氨逃逸的作用原理。通过实验研究了各因素如吸收液质量分数、气体浓度、入口气体流量、pH值以及温度等因素对氨水脱硫、臭氧结合氨水脱硝和氨水及MEA脱碳效率的影响。对MEA与氨水脱碳结果进行了比较,并通过实验研究了NHD对氨逃逸的抑制作用。实验证明,氨水相对于MEA脱碳具有低成本、高吸收容量等优势,NHD可以有效抑制氨逃逸。在多污染物一体化脱除实验中,最佳条件下,SO2的脱除效率可达到92.78%,CO2的脱除效率达到90.68%,NOx的脱除效率也可达到84.33%左右。论文还对反应副产物的回收及应用前景进行了分析,介绍了硫酸铵、硝酸铵和碳酸氢铵三种副产物在农业生产上的作用和经济价值,分析了它们的市场前景。回收利用该过程的产生的副产物生产化肥可以有效降低经济成本,减少环境污染,对社会可持续发展具有重大意义。本论文可为将来燃煤烟气一体化净化技术的发展及大规模工业化应用提供参考依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 现有烟气污染控制技术缺陷以及多污染物控制技术研究动态

- 1.2.1 现有烟气污染控制技术及缺陷

- 1.2.2 多污染物控制技术研究动态

- 1.3 课题研究的主要内容

- 1.4 本章小结

- 第2章 氨法脱硫实验研究

- 2.1 氨法脱硫的应用及国内外研究现状

- 2.2 氨水脱硫反应原理

- 2.3 实验装置及实验方法

- 2.3.1 主要实验装置

- 2.3.2 实验方法及流程

- 2.4 实验结果与分析

- 2.4.1 氨水质量分数对脱硫效率影响

- 2 浓度对脱硫效率影响'>2.4.2 SO2浓度对脱硫效率影响

- 2.4.3 入口气体流量对脱硫效率影响

- 2.4.4 pH 值对脱硫效率影响

- 2.4.5 温度对脱硫效率影响

- 2.5 本章小结

- 第3章 臭氧结合氨水脱硝的实验研究

- 3.1 臭氧的性质及制备

- 3.1.1 臭氧的物理化学性质

- 3.1.2 臭氧的制备

- 3.2 臭氧烟气多脱技术原理及国内外研究现状

- 3.3 臭氧结合氨水脱硝反应原理

- 3.4 实验装置及实验方法

- 3.4.1 主要实验装置

- 3 浓度的标定'>3.4.2 O3浓度的标定

- 3.4.3 模拟烟气中各成分脱除效率计算

- 3.4.4 实验方法及流程

- 3.5 实验结果与分析

- 3]/[NO]对脱硝效率的影响'>3.5.1 [O3]/[NO]对脱硝效率的影响

- 3.5.2 NO 初始浓度对脱硝效率的影响

- 3.5.3 吸收剂pH 值对脱硝效率的影响

- 3.5.4 温度对脱硝效率的影响

- 3.6 本章小结

- 第4章 烟气碳捕集实验研究

- 2 的性质及吸收过程'>4.1 CO2的性质及吸收过程

- 2 的性质'>4.1.1 CO2的性质

- 2 过程'>4.1.2 双膜理论及吸收剂吸收CO2过程

- 4.2 氨水脱碳研究进展

- 4.3 氨法与MEA 脱碳实验研究

- 4.3.1 氨水与MEA 脱碳原理介绍

- 4.3.2 实验装置与实验方法

- 4.3.3 实验结果与分析

- 4.4 NHD 抑制氨逃逸实验研究

- 4.4.1 氨与NHD 的性质

- 4.4.2 NHD 抑制氨逃逸原理

- 4.4.3 实验装置及实验方法

- 4.4.4 实验结果与分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 烟气共存成分影响及多污染物联合脱除实验研 究

- 5.1 实验装置及实验方法

- 5.1.1 主要实验装置

- 5.1.2 实验方法及流程

- 5.2 实验结果与分析

- 2 存在对脱碳效率的影响'>5.2.1 O2存在对脱碳效率的影响

- 2 存在对脱碳效率的影响'>5.2.2 SO2存在对脱碳效率的影响

- x 存在对脱碳效率的影响'>5.2.3 NOx存在对脱碳效率的影响

- 2和SO2 同时存在对脱碳效率的影响'>5.2.4 O2和SO2同时存在对脱碳效率的影响

- 2和NOx 同时存在对脱碳效率的影响'>5.2.5 O2和NOx同时存在对脱碳效率的影响

- 2和NOx 同时存在对脱碳效率的影响'>5.2.6 SO2和NOx同时存在对脱碳效率的影响

- 2、SO2和NOx 同时存在对脱碳效率的影响'>5.2.7 O2、SO2和NOx同时存在对脱碳效率的影响

- 5.2.8 多污染物联合脱除实验结果分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 脱除多污染物产生的副产物的分离与市场前景 分析

- 6.1 脱除多污染物产生的副产物的分离

- 6.2 氮肥中硫酸铵、硝酸铵和碳酸氢铵的作用

- 6.3 我国氮肥应用的发展过程

- 6.4 利用脱除多污染物副产物生产氮肥市场分析

- 6.5 本章小结

- 第7章 烟气多污染物联合脱除工艺设计及技术经济分 析

- 7.1 工艺设计

- 7.2 技术经济分析

- 7.3 本章小结

- 第8章 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 对今后工作的展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].两种硫化剂对含砷废水中砷脱除效率的影响浅析[J]. 云南化工 2020(03)

- [2].芬顿试剂对单质汞氧化脱除效率分析[J]. 热力发电 2015(12)

- [3].气液交叉流变温变湿脱除工业废气PM_(2.5)[J]. 化工设计 2018(05)

- [4].铁离子液相催化氧化协同脱硫脱硝[J]. 环境工程学报 2016(06)

- [5].水蒸气对氧化钙脱氯效率影响的实验研究[J]. 工程热物理学报 2009(05)

- [6].高温烟气中颗粒静电脱除特性的实验研究[J]. 中国环境科学 2016(04)

- [7].超重力环境下活性氧簇氧化吸收一氧化氮的研究[J]. 环境科学与技术 2020(01)

- [8].凝结洗涤塔脱除燃煤超细颗粒实验研究[J]. 中国电机工程学报 2008(23)

- [9].H_2S脱除效率主控因素的广义灰色关联分析[J]. 中国安全生产科学技术 2019(06)

- [10].Ca(OH)_2对H_2O_2碱性体系下NO脱除促进作用研究[J]. 热力发电 2019(10)

- [11].磁场对氨水吸收烟气中CO_2的促进作用[J]. 化工学报 2017(06)

- [12].降温凝膜影响颗粒物脱除特性的实验研究[J]. 环境污染与防治 2017(11)

- [13].筛板塔细颗粒物协同脱除特性实验[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(08)

- [14].锰离子催化臭氧液相烟气脱硫实验研究[J]. 环境科学 2009(11)

- [15].超重力强化碱液氧化吸收脱除NO的研究[J]. 应用化工 2020(11)

- [16].中试规模喷淋塔中UV/H_2O_2工艺脱除NO[J]. 工业锅炉 2018(04)

- [17].润湿剂促进燃煤细颗粒声波团聚脱除的实验研究[J]. 燃料化学学报 2014(10)

- [18].氨水捕集模拟烟气中二氧化碳的实验与理论研究[J]. 化学学报 2011(12)

- [19].节能型空气净化通风装置的研制与性能研究[J]. 山西建筑 2016(33)

- [20].基于MnO_x-CeO_2/PPSN的低温SCR脱硝[J]. 燃料化学学报 2012(04)

- [21].湿法脱硫参数对Hg~0脱除效率的影响[J]. 能源研究与管理 2018(03)

- [22].水雾荷电脱除PM_(2.5)影响因素试验研究[J]. 中国安全科学学报 2019(03)

- [23].烟气温湿度对电除尘脱除细颗粒的影响[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [24].水泥窑尾粉尘性质对高温静电捕集的影响规律[J]. 浙江大学学报(工学版) 2017(10)

- [25].UV/H_2O_2氧化联合Ca(OH)_2吸收同时脱硫脱硝[J]. 化工学报 2012(10)

- [26].非平衡等离子体特征量对NO脱除效率的影响[J]. 中国电力 2013(06)

- [27].600MW燃煤发电机组的SO_3生成与排放特性[J]. 广东电力 2016(07)

- [28].滤料负载粉尘层对气态汞脱除性能的实验研究[J]. 环境工程学报 2012(01)

- [29].聚乙二醇二甲醚抑制脱碳吸收剂中氨逃逸的实验及原理分析[J]. 化工学报 2011(05)

- [30].温湿电场对PM_(2.5)及SO_3的脱除性能[J]. 环境工程学报 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9078c981d2bfdce41e738943.html