# 多晶硅副产物四氯化硅的资源化及其在茶油精制中的应用

### 论文摘要

随着多晶硅产业的发展,妥善处理多晶硅产业中的副产物SiCl4,实现SiCl4无害化应用产业化,成为多晶硅和太阳能产业急需解决的问题。为了探索处理多晶硅副产物SiCl4之路,本论文以SiCl4为原料,采用沉淀法制备出了理化性能优越的二氧化硅粉末,并在此基础上采用3-氨丙基三乙氧基硅烷（APTES）将SiO2粒子表面修饰上氨基（-NH2）官能团,获得表面功能化的SiO2粒子,利用凯氏定氮法对SiO2表面的氨基含量进行了测定,确定了最佳修饰条件下SiO2表面氨基（-NH2）的含量。最后初步考察了氨基功能化的SiO2在茶油脱酸过程中的应用。本文主要开展了一下主要工作:1、以SiCl4和Na2SiO3为原料,聚乙二醇（PEG）为表面活性剂,乙醇为分散剂,采用沉淀法制备出了二氧化硅粒子。通过单因素分析法,确定了反应温度、Na2SiO3浓度、PEG浓度、乙醇添加量、体系pH值等因素对SiO2粒子大小及形貌的影响,最终得到了最优化条件:反应温度50℃、Na2SiO3浓度为0.2mol/L、PEG浓度为3%、乙醇与水的体积比为0.2、体系最终pH值为8,样品采用XRD、SEM、TEM和纳米粒度仪进行表征。2、在制备出了二氧化硅的基础上,采用3-氨丙基三乙氧基硅烷（APTES）将SiO2粒子表面修饰上氨基（-NH2）官能团,获得表面功能化的SiO2粒子。采用单因素分析法对反应时间、反应温度、反应溶剂进行分析,利用凯氏定氮法对SiO2表面的氨基含量进行了测定,根据氨基含量的测定结果,确定氨基的最佳修饰条件和最大氨基浓度为0.594mmol/g。同时利用多种测试手段对表面功能化SiO2的组成、结构和粒径分布进行了表征。结果表明APTES较易结合到SiO2粒子上,较好的保留了粒子的原始结构和形态。3、在国内首次将氨基功能化的SiO2应用在茶油中,通过SiO2表面的氨基（-NH2）与茶油中游离脂肪酸的-COOH发生反应形成酰胺键,最后通过离心将反应后的SiO2从茶油中分离出来,以达到除去游离脂肪酸和降低茶油酸价的目的。试验结果表明氨基二氧化硅可以很好的将游离脂肪酸吸附到SiO2表面,并降低茶油的酸价,实现对茶油的脱酸处理。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 二氧化硅概述

- 1.2 二氧化硅的制备方法

- 1.2.1 气相法

- 1.2.2 沉淀法

- 1.2.3 溶胶-凝胶法（Sol-Gel 法）

- 1.2.4 反相胶束微乳液法

- 1.2.5 水热合成法

- 1.2.6 超重力反应法

- 1.3 二氧化硅表面的APTES 修饰

- 1.3.1 APTES 修饰二氧化硅的主要方法

- 1.3.2 氨基二氧化硅的表征

- 4的应用现状'>1.4 SiCl4的应用现状

- 2'>1.4.1 制备气相法SiO2

- 2'>1.4.2 制备沉淀SiO2

- 1.4.3 生产硅烷类产品

- 1.4.4 生产多晶硅

- 1.5 本论文的研究意义、创新点和研究内容

- 1.5.1 本论文的研究意义

- 1.5.2 本论文的创新点

- 1.5.3 本论文的研究内容

- 2粉体的制备及表征'>第二章 SiO2粉体的制备及表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂和实验设备

- 2.2.2 制备原理

- 2.2.3 二氧化硅的制备及工艺流程

- 2.2.4 表征方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 硅酸钠浓度对产品粒径的影响

- 2颗粒粒径的影响'>2.3.2 反应温度对SiO2颗粒粒径的影响

- 2颗粒粒径的影响'>2.3.3 PEG 浓度对SiO2颗粒粒径的影响

- 2颗粒粒径的影响'>2.3.4 乙醇添加量对SiO2颗粒粒径的影响

- 2的影响'>2.3.5 pH 对制备SiO2的影响

- 2.3.6 焙烧温度的影响

- 2的测试与表征'>2.4 SiO2的测试与表征

- 2.4.1 XRD 分析

- 2.4.2 红外分析

- 2.4.3 TG 分析

- 2.4.4 透射电镜（TEM）及粒径分析

- 2理化指标和卫生指标分析'>2.5 SiO2理化指标和卫生指标分析

- 2.5.1 二氧化硅含量的测定

- 2.5.2 二氧化硅105℃挥发物含量的测定

- 2.5.3 干剂灼烧失重的测定

- 2.5.4 白度的测定

- 2.5.5 铁含量的测试

- 2.5.6 氯化钠含量的测量

- 2.5.7 菌落总数的测定

- 2.5.8 粪大肠菌群的测定

- 2.5.9 铜绿假单胞菌的测定

- 2.5.10 金黄色葡萄球菌的测定

- 2.5.11 重金属（Pb）含量

- 2.5.12 砷含量的测定

- 2的性能检测结果'>2.5.13 产品SiO2的性能检测结果

- 2.6 本章小结

- 第三章 表面氨基功能化二氧化硅粒子的制备及在茶油精制中的应用

- 3.1 引言

- 2粒子'>3.2 APTES 修饰SiO2粒子

- 3.2.1 试剂及仪器

- 3.2.2 实验原理

- 2的制备'>3.2.3 SiO2的制备

- 2表面的氨基功能化'>3.2.4 SiO2表面的氨基功能化

- 2粒子的检测'>3.2.5 APTES 修饰SiO2粒子的检测

- 2表面氨基含量'>3.3 凯氏定氮法测定SiO2表面氨基含量

- 3.3.1 仪器及试剂

- 3.3.2 操作过程

- 3.4 结果与分析

- 2表面氨基含量的影响'>3.4.1 反应时间对SiO2表面氨基含量的影响

- 2表面氨基含量的影响'>3.4.2 反应温度对SiO2表面氨基含量的影响

- 2表面氨基含量的影响'>3.4.3 APTES 用量对SiO2表面氨基含量的影响

- 2表面氨基含量的影响'>3.4.4 溶剂对SiO2表面氨基含量的影响

- 3.4.5 样品的XRD 表征结果与分析

- 3.4.6 红外分析

- 3.4.7 TEM 表征

- 3.5 氨基二氧化硅在茶油精制中的应用

- 3.5.1 实验原料及仪器

- 3.5.2 实验原理

- 3.5.3 实验过程

- 3.5.4 茶油酸价的检测

- 3.6 本章总结

- 第四章 总结与展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].牛副产物灌肠制品的研发及品质评价[J]. 中国草食动物科学 2020(01)

- [2].茶叶副产物中的有效成分、功效及综合利用研究进展[J]. 食品研究与开发 2020(05)

- [3].净水过程中二氧化氯消毒副产物去除研究[J]. 中国资源综合利用 2019(11)

- [4].甲基丙烯醛在储存过程中一种主要副产物的生成探索[J]. 化工管理 2017(21)

- [5].三角帆蚌副产物中活性成分研究进展[J]. 食品与机械 2017(07)

- [6].探析高产丁醇菌种的选育及代谢副产物对丁醇发酵的影响[J]. 科技与创新 2016(03)

- [7].莲副产物生物碱的药理活性作用研究进展[J]. 江西农业学报 2014(12)

- [8].农副产物综合利用研究进展[J]. 食品安全质量检测学报 2015(10)

- [9].燃烧副产物及健康影响[J]. 国际学术动态 2011(06)

- [10].“农副产物综合利用”专题征稿函[J]. 食品安全质量检测学报 2015(07)

- [11].“农副产物综合利用”专题征稿函[J]. 食品安全质量检测学报 2015(08)

- [12].“农副产物综合利用”专题征稿函[J]. 食品安全质量检测学报 2015(09)

- [13].我国蚕桑副产物的利用现状·存在问题及相关对策[J]. 安徽农业科学 2013(18)

- [14].牛副产物——脏器的开发利用现状[J]. 肉类研究 2011(03)

- [15].利用多晶硅副产物制备氯化钡的研究[J]. 无机盐工业 2009(08)

- [16].基于分段副产物瞬时选择性的反应器网络综合[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [17].畜禽副产物明胶的研究进展[J]. 江苏农业科学 2020(20)

- [18].小麦及其副产物在猪营养中的价值[J]. 中国饲料 2019(14)

- [19].牦牛、藏系羊屠宰副产物系列产品的研制开发[J]. 食品安全质量检测学报 2013(02)

- [20].福建果蔗蔗田和副产物综合利用之发展[J]. 中国糖料 2012(03)

- [21].食品生物技术在农产品副产物综合利用中的应用[J]. 食品科学 2011(S1)

- [22].玉米副产物中玉米赤霉烯酮的ELISA测定[J]. 饲料工业 2008(01)

- [23].铁合金冶炼副产物微硅粉的性能及用途[J]. 河南化工 2017(04)

- [24].利用工业副产物硫酸钙制备建筑石膏的工艺研究[J]. 中国非金属矿工业导刊 2014(02)

- [25].椰子副产物的应用与发展[J]. 中国热带农业 2011(01)

- [26].浅谈蛋鸡场副产物生产中的存在问题与应对措施[J]. 养禽与禽病防治 2011(09)

- [27].对甲基苯甲醛生产中一种主要副产物的结构表征[J]. 化学研究 2009(01)

- [28].蚕桑副产物的开发与利用[J]. 农家之友(理论版) 2009(08)

- [29].不同形态棉花副产物料对灵芝生长及经济性状的影响[J]. 湖北农业科学 2008(08)

- [30].气相色谱-质谱法检测葡萄酒中外源工业甘油副产物[J]. 食品与发酵工业 2020(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/909d43e635eb0e352dabeb17.html