# 井下采煤技术及采煤工艺的选择探究

达竹煤电集团公司斌郎煤矿四川达州635756

摘要：开采方式的转变不仅提高了中国煤炭开采企业的生产效率，也提高了生产过程的安全性，同时促进开采技术变革和开采工艺转变。本文简要介绍了几种常见的井下采煤技术，并分析了井下采煤技术和工艺的选择依据，旨在为相关企业的开采中井下采煤技术的选择提供参考。

关键词：井下；采煤技术；采煤工艺

引言

在煤矿开采技术中，煤矿井下采煤设备的有效运行、采煤工艺的正常运作等，是保证井下采煤技术高效、可靠的有力保障，其采煤方法的难度、采煤方式多样化及各种问题的解决不可忽视。煤矿井下采煤技术和相关工艺的提高，对于全面提高煤矿资源的产出具有非常重要的作用。在当前的形势下，加强对煤矿井下采煤技术的研究，具有非常重大的现实意义。

1井下采煤技术

1.1柱式采煤技术

柱式采煤技术是煤矿井下采煤技术中传统的采煤技术，其主要由巷柱式采煤技术和房柱式采煤技术组成。其工作原理是通过采空区间沿着每层每隔10m～20m形成的煤柱作为其支撑基础，不断进行深度挖掘，最后采用爆破的方式进行回采。柱式采煤技术的技术难度要求相对较低，其工作面比较小，所以可实现多个工作面同时进行开采，产出率很高，成本要求低。煤柱尺寸则需通过煤质、地质和挖掘深度多重因素来决定。房柱式采煤技术与巷柱式采煤技术不同之处主要在于房柱式采煤技术的煤柱尺寸要更大一些。而煤柱尺寸的增大，又对机械要求提出了新的挑战，开采成本相应提高，由于柱式采煤技术最后通过爆破的方式进行回采会使得工作环境相当恶劣，不仅回采率很低，也存在着较大的安全隐患。

1.2长壁开采技术

目前在中国煤矿井下采煤工作中应用最广泛的就是长壁开采技术。由于如今的运输方式由轨道运输转变为用胶带输送机进行运输，铁路外运能力和矿井煤矿运输能力与长壁开采技术相适应。长壁开采技术也增大了采盘区尺寸，通过各种的几何尺寸，减少了采煤机的准备盘区时间。这就造成了长壁开采技术的开采效率高、开采的安全系数高及机械化程度高的特点，因此煤矿井下采煤企业通常选用这种开采技术。

1.3放顶煤开采技术

放顶煤开采技术可以在一定程度上说是长壁开采技术的一个重要分支技术。其通过进一步的技术进步可提高很大的经济效益。但也存在很多缺点：其在开采过程中，会对工作面造成很严重的围岩破坏，使得很多瓦斯涌出，造成安全隐患。采矿技术的每一次进步，都是一次技术革新，要不断学习和借鉴国外先进的技术和设备，并结合实际情况，采用最优质的采煤技术来提高煤矿开采量。煤矿设备主要包含转载机、输送机和大功率刮板等，合理选用这些运输设备可使运输能力大幅度提高。主要运用倾斜长壁开采方式，不但可有效防止工作面的破坏，也能控制顶煤变形，从而进一步提高煤矿开采的效率。

2井下采煤工艺

2.1综合采煤工艺

综合采煤即综合机械化采煤，是指采煤工作面的生产过程全部实现机械化，主要包括破煤、装煤、运煤、支护、采煤后处理、掘进等。相对于传统采煤工艺来说，这种采煤工艺可以大大降低采煤工人的劳动强度，增加采煤工人及设备的安全性，是目前为止中国最先进的一种采煤工艺，具有比较广阔的发展前景。在破煤和装煤时，使用的机械主要有滚筒式采煤机和刨煤机。滚筒式采煤机一般为可调节的双滚筒形式，前滚筒负责割顶煤，后滚筒负责割底煤。将煤割下后，滚筒的螺旋叶片会在滚筒的旋转下直接将煤装入运输机中，减少了装煤的人力成本。在煤层厚度为2m以下的地区，煤层内不含坚硬物质，且顶板稳固的情况下，可以使用刨煤机。在采煤过程中，可以安装自动洒水降尘装置，减少煤尘对采煤工人的伤害。将采下的煤装入运输机后，需要运出工作面，并进入桥式转载机。运输时需要使用可伸缩带式运输机，增加运输效率，并且要保证运输机的能力高于采煤机和刨煤机的总生产能力。工作面支护方式为液压支护，支护时需要采用高压液体，对采煤顶层、护帮、切顶等进行支撑。在采煤结束后，需要处理采空区，目前常用的处理方法为全部跨落法。这种方法可以快速填充踩空区域，节约经济成本。

2.2普采工艺

普通机械化采煤工艺又称之为“普采”，可以利用相关的采煤机械同时完成落煤工序和装煤工序，这就是炮采工艺的延伸，在运煤支护、采空区处理侧以及顶板支护方面都有一定的应用。普通机械化采煤技术同时运用单筒滚和双筒滚采煤机，在作业中实用性较强，操作简单，所以更多的适用于中小型煤矿企业当中。普采工艺相对于综采工艺最大的不同之处在于支护需要人工完成，其它各个工艺都可以实现机械自动化，但是机械装置的功率要小于综合采煤，因此采煤速度也略低。

2.3连采工艺

连采工艺实际上就是在破煤和装煤的过程中充分运用连续采煤机的过程，机械化的操作采煤过程的支、运、装、破等工艺。连采工艺在一定程度上升华了综合机械化采煤工艺技术，既对于综合采煤机械化工艺的不足起到很好的弥补作用，同时又优化和延伸了综合机械化采煤工艺，符合我国当下煤矿开采事业的需求，这种方法是获得良好经济效益的基础。当然，连采技术在一定层面上也有局限性，连采技术造成的偏低的资源回收率和通风性差的特点，也对开采工作造成了一定的阻碍。

2.4炮采工艺

爆破采集技术，通称炮采，其主要有三个步骤，即爆破落煤、人工装煤和机械化运煤以及利用单体支柱支护工作空间的顶板。在该技术的应用过程中，首先要确定根据实际地貌来确定炮眼的位置及角度，以保证在有有效的空间内得到最高的效率；其次在运煤过程中，使用炮采技术的工作面利用可弯曲刮板运输机实现运煤作业，运输设备更靠近煤壁，从而更有利于爆破运煤与装煤。当然，工作面支护在采煤过程中也尤为重要，在采煤支护方式上分别有单柱子、对柱以及密集支柱三种形式。在实际工作操作中，必须要考虑到煤层厚度、地表保护与顶板特征来应对采空区的处理。近些年来，随着我国科学技术的进步，在一定程度上更新了炮采工艺的设备和工艺技术，传统的摩擦式金属支柱转变为防炮崩单体液压支柱，从而使工作空间得以有效的控制。更新炮采工艺主要是通过在将挡煤板和铲煤板安装在工作面输送机上体现出来，这样就使工人的劳动力大大缩减，既节省了工作时间，同时也提高了工作效率。

3井下采煤工艺方法的选择

选择采煤工艺时，必须要综合考虑煤田地质条件、工作面的稳定性、经济条件、技术条件、工作效率、成本等。一般来说，综采的机械设备价格较高，但安全、高效，适合于工作面比较稳定、煤层结构简单、倾角不高于55°的矿区；普采设备价格较低，但产量只能达到综采的1/3，相对于综采，机械搬移比较简单，因此，普采适合于工作面结构复杂、需要经常搬运采煤机械的较小的矿区；连采的成本较低，出煤很快，内部环境相对安全，但是煤房透气性较差，空气质量较差，采煤过后留下的煤渣较多，且不可回收。这一工艺适用于煤层较浅、结构简单、矿区较大，且倾角不高于15°的煤层。并且，这一采煤工艺一般作为大型矿区综采的辅助采煤工艺；炮采成本较低，人工装载，一般无需构置装载机等大型机械，操作技术简单，但是生产效率不高，耗费较多的人力物力，在地质结构复杂、倾斜角大于55°的地区，不能运用机械采煤时，可以使用这种采煤工艺。

结束语

随着我国能源行业的进步，给我国煤矿开采事业带来了发展机遇，同时也将面临挑战，井下采煤技术和采煤工艺的更新、完善和创新就成为了重中之重。井下采煤技术与工艺的选择对于煤矿企业的经济效益有着重要的影响。煤炭企业应当结合实际，立足于煤矿本身的特点，合理的选择井下采煤技术和工艺。

参考文献

[1]董凯.基于井下采煤方式的技术和工艺选择问题的研究[J].能源环境,2012,3(24).

[2]王金立.浅议煤矿开采中井下次啊没技术及采煤工艺选择[J].科技创业家,2012,8(25).

[3]刘平.井下采煤技术与工艺现状及选择应用的研究[J].煤炭技术，2014(06):55-56

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90b245fe248b3a89f80b91df.html