# 薄壁壳体位置标识喷印系统开发

### 论文摘要

薄壁壳体零件广泛应用于航空、航天领域,具有大尺寸、重量轻、低刚度、易变形等特点,壳体内壁通常装有大量装配件,装配件与薄壁壳体有较高的装配精度要求。传统手工画线定位方法效率低、精度差。为解决这一难题,开发出了薄壁壳体位置标识自动化喷印系统,可按照设计图纸的装配位置要求,在壳体表面实现自动的高效、高精度画线。研究了薄壁壳体位置标识喷印系统的总体构成方案。该系统选用西门子840D数控系统作为数控和控制核心,与五轴龙门式机床组成数控机床。系统以VJ1710喷码机为喷印工具,通过PLC实现对喷码机速度与启停的控制。设计了防碰撞结构的夹具。夹具连接喷码机与机床,并将夹具拆分为两部分以磁铁连接,使得意外碰撞时夹具分开并使机床急停,避免由于操作不当或意外引起的零件与机床损坏。研究了轨迹规划及喷印程序生成。系统按照设计图纸的装配要求计算出装配线位置并对轨迹进行规划,生成喷印轨迹；通过西门子840D提供的同步动作编程将喷印轨迹与喷码机控制相结合,生成NC代码。开发出喷印系统界面软件。充分利用了开放式数控系统的二次开发功能,以HMIProgramming package开发包对数控系统界面进行二次开发,并将NC代码生成、图形仿真、执行NC程序等功能集成在系统界面中。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题意义及背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 装配及装配定位技术的发展现状

- 1.2.2 薄壁壳体装配件装配研究现状

- 1.3 论文的组织结构

- 2 系统总体方案

- 2.1 任务分析与总体方案

- 2.2 机床

- 2.3 数控系统

- 2.4 喷印工具

- 2.4.1 连续式喷码机的原理与组成

- 2.4.2 喷码机的性能分析

- 2.5 防碰撞夹具

- 2.5.1 防碰撞夹具结构设计

- 2.5.2 碰撞受力分析

- 3 控制系统构建

- 3.1 硬件系统连接

- 3.2 软件系统

- 3.3 数控系统内部通信

- 3.3.1 HMI与NC/PLC通信

- 3.3.2 NC与PLC通讯

- 3.4 喷码机控制系统改造

- 3.5 PLC

- 3.6 NC程序

- 3.6.1 NC编程与同步动作

- 3.6.2 NC程序

- 4 五轴数控运动轨迹规划

- 4.1 五轴运动基础

- 4.1.1 五轴机床分类

- 4.1.2 五轴数控加工的前置与后置处理

- 4.2 喷印轨迹前置处理

- 4.2.1 轨迹规划

- 4.2.2 插补算法

- 4.3 喷印轨迹后置处理

- 4.3.1 双摆头型五轴联动数控机床运动学变换

- 4.3.2 喷印系统坐标分析

- 5 HMI界面及功能二次开发

- 5.1 二次开发的途径

- 5.2 HMI界面设计

- 5.2.1 HMI标准数控界面介绍

- 5.2.2 OEM文件系统介绍

- 5.2.3 二次开发入口选择与设计

- 5.2.4 应用区窗体设计

- 5.2.5 窗体控制

- 5.2.6 软键文字设计

- 5.3 喷印功能程序设计

- 5.3.1 NC代码生成与执行

- 5.3.2 OpenGL仿真功能嵌入

- 结论

- 参考文献

- 附录A 部分VB程序代码

- 附录B 部分VC++程序代码

- 附录C NC系统与PLC对DPR缓存区的操作代码

- 附录D OpenGL嵌入OEM的初始化代码

- 附录E 现场照片

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于静电纺丝的可控喷印技术和组织工程应用研究[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [2].电压对电喷印影响的数值模拟及实验研究[J]. 机械工程师 2017(04)

- [3].板坯热态喷印机的初步设计[J]. 科技风 2013(09)

- [4].谈喷印机喷印工艺与油墨性能的关系[J]. 印制电路信息 2012(07)

- [5].谈喷印机喷印工艺与油墨性能的关系[J]. 印制电路信息 2012(11)

- [6].方波脉冲电压下电喷印技术的实验研究[J]. 机械工程师 2016(04)

- [7].钢卷自动喷印装置在攀钢热轧生产线上的应用[J]. 特钢技术 2009(03)

- [8].赛尔:新型喷印头性能更强大[J]. 纺织机械 2014(07)

- [9].赛尔为宽幅市场推出两款新型喷印头[J]. 今日印刷 2012(08)

- [10].赛尔大墨量喷印技术[J]. 广东印刷 2018(01)

- [11].智能喷印机在柳钢1450生产线的应用效果[J]. 金属材料与冶金工程 2017(Z1)

- [12].不锈钢管色标自动喷印系统研究应用[J]. 装备制造技术 2013(12)

- [13].阵列双模式喷印平台的数控系统设计[J]. 包装工程 2015(05)

- [14].一种板坯在线实时自动喷印系统[J]. 南方金属 2010(02)

- [15].赛尔大墨量喷印技术为标签及包装业带来更大附加值[J]. 广东印刷 2017(06)

- [16].超高速数码喷印设备关键技术研发及应用项目荣获国家技术发明奖二等奖[J]. 广东印刷 2018(02)

- [17].爱普生 广告喷印新时代的领导者[J]. 数字印刷 2017(10)

- [18].锡膏喷印机床三维空间误差建模与分析[J]. 沈阳理工大学学报 2015(06)

- [19].马钢2250喷印机改造[J]. 科技风 2012(16)

- [20].一种新型棉包刷唛技术研究探讨[J]. 中国棉花加工 2009(05)

- [21].邯钢中板线喷印机改造实践[J]. 河北冶金 2014(09)

- [22].方正桀鹰H300喷印系统亮相API CHINA[J]. 印刷技术 2010(12)

- [23].自动化电流体喷印平台控制系统的设计与实现[J]. 自动化仪表 2018(02)

- [24].第2届国际喷印产业发展高峰论坛在广州召开[J]. 网印工业 2014(03)

- [25].“喷印技术”和“技术创新”[J]. 印制电路信息 2010(04)

- [26].赛尔推出两款新型高性能喷印头[J]. 印刷杂志 2012(08)

- [27].嵌入式喷印机控制系统[J]. 科技导报 2010(22)

- [28].数码喷印技术在针织内衣商标上的应用[J]. 针织工业 2017(01)

- [29].新型赛尔1003喷印头[J]. 广东印刷 2017(03)

- [30].基于多目标遗传算法的印制电子喷印机结构轻量化设计[J]. 制造业自动化 2014(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90b43e7b6d692d189ba498a6.html