# 金属带锯床远程无线监控系统研究与设计

### 论文摘要

随着国内金属加工业的不断扩大,金属加工产品需求的日益增多,因此金属带锯床行业得到了快速发展。金属带锯床通过使用先进的信号采集设备,提升了自动化程度,在加工过程中的表现有了显著的提高,整体向着高精度、高效率的方向发展。金属带锯床的自动化程度增高维修难度增大,厂家由于各种原因不能提供及时的现场维修,这些情况都将成为金属带锯床发展的瓶颈,这就对金属带锯床的售后服务提出了新的要求。本文通过对双柱金属带锯床工作原理与特点的学习,了解了影响锯床工作效率的关键因素。如果当锯床工作异常时,制造商能够及时获得这些影响工作因素的相关数据,通过分析提出合理的维修方案,这会大大提高维修速度和效率,提高售后服务质量。鉴于这种情况,本文设计的方案选取了移动通信网络作为这些关键数据传输的平台,初步组建起一个简单的金属带锯床远程监控系统。由于锯床销售范围广,聚集度低,选取已有的移动通信网络,相比于专门建设有线互联网或无线射频网络成本低。整个系统分为上位机监控平台和下位机数据采集系统,通过TC35模块将其连接通讯。下位机系统对锯床进给速度、锯切带速以及液压系统油温等相关数据进行采集和分析,通过与厂家提供的工作范围比较对于异常工作数据进行短信上报。当上位机接收到异常数据后,通过技术人员的分析,对于严重情况通过TC35向下位机发送控制指令,控制下位机的语音提示功能进行提示,指导现场操作人员进行操作。并且申请启动3G视频通信功能,对现场情况进行详细了解。远程监控系统在金属带锯床上的运用,解决了生产商对于出现故障后难以获取有效数据,做出准确判断的困难；同时也提高了解决问题的速度,对于一般情况,厂家可以根据数据与图像信息直接提供维护方案,不必等待技术工人现场勘察才提出解决办法。总体来说金属带锯床的远程监控系统帮助锯床生产商解决了一些售后服务的问题,对于以后更好的服务提供了思路。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究发展及分析

- 1.3 课题研究目的及意义

- 第2章 金属带锯床远程监测系统总体方案设计

- 2.1 金属带锯床简介

- 2.1.1 金属带锯床的特点

- 2.1.2 带锯床工作原理简述

- 2.1.3 带锯床常见问题与简析

- 2.2 金属带锯床远程监测系统总体需求

- 2.2.1 进给速度监测部分

- 2.2.2 锯床带速监测部分

- 2.2.3 辅助部分

- 2.2.4 故障现象视频传输部分

- 2.3 金属带锯床远程监测系统总体设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 金属带锯床远程监测系统硬件设计

- 3.1 上位机介绍

- 3.2 TC35模块硬件

- 3.2.1 TC35模块简介

- 3.2.2 TC35模块电源设计

- 3.2.3 TC35模块电路设计

- 3.3 数据采集单元介绍

- 3.3.1 流量传感器

- 3.3.2 霍尔传感器

- 3.3.3 温度传感器

- 3.4 下位机硬件电路设计

- 3.4.1 下位机电源单元设计

- 3.4.2 下位机数据处理单元设计

- 3.4.3 下位机与GSM模块通信单元设计

- 3.5 3G视频监控单元介绍

- 3.6 本章小结

- 第4章 金属带锯床远程监测系统软件设计

- 4.1 TC35模块控制指令使用介绍

- 4.1.1 AT指令

- 4.1.2 TEXT模式

- 4.1.3 PDU模式

- 4.2 上位机软件设计

- 4.2.1 上位机短信发送程序设计

- 4.2.2 上位机短信读取程序设计

- 4.2.3 TC35模块运行状态提示程序设计

- 4.3 下位机软件设计

- 4.3.1 下位机数据采集程序设计

- 4.3.2 下位机发送短信程序设计

- 4.3.3 下位机读取短信程序设计

- 4.4 本章小结

- 第5章 调试与实验

- 5.1 硬件电路调试总结

- 5.2 软件设计调试总结

- 5.3 实验数据

- 第6章 全文总结及展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].金属带锯床人机工程设计与应用研究[J]. 技术与市场 2020(01)

- [2].基于静动态特性的数控带锯床仿真与优化[J]. 轻工机械 2018(02)

- [3].金属带锯床人机工程设计研究[J]. 机械设计 2018(05)

- [4].金属带锯床的技术现状及发展趋势分析[J]. 机床与液压 2016(17)

- [5].金属带锯床钢筋切割机在工程中的应用[J]. 四川建筑 2020(03)

- [6].可编程序控制器在带锯床改造中的应用[J]. 电世界 2020(04)

- [7].转角度卧式金属带锯床的设计与研究[J]. 无线互联科技 2013(05)

- [8].带锯床能效指标初探[J]. 中国科技投资 2013(17)

- [9].一种全自动金属带锯床液压系统设计[J]. 科技信息 2010(09)

- [10].全自动金属带锯床液压系统的设计[J]. 液压与气动 2008(05)

- [11].一种带锯床用的自动夹件锯切装置设计[J]. 科技展望 2016(28)

- [12].小型带锯床用的齿轮泵改进[J]. 机械工程师 2012(01)

- [13].立式带锯床锯架进给调速系统[J]. 设备管理与维修 2009(03)

- [14].金属带锯床无线监测系统设计[J]. 轻工科技 2019(08)

- [15].金属带锯床故障报警系统设计[J]. 科技资讯 2019(16)

- [16].基于流量反馈进给控制的全自动金属带锯床液压系统设计[J]. 机床与液压 2011(08)

- [17].在带锯床上制备小尺寸板料的工艺探讨[J]. 河北农机 2017(04)

- [18].基于带锯床锯割作业研究与优化[J]. 硅谷 2012(01)

- [19].带锯床短料头专用夹具的设计[J]. 机械工程师 2011(01)

- [20].VW-18可变角度的立式带锯床[J]. 金属加工(冷加工) 2009(07)

- [21].基于PLC的带锯床控制系统设计[J]. 机械研究与应用 2013(04)

- [22].GB4240带锯床卡滞故障分析与液压系统改进[J]. 中国新技术新产品 2011(03)

- [23].基于PLC的金属带锯床电气控制系统设计[J]. 液压气动与密封 2016(11)

- [24].UE-712A带锯床自动送料装置设计[J]. 机械工程师 2017(02)

- [25].PLC在自动带锯床控制系统中的应用[J]. 中国科技信息 2014(12)

- [26].基于ARM7的带锯床锯条振动检测系统设计[J]. 计量与测试技术 2010(02)

- [27].基于PLC金属带锯床控制系统的设计[J]. 机电技术 2010(04)

- [28].浅谈带锯床安装调试——以GB4240B型带锯床为例[J]. 电子测试 2019(24)

- [29].带锯条断裂的力学分析[J]. 船舶职业教育 2016(01)

- [30].GZ4025B金属带锯床的维修实例[J]. 装备制造技术 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90b8f33b8c5ccff94a85523f.html