# 川西北铀矿区铀废矿地空法安全评价模式研究

### 论文摘要

本文以川西北铀矿区铀废矿为研究对象,在广泛研究现有环境安全评价模式的基础上,建立一套针对铀废矿石堆的环境安全评价模式,用于客观评价铀废矿石堆环境安全状况,为安全管理和环境治理提供决策依据。本文首先大量收集并分析研究区已有相关资料;深入研究现有环境安全评价模式,全面分析影响川西北铀废矿石堆的各种因素,构建全面的安全评价指标体系;利用层次分析法进行权重计算;采用空中遥感解译技术和地面实地勘察调研相结合的方法,提取评价指标相关信息,并结合目前常用的三种赋值方法建立赋值标准;采用质量指数模型进行定量化计算,从而建立一套科学、合理的、适用性强的铀废矿石堆环境评价模式。并以研究区具有代表性的铀废矿石堆作为检验对象,检验环境安全评价模式。通过本文的研究,取得了以下几个方面的成效:①深入掌握了研究区地理地质特点。②根据川西北特有的地质特征和废矿石堆自身的特点,构建了由20个因子组成的铀废矿石堆环境安全评价指标体系;③采用层次分析法合理构建判断矩阵并通过一致性检验,得到各因子的权重;④建立铀废矿石堆环境评价指标赋值标准,并对地空法提取的检验堆的各信息进行了明确赋值;⑤建立起一套完整的铀废矿石堆环境安全评价模式;⑥选择川西北铀矿区典型的铀废矿石堆,对建立的评价模式进行验证,结果表明,评价模式能客观反映评价对象真实情况。根据工作内容和评价模式建立要求,本文分为六个章节。第一章引言,概括性介绍了研究的背景及意义,国内外相关研究现状,从而提出本研究开展的重要性及主要研究内容。第二章研究区概况主要在已有相关研究基础上介绍了研究区的地理位置和交通、地形地貌、气候、人文环境、社会经济等自然地理,以及地质构造、地层岩性、水文地质等地质背景。第三章铀废矿地空法安全评价关键技术讨论,涵盖研究技术路线,研究采用的关键技术,以及本研究的工作方法,参考标准等。第四章环境安全评价模式研究,着重介绍环境安全评价模式的建立过程,详细介绍了现有评价方法、环境安全评价指标体系构建原则和构建的铀废矿石堆评价体系、环境安全评价指标赋值方法和研究区各因子的赋值标准、权重计算方法和利用层次分析法计算研究区各指标的权重、以及质量指数模型加权计算方法等。第五章环境安全评价指标信息提取,主要介绍了 RS和GIS的应用前景,然后根据我们的需求提出采用地面勘探和空中遥感相结合的信息提取方法,对遥感图像的处理方法,信息提取做了详细阐述,并介绍了地面勘察内容和方法。第六章环境安全评价模式的验证,主要利用研究区三个典型的堆进行模式验证,对其进行详细信息提取之后,根据第四章建立的环境评价方法进行定量化评价,结果显示出我们建立的模式能够真实的反应研究区评价对象的现状。从而得出结论:本项目研究成果可以为铀矿环境的现状管理、环境治理和灾害防御提供依据;利用RS技术获取废矿石堆相关信息切实可行;层次分析法确定评价指标的权重可操作性强。同时为下一步深入工作提出建议:加大对铀矿山以及铀废矿石堆评价研究,尤其是针对其放射性评价的研究;开展用多元化遥感数据提取更多相关信息的研究;开展放射性监测的自动监测预警研究,实时掌握环境动态变化。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 引言

- 1.1 研究的背景及意义

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 废矿石堆环境安全研究现状

- 1.2.2 RS和GIS在环境安全评价中的应用

- 1.3 课题来源及主要研究内容

- 1.4 研究成果

- 第2章 研究区概况

- 2.1 研究基础

- 2.1.1 地理位置和交通

- 2.1.2 地形地貌

- 2.1.3 气候

- 2.1.4 人文环境

- 2.1.5 社会经济

- 2.2 地质背景

- 2.2.1 地质构造

- 2.2.2 地层岩性

- 2.2.3 水文地质

- 第3章 铀废矿地空法安全评价关键技术

- 3.1 研究技术路线分析

- 3.2 关键技术

- 3.3 工作方法及参考标准

- 第4章 环境安全评价模式研究

- 4.1 环境安全评价方法

- 4.2 环境安全评价指标体系的构建

- 4.2.1 环境安全评价指标体系构建原则

- 4.2.2 研究区环境安全评价指标体系

- 4.3 环境安全评价指标赋值量化

- 4.3.1 环境安全评价指标赋值量化标准

- 4.3.2 研究区环境安全评价指标赋值量化

- 4.4 环境安全评价指标权重

- 4.4.1 环境安全评价指标权重计算方法

- 4.4.2 层次分析法

- 4.4.3 研究区环境安全评价指标权重

- 4.5 环境安全评价质量指数模型

- 第5章 环境安全评价指标信息提取

- 5.1 概述

- 5.1.1 RS和GIS技术

- 5.1.2 地空法环境安全评价指标信息提取

- 5.2 空中遥感信息提取

- 5.2.1 遥感数据的选择和处理

- 5.2.2 解译标志建立与信息提取

- 5.2.3 地质构造的提取

- 5.2.4 植被覆盖度的提取

- 5.3 地面勘查信息提取

- 第6章 环境安全评价模式验证

- 6.1 检验堆特征

- 6.2 检验堆信息提取及指标赋值

- 6.3 评价结果

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].论安全评价法在化工企业中的具体运用[J]. 现代盐化工 2019(03)

- [2].建筑施工危险源安全评价及管理的方法分析[J]. 赤子(下旬) 2016(10)

- [3].安全评价范围的探讨[J]. 科学中国人 2017(08)

- [4].做好安全评价实现安全发展[J]. 新疆化工 2008(04)

- [5].电扶梯安全评价必要性分析[J]. 南方农机 2019(08)

- [6].浅析安全评价技术的运用[J]. 中国设备工程 2018(07)

- [7].如何撰写优秀的安全评价报告[J]. 中外企业家 2014(02)

- [8].安全评价在某化工企业中的应用研究[J]. 石化技术 2019(04)

- [9].云南元江县小板壁水库工程渗流安全评价[J]. 中国水运(下半月) 2019(08)

- [10].基于大数据时代网络信息安全评价机制的分析[J]. 网络安全技术与应用 2019(10)

- [11].安全评价在煤矿安全管理中的应用[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(08)

- [12].翻转课堂在安全评价教学中的应用[J]. 教育信息化论坛 2019(06)

- [13].跨越式涉路工程安全评价技术研究[J]. 北方交通 2019(03)

- [14].香山矿防治水安全评价与分析[J]. 科技风 2017(24)

- [15].物理化学在安全评价中的应用[J]. 报刊荟萃 2018(09)

- [16].化工实验室危险化学品的安全评价与管理探究[J]. 山西化工 2019(01)

- [17].石油石化企业安全评价的主要方法和特点[J]. 石化技术 2018(09)

- [18].港口码头油污事故安全定量分析[J]. 化工管理 2019(19)

- [19].铁路上跨既有高速公路安全性评价研究[J]. 工程建设与设计 2019(19)

- [20].安全评价工作中交流协作存在的问题及对策[J]. 矿业工程 2009(06)

- [21].论安全评价与安全管理[J]. 企业科技与发展 2011(16)

- [22].油田油气站场改扩建工程安全评价难点分析[J]. 石油化工安全环保技术 2019(03)

- [23].道路安全评价——改善道路交通安全的有效途径[J]. 科学技术创新 2019(24)

- [24].安全评价在制药企业中的应用分析[J]. 亚太传统医药 2015(10)

- [25].食用农产品安全状况评价研究——兼论简单数值形式的食用农产品安全评价指数构建[J]. 农产品质量与安全 2014(01)

- [26].转基因技术的过去与现在[J]. 大豆科技 2019(04)

- [27].危险化学品建设项目安全评价要点分析[J]. 化工管理 2018(01)

- [28].安全评价中事故后果模拟[J]. 化工管理 2018(20)

- [29].风险识别及安全评价在化工生产中的重要性[J]. 化工管理 2019(27)

- [30].模糊法在矿山井下火药库安全评价中的应用[J]. 山西化工 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90be7caf65e1faf41505f39f.html