# 单壁碳纳米管的酞菁、十八胺修饰及分离

### 论文摘要

将化学气相沉积法合成的单壁碳纳米管经过不同方法处理后,利用酞菁类有机化合物进行修饰,分别采用FT-IR、Raman、SEM等技术对所制备的样品进行了表征。结果表明酞菁类化合物物理吸覆在单壁碳纳米管的表面,实现了对碳纳米管的修饰作用。本文对电弧放电法合成的单壁碳纳米管的纯化进行了详细的研究。通过在硝酸、过氧化氢等溶液中氧化及在适当的温度煅烧的方法达到了对碳纳米管的纯化目的。此外,采用FT-IR、TGA、XRD、Raman光谱等技术对所制备的样品进行了表征。结果表明采用上述纯化方法可以选择性去除混合在碳纳米管中的杂质颗粒,如金属催化剂微粒、无定形碳及石墨碎片等。本文研究了一种分离金属型和半导体型碳纳米管的方法,将带有羧基官能团的单壁碳纳米管与十八烷基胺反应,使之形成酰胺化合物,通过热重分析及FT-IR光谱分析表明羧基化以后的单壁碳纳米管与十八胺发生了共价功能化反应。以四氢呋喃为分散剂,利用高速离心的方法对碳纳米管进行分离研究,采用拉曼光谱、紫外可见近红外光谱对分离后的单壁碳纳米管进行了表征。研究发现金属型单壁碳纳米管被富集在固体沉积物中,半导体型性单壁碳纳米管能够富集在上清液中。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 碳纳米管概述

- 1.2.1 碳纳米管的合成方法

- 1.2.2 碳纳米管的结构

- 1.3 碳纳米管的修饰及改性

- 1.3.1 碳纳米管的共价修饰

- 1.3.2 碳纳米管的非共价修饰

- 1.4 碳纳米管的分离研究

- 1.4.1 电泳法

- 1.4.2 选择性氧化分离

- 1.4.3 有机分子选择性修饰

- 1.4.4 转换法

- 1.5 研究的目的、意义及可行性分析

- 1.5.1 研究的目的及意义

- 1.5.2 国内外研究现状及发展趋势

- 1.5.3 本项研究的可行性分析

- 1.6 研究课题来源

- 1.7 本课题的研究内容

- 第2章 实验材料及表征方法

- 2.1 实验试剂

- 2.2 实验仪器

- 2.3 表征方法及原理

- 2.3.1 广角X 射线粉末衍射（XRD）

- 2.3.2 傅立叶变换红外光谱（FT-IR）

- 2.3.3 热重（Thermogravimetry-TGA）分析

- 2.3.4 拉曼光谱（Raman）

- 2.3.5 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.3.6 紫外可见近红外光谱（UV-Vis-IR）

- 第3章 单壁碳纳米管的酞菁修饰及表征

- 3.1 引言

- 3.2 单壁碳纳米管的改性

- 3.2.1 B-SWNTs 的活化

- 3.2.2 B-SWNTs 的羧基化

- 3.3 2,9,16,23-四硝基酞菁铜的合成

- 3.4 酞菁类化合物对单壁碳纳米管的修饰

- 3.4.1 原始 B-SWNTs 与酞菁类物质作用

- 3.4.2 碱活化的 B-SWNTs 与酞菁类物质作用

- 3.4.3 羧基化的 B-SWNTs 与酞菁类物质作用

- 3.5 结果与讨论

- 3.5.1 SWNTs 的 X-射线衍射分析（XRD）

- 3.5.2 样品的红外光谱分析

- 3.5.3 B-SWNTs 的拉曼光谱分析

- 3.5.4 酞菁化合物修饰 B-SWNTs 的扫描电镜结果（SEM）

- 3.6 本章小结

- 第4章 单壁碳纳米管纯化、羧基化条件的确定及表征

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 A-SWNTs 的制备

- 4.2.2 A-SWNTs 的纯化

- 4.2.3 A-SWNTs 的羧基化

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 纯化前后 A-SWNTs 的热重结果分析

- 4.3.2 纯化前后 A-SWNTs 的 X-射线衍射分析（XRD）

- 4.3.3 纯化前后A-SWNTs的拉曼光谱分析（Raman）

- 4.3.4 A-SWNTs 的傅立叶红外光谱分析（FT-IR）

- 4.4 本章小结

- 第5章 单壁碳纳米管的十八胺修饰及表征

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 十八胺修饰单壁碳纳米管

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 十八胺修饰的 A-SWNTs 的 XRD 分析

- 5.3.2 十八胺修饰A-SWNTs 的傅立叶变换红外分析（FT-IR）

- 5.3.3 十八胺修饰 A-SWNTs 的拉曼光谱（Raman）

- 5.3.4 十八胺修饰 A-SWNTs 的热重分析（TG）

- 5.4 本章小结

- 第6章 单壁碳纳米管的分离及表征

- 6.1 单壁碳纳米管的分离研究

- 6.2 结果与讨论

- 6.2.1 离心后单壁碳纳米管的拉曼光谱（Raman）分析

- 6.2.2 离心后单壁碳纳米管的近红外光谱（UV-vis-IR）分析

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [22].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [23].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [24].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [25].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [26].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [27].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [28].碳纳米管的性质和应用[J]. 生物医学工程与临床 2019(06)

- [29].碳纳米管在分析化学中的应用[J]. 山西化工 2017(06)

- [30].多壁碳纳米管的亲水性修饰[J]. 新乡学院学报 2017(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90bf94e24dae9809796619ef.html