# 冲压泵与铸造泵效率技术指标的对比分析与研究

### 论文摘要

冲压焊接离心泵流道表面光滑、清洁环保、制造过程省时省材、水力性能优于铸造泵而且使用寿命长,维修替换方便等等优点繁多,已经成为未来泵发展的主方向。冲压泵的效率技术指标往往高于国家标准而铸造泵的效率技术指标往往低于国家标准,为此,本文选取DQ100-64-22型冲压泵为研究对象,利用CFD数值模拟的方法开展了冲压泵与铸造泵效率技术指标的相关对比研究,同时对于部分结构的方案与扬程效率之间的关系,进行了理论分析与试验研究。本文的主要工作和成果如下：1.通过查阅大量的资料,详细介绍了国内外在冲压泵设计理论、设计方法上的研究成果；比较了冲压泵和铸造泵的设计方法及制造工艺；并对冲压泵与铸造泵进行结构对比,分析得在叶型、叶片厚度、口环间隙和叶轮粗糙度等结构存在较大差异。2.应用Pro/E软件建立DQ100-64-22型多级冲压泵单级水力模型,利用Gambit画流体域网格,定义边界条件,然后倒入到Fluent模拟计算,分析内流场的静压、速度、总压等参数,再用后处理方法通过计算得到扬程效率等外特性参数。3.对直叶片、倒角边叶片、空间叶片倾斜等三种叶型模拟分析内流场和扬程效率。得到,叶片倒角和倾斜对于泵的影响较小；直叶片对内流场和水力性能影响较大,但在小流量时影响很小。说明直叶片叶型适用于低比转速；冲压泵与铸造泵受叶型影响较小。4.研究不同叶片厚度d模型的模拟结果。得到,在d=2mm时内流场流态和性能变化微小；在铸造泵范围d=3mm时,内流场和性能受影响较大。比较冲压泵叶片厚度d=1mm与铸造泵叶片厚度d-3mm,扬程效率提高百分比分别为2.85%、3.34%。5.分析口环间隙与扬程效率关系。结果表明,口环间隙对泵腔的静压力和流动速度都有一定影响；冲压泵的口环间隙为零,铸造泵为0.25mm,比较它们在设计工况下的扬程效率,冲压泵提高百分比分别为5.16%、2.25%。6.通过改变Fluent里的设置项粗糙高度,研究叶轮内流道粗糙度对泵性能的影响。结果表明,粗糙度对扬程效率影响比较显著,而对内流场变化影响不大。受粗糙度影响,冲压泵比铸造泵扬程效率提高的百分点分别为2.22%和2.86%。7.与企业合作制造样机,并在企业的试验平台上对部分方案进行试验研究。结果显示试验数据中扬程普遍比模拟结果略高而效率比模拟结果稍低,但变化趋势与模拟结果一致,证明模拟结果的可靠性。本文对比研究冲压泵和铸造泵的成果只是阶段性的,在此基础上还需进一步深入研究,为离心泵的发展应用提供坚实的理论和实践基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.1.1 离心泵概述

- 1.1.2 冲压泵概述

- 1.2 冲压泵研究现状和发展趋势

- 1.2.1 冲压泵研究现状

- 1.2.2 冲压泵发展趋势

- 1.3 本文主要研究内容及意义

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 研究意义

- 第2章 冲压泵与铸造泵的对比及理论分析

- 2.1 冲压泵与铸造泵的特点对比

- 2.1.1 设计方法

- 2.1.2 制造工艺对比

- 2.2 冲压泵与铸造泵效率差异的影响因素分析

- 2.2.1 叶片型线分析

- 2.2.2 叶片厚度的理论分析

- 2.2.3 口环泄漏及对效率影响的理论计算

- 2.2.4 流面粗糙度的效率换算

- 2.3 本章小结

- 第3章 内流场三维建模及CFD解算方法

- 3.1 数值模拟技术的应用

- 3.1.1 计算流体力学CFD技术简介

- 3.1.2 CFD技术在离心泵内流场模拟中的应用

- 3.2 利用CAD技术的三维模型构建

- 3.2.1 Pro/E三维建模简介

- 3.2.2 多级冲压泵流体域建模分析

- 3.2.3 叶轮内流场建模

- 3.2.4 空间导叶内流场建模

- 3.2.5 前后泵腔流域建模

- 3.2.6 整体模型组装成型

- 3.3 计算域网格划分及边界条件定义

- 3.3.1 计算域网格划分

- 3.3.2 边界条件设定

- 3.4 CFD内流场模拟设置及解算原理

- 3.4.1 控制方程

- 3.4.2 湍流模型

- 3.4.3 流固耦合模型

- 3.4.4 方程离散方法

- 3.4.5 数值求解方法

- 3.5 模拟计算结果后处理

- 3.6 本章小结

- 第4章 冲压泵结构特性对性能的影响

- 4.1 冲压泵性能分析

- 4.1.1 主要性能参数和曲线

- 4.1.2 冲压泵原型整机模拟

- 4.2 叶片型线对冲压泵效率影响的数值模拟分析

- 4.2.1 研究方案

- 4.2.2 内流场流动特性的影响分析

- 4.2.3 泵效率技术指标的对比分析

- 4.3 叶片厚度对冲压泵效率影响的数值模拟分析

- 4.3.1 研究方案

- 4.3.2 内流场流动特性的影响分析

- 4.3.3 泵效率技术指标的对比分析

- 4.4 口环间隙对冲压泵效率影响的数值模拟分析

- 4.4.1 研究方案

- 4.4.2 内流场流动特性的影响分析

- 4.4.3 泵效率技术指标的对比分析

- 4.5 叶轮内壁粗糙度对冲压泵效率影响的数值模拟分析

- 4.5.1 研究方案

- 4.5.2 内流场流动特性的影响分析

- 4.5.3 泵效率技术指标的对比分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 冲压泵试验研究

- 5.1 试验概述

- 5.2 试验装置和试验方案

- 5.2.1 试验装置系统

- 5.2.2 试验方案

- 5.2.3 试验测量方法

- 5.3 试验结果分析

- 5.3.1 叶片四周倒圆角的性能试验结果分析

- 5.3.2 口环无密封件的性能试验结果分析

- 5.3.3 叶片两倍厚度的性能试验结果分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 符号说明

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].智慧高速公路提速预留技术指标编制要点研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(07)

- [2].日本《科学技术指标2017》出炉[J]. 世界教育信息 2017(20)

- [3].技术指标的局限[J]. 股市动态分析 2013(46)

- [4].二级种子质量的技术指标[J]. 发酵科技通讯 2009(02)

- [5].近十年中国女排非技术指标动态发展的研究[J]. 体育世界(学术版) 2014(11)

- [6].技术指标、财务指标与投资[J]. 股市动态分析 2009(51)

- [7].黄磷生产的原料消耗及经济技术指标分析[J]. 硫磷设计与粉体工程 2015(06)

- [8].高速公路技术指标对造价的影响[J]. 中国招标 2014(01)

- [9].合理设置和科学评审“技术指标”[J]. 中国招标 2010(29)

- [10].中波发射机技术指标劣化预警技术探讨[J]. 广播电视信息 2012(10)

- [11].二级公路改扩建工程降低技术指标[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(11)

- [12].《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》发布实施[J]. 矿产勘查 2015(02)

- [13].青岛炼化千万吨级炼油项目实现当年投产当年达标[J]. 安全、健康和环境 2009(02)

- [14].如何识破技术指标操纵[J]. 股市动态分析 2008(Z2)

- [15].高技术指标:2007年度33国(地区)技术竞争力报告[J]. 科学观察 2008(03)

- [16].2019年篮球世界杯中国男篮技术指标统计分析[J]. 辽宁体育科技 2020(02)

- [17].一个基于技术指标规则的启发式量化择时系统[J]. 系统工程 2019(01)

- [18].股票技术指标相似性与有效性研究[J]. 统计与信息论坛 2009(09)

- [19].进行经济技术指标分析 加强热电厂运行管理[J]. 化学工程与装备 2008(11)

- [20].技术指标能够预测商品期货价格吗?来自中国的证据[J]. 管理科学学报 2018(06)

- [21].简述选择模数转换器时的技术指标与注意事项[J]. 河南科技 2013(10)

- [22].火力发电厂燃料经济技术指标分析[J]. 科技资讯 2012(31)

- [23].配电网建设多种技术指标的关联分析[J]. 新疆电力技术 2015(03)

- [24].里约奥运周期高水平女排比赛的制胜技术指标分析[J]. 四川体育科学 2017(02)

- [25].高清电视的技术指标与分辨[J]. 科技信息 2013(21)

- [26].直流稳压电源的技术指标辨析[J]. 工业和信息化教育 2013(08)

- [27].足球赛各执罚区任意球技术指标的评价分析[J]. 体育科技文献通报 2011(03)

- [28].第28届奥运会与2008年世界女排大奖赛中国队运动员非技术指标的比较研究[J]. 体育成人教育学刊 2009(01)

- [29].天诚线材提升经济技术指标的措施[J]. 包钢科技 2008(05)

- [30].中国女排与世界优秀女排非技术指标对比分析[J]. 岭南师范学院学报 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90cb608adb57ca17a418b84f.html