# 基于双级矩阵变换器的统一潮流控制器研究

### 论文摘要

统一潮流控制器是灵活交流输电系统中最有吸引力的一种补偿器,它集多种功能于一身,能对电力线路上的阻抗,相角及有功和无功进行控制,具有很强的灵活性。双级矩阵变换器是一种新型拓扑结构的直接频率转换装置,它不仅具有常规矩阵变换器的优点,如:输入功率因数可调、输出电压可调、能量可双向流动等,而且能克服常规矩阵变换器存在的一些困难,如:无须采用常规矩阵变换器复杂的4步换流法等。将它应用在统一潮流控制器中,不仅符合统一潮流控制器的需求,而且它相比于传统的交-直-交变换器去掉了体积庞大的电容,使得体积减小,效率提高。论文首先对双级矩阵变换器的拓扑结构、双空间矢量调制策略和低频开关函数进行了分析,并介绍了一种针对双级矩阵变换器的双空间矢量简化算法,然后对双级矩阵变换器的闭环控制及其在统一潮流控制器中的应用进行了深入的研究。论文以双级矩阵变换器逆变级为闭环控制对象,将输入电压扰动转化为逆变级输入侧直流电压的扰动,建立了基于三相静止坐标系的逆变级的标量模型,然后通过引入合成矢量建模法,建立了逆变级的合成矢量模型,将多输入多输出的控制对象模型简化为等效的单输入单输出模型。在此基础上,提出了双级矩阵变换器的电压电流双闭环控制策略,并通过运用传递函数法、根轨迹法、频率响应法等传统方法对控制系统进行了分析和设计,针对电流内环和电压外环分别提出了一种复数PI控制器,实现了输出电压电流的解耦控制。论文在对双级矩阵变换器闭环控制的研究基础上,对基于双级矩阵变换器的统一潮流控制器进行了研究和设计,通过建立和分析统一潮流控制器的合成矢量模型,提出了一种三环控制策略,并通过分析合成矢量传递函数,分别对控制器进行设计,实现功率潮流的解耦控制。论文利用MATLAB进行了仿真建模和分析,仿真结果验证了所提方法的可行性和正确性。论文同时以DSP为控制核心设计和制作了一台双级矩阵变换器的实验样机,实验结果验证了双级矩阵变换器调制策略的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 灵活交流输电系统

- 1.2 统一潮流控制器

- 1.3 矩阵变换器

- 1.4 双级矩阵变换器

- 1.5 矩阵变换器在统一潮流控制器中应用的研究意义和研究现状

- 1.6 论文的研究内容

- 第2章 双级矩阵变换器的调制策略研究

- 2.1 双级矩阵变换器的拓扑结构

- 2.1.1 常规矩阵变换器到双级矩阵变换器的演变

- 2.1.2 双级矩阵变换器的几种典型拓扑结构

- 2.2 双级矩阵变换器的双空间矢量调制策略

- 2.2.1 双空间矢量调制策略

- 2.2.2 基于双空间矢量调制策略的双级矩阵变换器的低频开关函数

- 2.2.3 双空间矢量调制策略的简化算法

- 2.3 仿真研究

- 2.4 本章小结

- 第3章 双级矩阵变换器的双闭环控制策略研究

- 3.1 控制对象

- 3.2 控制对象的数学模型

- 3.2.1 双级矩阵变换器逆变级的标量模型

- 3.2.2 双级矩阵变换器逆变级的合成矢量模型

- 3.3 双级矩阵变换器的双闭环控制策略

- 3.3.1 双级矩阵变换器双闭环常规PI 控制策略

- 3.3.2 双级矩阵变换器双闭环解耦控制策略

- 3.4 仿真研究

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于双级矩阵变换器的统一潮流控制器设计

- 4.1 统一潮流控制器介绍

- 4.1.1 统一潮流控制器基本电路结构

- 4.1.2 统一潮流控制器基本工作原理

- 4.2 基于双级矩阵变换器的统一潮流控制器

- 4.2.1 基于双级矩阵变换器的统一潮流控制器基本电路

- 4.2.2 基于双级矩阵变换器的统一潮流控制器工作原理

- 4.3 仿真研究

- 4.4 本章小结

- 第5章 双级矩阵变换器实验平台的设计及制作

- 5.1 系统组成结构

- 5.2 硬件电路

- 5.2.1 主电路和驱动电路

- 5.2.2 同步过零检测电路和隔离电源

- 5.3 软件设计

- 5.4 实验结果

- 5.5 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].三相-五相矩阵变换器谐波产生机理的分析研究[J]. 吉林电力 2020(01)

- [2].适用于电压尖峰抑制的间接矩阵变换器电路杂散电感建模与优化设计[J]. 电工电能新技术 2020(04)

- [3].多模块矩阵变换器改进型线电压合成闭环控制策略研究[J]. 电测与仪表 2020(08)

- [4].不平衡输入3-1矩阵变换器输入电流谐波抑制研究与实现[J]. 中国电机工程学报 2016(23)

- [5].非正常工况下双空间矢量调制矩阵变换器策略研究[J]. 电子技术应用 2017(11)

- [6].矩阵变换器输入侧电流的反步法控制[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2015(12)

- [7].两种矩阵变换器的调制策略比较仿真研究[J]. 电测与仪表 2016(03)

- [8].基于高频矩阵变换器的新型开关电源[J]. 电气传动 2016(05)

- [9].一种新型的“一步式”升压型矩阵变换器[J]. 电子技术应用 2016(06)

- [10].矩阵变换器的研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(08)

- [11].间接矩阵变换器的研究[J]. 电力与能源 2015(02)

- [12].3*3矩阵变换器的研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(23)

- [13].精简矩阵变换器的能量双向流动控制策略[J]. 电源学报 2020(06)

- [14].多输出间接矩阵变换器的简化模型预测控制方法[J]. 管理工程师 2019(06)

- [15].基于输入电压的间接式矩阵变换器优化调制策略[J]. 电器与能效管理技术 2016(19)

- [16].不平衡输入三相-单相矩阵变换器电流解耦控制策略[J]. 工程科学学报 2017(06)

- [17].Z-源稀疏矩阵变换器励磁的双馈风力发电系统[J]. 电机与控制应用 2017(07)

- [18].一种新的单相-三相矩阵变换器调制策略[J]. 电工技术学报 2015(08)

- [19].基于FPGA的间接矩阵变换器的设计与实现[J]. 湖南工业大学学报 2009(02)

- [20].矩阵变换器的研制及其无刷双馈发电应用研究[J]. 电力电子技术 2009(09)

- [21].无速度传感器直接转矩控制与矩阵变换器的融合系统研究[J]. 电气传动 2008(04)

- [22].一种用于矩阵变换器的简化非线性自抗扰控制策略[J]. 电力系统保护与控制 2018(10)

- [23].矩阵变换器改进型共模电压抑制方法仿真研究[J]. 系统仿真学报 2015(02)

- [24].多模矩阵变换器双电压合成策略抗电网扰动性能分析[J]. 低压电器 2014(01)

- [25].减少间接矩阵变换器共模电压的改进空间矢量调制策略[J]. 中国电机工程学报 2014(24)

- [26].三相-单相矩阵变换器输入电流相角补偿控制[J]. 计算机仿真 2013(04)

- [27].矩阵变换器几种不同控制策略的比较[J]. 自动化与仪器仪表 2013(04)

- [28].基于间接矩阵变换器多机传动高性能调速系统的研究[J]. 微电机 2012(01)

- [29].基于微分几何的双向矩阵变换器动态特性分析[J]. 山东大学学报(理学版) 2012(03)

- [30].矩阵变换器网侧相位无误差跟踪方法仿真研究[J]. 系统仿真学报 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90d21c30f6222d24df22e318.html