# 生物表面活性剂及其修复沉积物中铅污染的应用研究

### 论文摘要

随着工业的发展,大量重金属进入沉积物中,严重危害水生生物的生长,并通过生物富集、食物链放大等过程,进一步影响陆地物种和人类,给国家的经济造成了重大危害。近年来,重金属修复方法得到广泛研究。常采用的重金属修复方法主要有物理修复、化学修复和生物修复方法。物理修复工程量大,耗材耗力,而且很难将沉积物处理到要求值;化学修复会造成二次污染,因此都不是理想的重金属修复方法。生物表面活性剂是微生物在一定条件下产生的集亲水性和亲油性于一体的代谢产物。生物表面活性剂具有无毒、易生物降解等环境友好性,因而十分适合修复重金属污染。本文首先介绍了沉积物中重金属污染现状,主要修复方法及生物表面活性剂的应用;实验是以油田污水所筛选的高产生物表面活性剂菌株为实验对象,通过单因素分析方法确定了菌株的最佳发酵条件并提取生物表面活性剂;采用多种方法鉴定生物表面活性剂的结构,确定其为糖脂类生物表面活性剂;最后重点考察了在各条件下,生物表面活性剂对沉积物中重金属及其各形态的去除效果并探讨了生物表面活性剂与重金属作用的机理。所得结论如下:（1）菌株B-1为混合菌株,经分离得到两株菌,分别为Bbai-1和Bru-1。通过菌的生理生化特性试验及16S rDNA对菌株进行鉴定,初步确定Bbai-1为负短短芽孢杆菌属,Bru-1为泛生菌属。（2）通过实验得到该菌的最佳发酵条件。培养基组成:花生油40 g/L;尿素5 g/L;K2HPO4 3 g/L;NaCl 5 g/L;pH值为7。培养条件:温度为25℃,转速为150 r/min。（3）B-1所产表面活性剂是一种糖脂类的生物表面活性剂,产量为0.6-0.7 g/L,临界胶束浓度为175 mg/L,对温度、pH值及盐度具有较好的稳定性。与合成表面活性剂相比,生物表面活性剂的乳化能力保持时间更长,具有更好的稳定性。（4）与化学合成表面活性剂相比,生物表面活性剂能有效去除沉积物中的铅。生物表面活性剂溶液的浓度及pH值对铅的去除率影响较大。在pH值为9时铅的去除效果最好,去除率为50.7%。加入低浓度的阳离子可以促进铅的去除,当加入浓度为10 mmol/L的NaNO3,铅的去除率为46.6%。增加淋洗次数及时间有助于铅的去除,但是考虑到应用的经济性最佳淋洗时间为60 h。生物表面活性剂对天然沉积物中铅的去除率低于人为污染沉积物的去除率,为38.0%。对于铅的不同存在形态,生物表面活性剂对可交换态、碳酸盐结合态及Fe-Mn氧化态有较好的去除效果。（5）淋洗前后沉积物的红外光谱对照可知,生物表面活性剂可能是通过改变沉积物的表面性质,从而将重金属由沉积物上解析下来。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 文献综述

- 1.1 沉积物中重金属污染现状

- 1.2 沉积物中重金属的存在形态及影响因素

- 1.3 重金属污染的危害

- 1.4 重金属污染的修复方法

- 1.4.1 物理修复方法

- 1.4.2 化学修复方法

- 1.4.3 生物修复方法

- 1.5 生物表面活性剂

- 1.5.1 生物表面活性剂的结构及性质

- 1.5.2 生物表面活性剂的生理功能

- 1.5.3 生物表面活性剂的产生菌及分类

- 1.5.4 生物表面活性剂的生产方法

- 1.5.5 生物表面活性剂的提取方法

- 1.5.6 常用的分析鉴定方法

- 1.5.7 生物表面活性剂的应用

- 1.6 论文研究的目的、内容和拟解决的问题

- 1.6.1 研究目的

- 1.6.2 研究内容

- 1.6.3 拟解决的关键问题

- 2 产生物表面活性剂菌株B-1 的鉴定及其培养条件优化

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验材料与实验仪器

- 2.2.2 培养基

- 2.2.3 试验方法

- 2.3 实验结果

- 2.3.1 菌株B-1 的活化与驯化

- 2.3.2 菌种的鉴定

- 2.3.3 B-1 的生长曲线

- 2.3.4 B-1 菌株最佳发酵条件的优化

- 2.3.5 菌种B-1 的发酵曲线

- 2.4 本章小结

- 3 生物表面活性剂的提取、鉴定及理化性质评价

- 3.1 前言

- 3.2 实验材料

- 3.2.1 实验仪器

- 3.2.2 实验试剂

- 3.3 试验方法

- 3.3.1 生物表面活性剂的提取

- 3.3.2 生物表面活性剂的定性分析

- 3.3.3 生物表面活性剂理化性质分析

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 产物提取

- 3.4.2 生物表面活性剂的定性分析

- 3.4.3 生物表面活性剂理化性质分析

- 3.5 本章小结

- 4 生物表面活性剂对沉积物中铅的去除作用

- 4.1 前言

- 4.2 实验材料

- 4.2.1 实验仪器

- 4.2.2 试剂

- 4.3 实验方法

- 4.3.1 沉积物的采集及样品的制备

- 4.3.2 沉积物样品性质参数的测定

- 4.3.3 沉积物中铅总量的测定

- 4.3.4 人为污染沉积物的制备

- 4.3.5 表面活性剂对人为污染沉积物中铅的去除作用

- 4.3.6 生物表面活性剂溶液对天然沉积物重金属去除效率的影响

- 4.3.7 重金属去除机理研究

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 沉积物性质参数

- 4.4.2 表面活性剂对人为污染沉积物中铅的去除作用

- 4.4.3 生物表面活性剂对天然污染沉积物中的铅的去除效果

- 4.4.4 重金属去除机理研究

- 4.5 本章小结

- 5 结论

- 5.1 主要结论

- 5.2 存在的问题和建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表学术论文

### 相关论文文献

- [1].赢创携手联合利华，将工业化生产全球首款“绿色”生物表面活性剂[J]. 化工新型材料 2019(12)

- [2].赢创携手联合利华将在全球工业化生产“绿色”生物表面活性剂[J]. 上海化工 2020(01)

- [3].生物表面活性剂提高采收率的研究进展[J]. 油田化学 2018(04)

- [4].生物表面活性剂生产及应用的研究进展[J]. 江苏农业科学 2018(24)

- [5].性能更优越的高效清洁产品的开发[J]. 中国洗涤用品工业 2019(04)

- [6].生物表面活性剂的生产与应用探讨[J]. 化工管理 2019(12)

- [7].浅析生物表面活性剂的生产与应用[J]. 化工管理 2019(15)

- [8].生物表面活性剂的研究进展[J]. 针织工业 2018(09)

- [9].赢创工业化生产生物表面活性剂[J]. 中国化妆品 2016(Z4)

- [10].生物表面活性剂驱油研究进展[J]. 化工进展 2016(07)

- [11].生物表面活性剂对微生物生长和代谢的影响探析[J]. 化学工程与装备 2019(07)

- [12].生物表面活性剂在污水处理中的应用及前景[J]. 资源节约与环保 2018(05)

- [13].国外资讯[J]. 中国洗涤用品工业 2017(04)

- [14].一株分离自海水的产生物表面活性剂菌株的鉴定及其发酵优化[J]. 生态学杂志 2016(05)

- [15].赢创工业化规模生产生物表面活性剂[J]. 塑料工业 2016(07)

- [16].生物表面活性剂在石油环保中运用价值[J]. 消费导刊 2010(06)

- [17].生物表面活性剂提高采收率的研究进展[J]. 化工管理 2019(20)

- [18].几种生物表面活性剂在纸质文物清洗应用中的展望[J]. 清洗世界 2018(02)

- [19].生物表面活性剂高产菌株的选育及产物性能研究[J]. 工业微生物 2018(02)

- [20].环境工程中生物表面活性剂的应用[J]. 居舍 2017(36)

- [21].热带海水中生物表面活性剂生产菌的筛选及特性研究[J]. 安全与环境学报 2018(04)

- [22].来源于微生物的生物表面活性剂[J]. 中国洗涤用品工业 2015(02)

- [23].生物表面活性剂在环境生物工程中的应用[J]. 农村科学实验 2018(04)

- [24].微生物表面活性剂对烃类污染物降解的促进作用[J]. 环保科技 2009(04)

- [25].微生物表面活性剂应用新进展[J]. 生物技术 2017(04)

- [26].赢创工业化生产生物表面活性剂[J]. 浙江化工 2016(07)

- [27].浅析生物表面活性剂的开发与应用进展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(06)

- [28].一株高效生物表面活性剂产生菌的分离、鉴定及培养条件的优化[J]. 复旦学报(自然科学版) 2012(04)

- [29].针对微生物产表面活性剂的研究[J]. 黑龙江科技信息 2011(06)

- [30].生物表面活性剂生产菌的筛选及鉴定[J]. 中国酿造 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90d5253a6eaf88ae18c44521.html