# 阻燃脲醛树脂胶的研制及在胶合板上的应用

### 论文摘要

胶合板是有若干奇数的木片以纤维相互垂直的规律排叠,经热压固化而粘合成型的板材。胶合板具有许多优良的性能,如比强度高、加工相对容易、能保持天然木材的花纹、质感等,发展历史悠久,在人造板产品中一直占据主导地位,广泛应用于室内装饰装修、家具制造、包装等领域,与人们的生活息息相关。但易燃性是普通胶合板的致命弱点,使其在许多领域的应用上受到限制。因此研究性能优异的阻燃胶合板,具有重要的现实意义。本课题以脲醛树脂胶为基材,研究了阻燃脲醛树脂胶及其在胶合板上的应用,旨在赋予脲醛树脂胶粘接和阻燃的效果,研究开发综合性能良好的阻燃胶合板。主要研究成果是：1.通过单因素分析,改变阻燃剂的组分,以全棉帆布的阻燃测试(垂直燃烧法),筛选出几种阻燃效果较理想的阻燃剂配方。结果表明：以CP为主剂的复配方案阻燃效果好,共14种配方达到余燃时间和阴燃时间均为0s,炭长小于等于150mm,烟量小于等于3级。2.通过单因素分析,研究脲醛树脂胶和阻燃剂的配伍性,在14种阻燃效果优秀的配方中筛选出贮存稳定性良好的阻燃脲醛树脂胶。结果表明：具有最佳贮存期的单组份、双组份和三组份阻燃脲醛树脂胶的配方为：10%CP和90%脲醛树脂胶(UF胶粘剂)；5%CP、5%氢氧化铝和90% UF胶粘剂；5%CP、2.5%氧化铝、2.5%氢氧化铝和90% UF胶粘剂。3.阻燃脲醛树脂胶进行固化性能研究,各阻燃脲醛树脂胶的固化时间均有延长,适用期符合要求。综合比较得到固化性能大小排序：CP/UF胶粘剂<CP/Al(OH)3/Al2O3/UF胶粘剂<CP/Al(OH)3/UF胶粘剂。4.阻燃脲醛树脂胶经过TG和DTA热分析技术进行热解过程和阻燃机理分析,表明UF胶粘剂对木材具有一定的阻燃效果,CP/UF胶粘剂、CP/Al(OH)3/UF胶粘剂和CP/Al(OH)3/Al2O3/UF胶粘剂的外推起始分解温度均比木材的燃点低,具有更好的阻燃性能。CP/UF阻燃胶粘剂在气相和凝聚相同时起阻燃作用。CP/Al(OH)3/Al2O3/UF胶粘剂、CP/Al(OH)3/UF胶粘剂中的阻燃剂由于协同作用,阻燃效果良好。5.研究了CP/UF胶粘剂、CP/Al(OH)3/UF胶粘剂和CP/Al(OH)3/Al2O3/UF的物理化学性质,按照热压温度110℃、热压压力9kg/cm2、热压时间为180s工艺路线压制阻燃胶合板,参照普通胶合板国家标准测定阻燃胶合板的各项性能。结果显示CP/UF胶粘剂、CP/Al(OH)3/UF胶粘剂和CP/Al(OH)3/Al2O3/UF胶粘剂对胶合板均有良好阻燃效果,而且甲醛释放量小于5mg/mL,属于E2级胶合板。胶合强度均能达到国家标准,合格率达100%。可作为室内材料和家具用材。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 胶合板发展概述

- 1.2.1 我国胶合板工业发展情况

- 1.2.2 我国胶合板工业发展现存问题和应对策略

- 1.2.3 生产阻燃胶合板的必要性

- 1.3 阻燃脲醛树脂胶用阻燃剂概述

- 1.3.1 阻燃脲醛树脂胶用阻燃剂的要求

- 1.3.2 阻燃脲醛树脂胶用阻燃剂的分类

- 1.4 阻燃脲醛树脂胶在胶合板中的应用研究概述

- 1.4.1 国外阻燃脲醛树脂胶在胶合板中的应用研究概述

- 1.4.2 国内阻燃脲醛树脂胶在胶合板中的应用研究概述

- 1.5 本课题的主要研究内容与创新点

- 1.5.1 主要研究内容

- 1.5.2 创新点

- 第二章 实验原理

- 2.1 胶合板的燃烧过程

- 2.2 胶合板的阻燃机理

- 2.3 脲醛树脂胶的经典理论

- 2.4 脲醛树脂胶的胶体理论

- 2.5 脲醛树脂胶的贮存稳定性理论基础

- 第三章 实验部分

- 3.1 实验药品及材料

- 3.2 实验仪器

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 阻燃脲醛树脂胶的调制

- 3.3.2 全棉织物整理工艺

- 3.3.3 棉布阻燃性能测试方法

- 3.3.4 阻燃服醛树脂胶外观测定

- 3.3.5 阻燃脲醛树脂胶粘度测定

- 3.3.6 阻燃脲醛树脂胶贮存期测定

- 3.3.7 阻燃脲醛树脂胶固含量测定

- 3.3.8 阻燃脲醛树脂胶pH值测定

- 3.3.9 阻燃脲醛树脂胶固化时间测定

- 3.3.10 阻燃脲醛树脂胶适用期测定

- 3.3.11 阻燃脲醛树脂胶TGA热分析测定

- 3.3.12 胶合板的制版工艺流程

- 3.3.13 胶合板甲醛释放量干燥法测定

- 3.3.14 胶合板胶合强度测定

- 3.3.15 木材阻燃性能测试方法

- 第四章 结果与讨论

- 4.1 阻燃剂的选择和阻燃脲醛树脂胶复配体系的阻燃效果初探

- 4.1.1 阻燃剂的选择

- 4.1.2 单组份阻燃剂对阻燃脲醛树脂胶体系阻燃性能的影响

- 4.1.3 双组份阻燃剂对阻燃脲醛树脂胶体系的阻燃性能影响

- 4.1.4 三组份阻燃剂对阻燃脲醛树脂胶体系的阻燃性能影响

- 4.1.5 阻燃脲醛树脂胶体系中各阻燃剂比例用量的确定

- 4.2 阻燃脲醛树脂胶的贮存稳定性研究

- 4.2.1 pH值对阻燃脲醛树脂胶的外观贮存稳定性的影响

- 4.2.2 阻燃脲醛树脂胶贮存期测试方法的确定

- 4.2.3 最佳阻燃脲醛树脂胶贮存期的确定

- 4.3 阻燃脲醛树脂胶的固化性能研究

- 4.4 阻燃脲醛树脂胶的热重分析

- 4.5 阻燃脲醛树脂胶在胶合板上的应用

- 4.5.1 阻燃脲醛树脂胶的各项性能

- 4.5.2 胶合板工艺参数的确定

- 4.5.3 阻燃脲醛树脂胶在胶合板上的性能表征

- 第五章 总结

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].低成本改性脲醛树脂胶的制备及应用[J]. 木材工业 2017(01)

- [2].环境友好脲醛树脂胶的制备[J]. 三明学院学报 2014(06)

- [3].火焰原子吸收光谱法测定脲醛树脂胶中铅[J]. 理化检验(化学分册) 2009(11)

- [4].谈人造板生产所用热固性脲醛树脂胶的新工艺[J]. 农村实用科技信息 2012(11)

- [5].建筑模板改性脲醛树脂胶的研制和应用[J]. 木材加工机械 2011(03)

- [6].新居有“隐形杀手”?[J]. 当代学生 2018(21)

- [7].环保型低成本脲醛树脂胶的制备[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [8].橄榄油-脲醛树脂胶的固化特性研究[J]. 中国胶粘剂 2019(12)

- [9].脲醛树脂胶接耐久性评价[J]. 粘接 2015(09)

- [10].福建杉/改性脲醛树脂胶制备轻质人造板的实验研究[J]. 包装工程 2010(21)

- [11].凹凸棒土添加脲醛树脂胶的甲醛释放研究[J]. 现代化工 2011(S2)

- [12].F☆☆☆☆级增强型脲醛树脂胶——访木佳化工(上海)有限公司前总经理王友群、首席科学家包学耕[J]. 中国人造板 2013(12)

- [13].微胶囊技术在人造板用脲醛树脂胶中的应用[J]. 中国人造板 2019(03)

- [14].压缩工艺对毛白杨脲醛树脂胶浸注改性效果的影响研究[J]. 林业机械与木工设备 2012(01)

- [15].改性脲醛树脂胶原料配比和成本计算系统的开发[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [16].改性脲醛树脂胶玉米秸秆皮碎料板的制备工艺[J]. 东北林业大学学报 2012(06)

- [17].利用脲醛树脂胶制作落叶松树皮板的研究[J]. 林业科技 2009(06)

- [18].山东福林年产100万吨高浓度甲醛、20万吨脲醛预缩液（UFC）、20万吨聚羟酸外加剂、20万吨脲醛树脂胶、10万吨氨基模塑料、6000万张装饰纸工程[J]. 乙醛醋酸化工 2020(02)

- [19].人造板中释放的甲醛治理方法研究[J]. 轻工科技 2014(12)

- [20].预压多层刨花板生产线E_1级脲醛树脂胶的生产[J]. 林产工业 2010(06)

- [21].新型低毒耐水脲醛树脂胶的合成[J]. 化工科技市场 2009(08)

- [22].水和活性炭去除甲醛的研究[J]. 轻工科技 2015(09)

- [23].改性脲醛树脂胶的研制及其应用[J]. 林产工业 2011(02)

- [24].降低人造板中游离甲醛的措施[J]. 林业机械与木工设备 2009(03)

- [25].重组装饰材制备用改性玉米淀粉乳液-脲醛树脂胶[J]. 木材工业 2017(06)

- [26].降低脲醛树脂胶制中密度纤维板甲醛释放量的新途径[J]. 中国人造板 2014(03)

- [27].低毒脲醛树脂胶的合成及胶液中游离甲醛的测定[J]. 辽宁化工 2009(11)

- [28].角蛋白改性脲醛树脂胶的研究[J]. 吉林林业科技 2012(03)

- [29].降低脲醛树脂胶中的游离醛含量的实验研究[J]. 科技信息(科学教研) 2008(24)

- [30].关于E_0级环保刨花板生产的初探[J]. 黑龙江生态工程职业学院学报 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/90fae8c47048bd5ccf084a8f.html