# 基于分布式视频编码的相关噪声模型研究

### 论文摘要

传统的视频编码标准，如MPEG和H.26x，在编码端采用运动补偿预测技术，导致编码器复杂度很高，限制了其在传感器网络、视频监控系统、多视角视频等领域的应用，分布式视频编码具有良好的抗误码性能且编码简单，有效的解决了这一问题，目前已成为视频编码领域的一个研究热点。本论文重点研究了分布式视频编码中解码端的相关噪声模型，旨在提出更加准确的相关噪声模型，为解码重构提供更加可靠的信息。主要内容包括：根据相关噪声的统计特性、图像内容的变化情况以及编码端的原始信息，提出了一种自适应相关噪声模型的构造算法，自适应的选择高斯分布或拉普拉斯分布作为相关噪声模型；针对信道存在丢包的情况，分析了相关噪声的构成，给出了一种基于混合概率密度函数的自适应相关噪声模型，并采用期望最大化算法(EM算法)估计模型参数。最后，利用上述相关噪声模型的构造算法，实现了无反馈分布式视频编码系统(UDVC)，并构建量化变换、LDPC编解码以及反量化重构等模块。实验结果表明，与H.263帧内编码方法相比，UDVC能够提高PSNR约4~6dB，与H.264/AVC帧内编码方法相比，UDVC能够提高1~3dB，并大大改善了恢复视频的主观质量，且编码器简单、易实现，可用于终端编码设备简单的实际视频通信系统中。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 分布式视频编码的优势

- 1.3 分布式视频编码的典型应用

- 1.4 论文内容及结构安排

- 第二章 分布式视频编码基础

- 2.1 分布式视频编码的理论基础

- 2.2 分布式视频编码的典型实现方案

- 2.2.1 PRISM 系统

- 2.2.2 Wyner-Ziv 视频编码系统

- 2.3 小结

- 第三章 自适应相关噪声模型

- 3.1 相关噪声模型简介

- 3.2 传统的相关噪声模型构造方法

- 3.3 自适应相关噪声模型构造方法

- 3.3.1 实验分析

- 3.3.2 自适应相关噪声模型构造算法

- 3.4 实验结果

- 3.5 小结

- 第四章 丢包环境下的相关噪声模型

- 4.1 问题的引入

- 4.2 丢包引入的相关噪声

- 4.3 基于混合概率模型的自适应相关噪声模型

- 4.3.1 丢包环境下的解码过程

- 4.3.2 构建丢包情况下的相关噪声模型

- 4.3.3 模型参数估计方法

- 4.4 实验结果

- 4.5 小结

- 第五章 无反馈分布式视频编码系统及其实验结果

- 5.1 无反馈分布式视频编码系统

- 5.2 关键技术简介

- 5.3 实验结果

- 5.4 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 下一步的研究工作

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].结构损伤识别中部分相关噪声模型[J]. 大连理工大学学报 2014(04)

- [2].噪声模型的建立对速度及其不确定度的影响分析[J]. 测绘地理信息 2018(02)

- [3].一类未知噪声模型的图像去噪方法[J]. 计算机系统应用 2011(12)

- [4].连续线性系统模型参数直接辨识中噪声模型处理方法[J]. 交通科学与工程 2010(02)

- [5].基于白噪声模型的结构振动响应估计及控制优化[J]. 力学与实践 2018(01)

- [6].长波红外系统三维噪声模型及其分析[J]. 红外技术 2015(08)

- [7].一种提高螺旋桨相同步噪声模型辨识精度的方法[J]. 推进技术 2018(11)

- [8].基于谐波加噪声模型的语音转换算法[J]. 军事通信技术 2011(03)

- [9].多晶硅薄膜晶体管的泄漏电流和噪声模型[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2010(10)

- [10].PANGA坐标时间序列噪声模型特性分析[J]. 全球定位系统 2018(06)

- [11].时滞摩擦尖叫噪声模型的稳定性研究[J]. 振动与冲击 2008(04)

- [12].基于正弦+噪声模型的语音分析合成技术[J]. 电脑知识与技术 2019(07)

- [13].时间跨度对GPS坐标序列噪声模型及速度估计影响分析[J]. 国防科技大学学报 2017(06)

- [14].时间跨度对GPS坐标时间序列噪声模型估计影响分析[J]. 测绘工程 2017(05)

- [15].有色噪声模型下云南地区GPS基准站速度与周期估计[J]. 地震研究 2016(03)

- [16].基于L1-L2混合噪声模型的图像超分辨率重建方法[J]. 价值工程 2016(06)

- [17].特征相似的舰船噪声模型可信性分析[J]. 噪声与振动控制 2012(02)

- [18].基于Hanson噪声模型的螺旋桨气动与噪声优化设计[J]. 西北工业大学学报 2020(04)

- [19].顾及MLE的IGS坐标时间序列噪声模型特性分析[J]. 全球定位系统 2019(01)

- [20].科学级CCD三维噪声模型及其评估[J]. 红外与激光工程 2012(04)

- [21].基于瑞利噪声模型的粒子滤波算法研究[J]. 电子测量技术 2020(13)

- [22].基于混合相关噪声模型的WZ帧重构算法[J]. 计算机工程与设计 2018(09)

- [23].基于噪声模型的铝电解槽阳极导杆电流采集器[J]. 实验室研究与探索 2017(10)

- [24].IGS基准站坐标时间序列最优噪声模型变化探讨[J]. 测绘地理信息 2016(01)

- [25].分布式编码中广义伽马分布相关噪声模型研究[J]. 通信学报 2016(03)

- [26].基于实测数据的红外成像系统噪声测量仿真[J]. 激光与红外 2008(10)

- [27].不同GPS时间序列跨度对噪声模型建立的影响[J]. 测绘科学 2016(05)

- [28].混合加噪声模型与条件独立性检测的因果方向推断算法[J]. 计算机应用研究 2019(06)

- [29].欧洲地区IGS基准站坐标时间序列各分量方向最优噪声模型变化探讨[J]. 全球定位系统 2017(05)

- [30].一种抑制发散的联合检测方法[J]. 信息安全与通信保密 2010(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/91066a98e69724f9ecee9f1f.html