# A/O工艺结合高效菌技术处理武钢焦化废水的中试研究

### 论文摘要

焦化废水含有大量氮杂环化合物和多环芳烃等难降解有机毒物,传统生物方法对其处理效果不佳,往往使系统出水难以稳定达标,向原有系统中投加针对性强的高效菌作为一种常用的生物强化手段,可以有效解决这一难题,已经开始应用于各大焦化厂废水处理系统。本课题组根据武钢焦化废水的水质特点,将课题组筛选的高效菌应用于武钢焦化公司A/O中试装置,进行生物强化研究。研究结果表明:结合了高效菌技术的A/O工艺对有机物和氨氮去除效果良好,在中试系统稳定运行期间,当系统进水COD浓度为1000～1700mg/L时,系统对COD的总去除率最高可达到95%,出水COD浓度可以控制在150mg/L以内,多数情况下可低于100mg/L;当进水氨氮浓度为100～300mg/L时,氨氮脱除率可超过97%,出水氨氮可低于10mg/L,出水混凝后COD和氨氮均达到国家一级排放标准（GB8978-1996）。系统稳定运行期间,缺氧池反硝化运行效果良好,在没有外加碳源的情况下,反硝化率达到50%～74%,缺氧池的COD脱除率占到20%～42%,反硝化脱氮效果越好,越有利于COD在缺氧池中的去除。系统回流比为3时较为适宜,回流比超过3时,缺氧池溶解氧上升较快,不利于反硝化的正常运行。缺氧池进水NO3--N/C小于0.147时,缺氧池反硝化率与NO3--N/C比值呈正相关关系,当NO3--N/C大于0.2时,反硝化碳源相对不足,此时硝酸氮浓度越高,缺氧池反硝化率越低。缺氧池适宜pH范围为7.27.8。好氧池进水COD/NH3-N低于4时,硝化反应运行效果较好,氨氮去除率高于95%,好氧池硝化反应对高负荷有机物适应性强,当好氧池进水COD高达1100mg/L左右,COD/NH3-N超过5.7时,氨氮去除率仍可达到90%左右。好氧池水力停留时间不应低于36h,进水中氨氮浓度低于260mg/L时,氨氮和亚硝酸盐去除效果均较好,硝化反应可处于较高的运行水平。当pH值为6.87.8范围内变化时,可满足氨氧化反应对pH值的要求。好氧池溶解氧不足会导致亚硝酸氮积累现象的出现,中试装置的曝气量低于25m3/h时,系统出水亚硝酸氮累积率最高可以达到50%以上,当曝气量恢复至60m3/h时,亚硝酸氮积累现象消失,好氧池稳定运行期间,氨氮主要转化为硝酸盐,亚硝酸盐的积累并不持久。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 焦化废水概述

- 1.1.1 焦化废水来源

- 1.1.2 焦化废水组成

- 1.1.3 焦化废水危害

- 1.1.4 焦化废水处理现状

- 1.2. 生物处理方法

- 1.2.1 A/O 工艺（缺氧/好氧）

- 1.2.2 O/A/O 工艺（好氧/缺氧/好氧）

- 1.2.3 A/O/O 工艺（缺氧/好氧/好氧）

- 1.2.4 生物脱氮工艺小结

- 1.3 生物强化技术

- 1.3.1 生物强化技术概述

- 1.3.2 高效降解微生物来源

- 1.3.3 高效菌在焦化废水处理中的应用

- 1.3.4 高效菌处理焦化废水的影响因素

- 1.4 课题背景与研究内容

- 1.4.1 课题背景

- 1.4.2 研究内容

- 第二章 试验内容与方法

- 2.1 试验工艺流程

- 2.1.1 工艺的确定

- 2.1.2 工艺流程图

- 2.2 中试设备

- 2.3 试验材料与方法

- 2.3.1 试验原水来源与性质

- 2.3.2 菌剂与载体

- 2.3.3 试验仪器与分析方法

- 2.4 系统的启动

- 2.4.1 系统启动方式

- 2.4.2 工艺参数调试

- 2.5 系统调试运行

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 缺氧池试验结果与讨论

- 3.1.1 缺氧池反硝化情况总述

- 3.1.2 反硝化运行的影响因素分析

- 3.1.3 小结

- 3.2 好氧池试验结果与讨论

- 3.2.1 好氧池脱碳效果总述

- 3.2.2 好氧池硝化效果总述

- 3.2.3 硝化反应运行的影响因素分析

- 3.2.4 小结

- 3.3 系统总体运行效果与讨论

- 第四章 结论与建议

- 4.1 结论

- 4.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].炼油污水A/O处理工艺模拟与优化[J]. 工业水处理 2017(03)

- [2].(A/O)~2组合式膜生化反应与反渗透结合的垃圾渗沥液处理调试过程分析[J]. 广东化工 2017(08)

- [3].水解+A/O工艺治理化工废水的工程实践研究[J]. 化工管理 2016(23)

- [4].A/O生物接触氧化处理农村生活污水研究[J]. 能源与环保 2020(08)

- [5].A/O生物接触氧化工艺处理海水养殖废水[J]. 水处理技术 2017(08)

- [6].多段多级A/O工艺在屠宰废水处理中的应用[J]. 中国给水排水 2017(10)

- [7].“硅藻精土-A/O”工艺中澄清池结构优化的研究[J]. 环境工程 2016(S1)

- [8].A/O法在油田生活污水处理中的应用[J]. 化学工程与装备 2015(02)

- [9].复合A/O硅藻精土工艺在小型城镇污水处理厂的应用[J]. 给水排水 2015(S1)

- [10].A/O与人工湿地耦合处理生活污水实验研究[J]. 环境保护与循环经济 2011(06)

- [11].纯氧曝气A/O工艺处理医院污水的工艺特性研究[J]. 土木建筑与环境工程 2011(S1)

- [12].A/O生物接触氧化反应器的挂膜与启动[J]. 中国给水排水 2016(09)

- [13].A/O一体化生物接触氧化工艺的除污特性分析[J]. 中国给水排水 2013(03)

- [14].温度对A/O工艺反硝化除磷效果的影响[J]. 中国给水排水 2008(19)

- [15].二段A/O污水处理工艺的应用总结[J]. 大氮肥 2008(03)

- [16].A/O改进工艺脱氮效率分析[J]. 水科学与工程技术 2008(S2)

- [17].A/O生物滤池污水处理特点及工艺流程[J]. 科技风 2013(11)

- [18].硅藻精土结合A/O工艺的污水处理效果研究[J]. 安徽农业科学 2013(12)

- [19].A/O工艺在福清市某施工临建区污水处理站的应用[J]. 广州化工 2012(04)

- [20].用生物膜A/O和过滤组合技术处理分散式生活污水[J]. 江西建材 2017(08)

- [21].新型污染物洛克沙胂对厌氧/好氧(A/O)生物除磷的影响及其作用机理研究[J]. 环境工程 2017(04)

- [22].生物炭A/O工艺短程硝化反硝化研究[J]. 环境科学与技术 2012(04)

- [23].A/O及人工湿地耦合工艺处理县城生活污水[J]. 环境保护与循环经济 2012(09)

- [24].多点进水多级A/O工艺脱氮及颤蚓生长特性[J]. 北京工业大学学报 2012(11)

- [25].A/O+人工湿地工艺处理四川丘陵地区农村生活污水应用[J]. 安徽农业科学 2011(35)

- [26].粉煤灰合成沸石及其处理焦化废水A/O出水的试验[J]. 工业用水与废水 2009(02)

- [27].悬浮填料复合A/O工艺脱氮性能研究[J]. 天津建设科技 2008(01)

- [28].分段进水A/O工艺流量分配专家系统的建立与应用[J]. 化工学报 2008(10)

- [29].A/O膜生物反应器处理化纤污水的影响因素分析及对策[J]. 安全、健康和环境 2015(01)

- [30].改良A/O生物膜载体强化氨氮降解效果分析[J]. 净水技术 2013(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/911b2362ba86d11d7322c924.html