# 视频监控系统在500kV变电站运行中的应用吴德花

（安徽省电力有限公司调控中心安徽合肥市230022）

摘要：随着我国推行智能化电网的建设速度的加快，变电站状态监测系统和智能辅助系统的标准化设计、标准化配置正在全面推广并应用。目前，这两套系统的功能整合，系统并与变电站综自监控系统的信息交换、远方联动等等，已成为智能变电站的发展方向。本文结合某500kV变电站状态监测及智能辅助控制系统的设计实例，分析了各环节的设计深度及注意事项，为以后从事相关工作提供参考。

关键词：视频监控；系统；500KV变电站；通信层；中心站

我国的常规变电站建成后监控服务水平较低，各种监控系统相对独立。每建设一套辅助系统，都需要配置相应的管理硬件和管理软件，导致管理水平低下，无法实现资源的共享，无法实现不同监控业务的联动处理，没有达到变电站运行设备的一体化监控和一体化管理。

笔者结合工程需要，通过整合实现一次设备在线监测、二次设备(电源设备)在线监测、智能巡检、视频监控、全站安防、户外环境监测、小室环境监测等等生产辅助系统的信息集成，实现变电站设备状态检修、全周期寿命管理、三维信息组态展示等一体化监控、管理。同时取消独立的状态监测后台系统，并整合其功能，利用智能辅助控制系统来统一实现全站的一体化智能监控。

1变电站视频监控系统的要求和功能

1.1视频监控系统满足变电站的要求

为更好的推动变电站的安全稳定运行，需要借助视频监控系统对其运行情况进行监控，同时该系统必须具备一定的特点，进而满足变电站运行的需求。

首先，要有较强的隔离电磁干扰的能力，避免系统对被监测对象的安全性和可靠性的影响。其次，要具备良好的兼容性，这就需要系统能够在不同级之间进行系统的联网，实现对数据的单向和双向转发，并对数据进行有效的分层管理。与此同时，还要具备良好的可扩展性和实用性，便于系统的软件和硬件的升级，同时要以实用性为出发点，提高系统的整体功能。此外，视频监控系统还要具备开放性和标准化的特点，能够满足国家规定的标准或者是相关行业的要求。

1.2视频监控系统的功能

在500KV变电站中，视频监控系统通常具备多种功能，进而对变电站的运行进行游戏的监控和管理。首先，具备图像监视和监听的功能，能清晰实时的反应出变电站运行的情况，并且监控是全方位的，包括户内设备和户外设备的监控，还包括设备运行的情况和工作人员的操作情况。其次，具备灯光控制和安全防火警报功能，使变电站火灾报警的可靠性和稳定性得到了很高的提升。此外，还具备摄像机预置功能，即可以实现对多个监视位置参数设置，进而能够方便快捷的找到相应的预置点，同时自动的对镜头和图像的清晰度进行调节。同时系统还具备自动管理和记录的功能，这样可以对用户的操作进行记录，并设定相应的权限，进而为后期工作的开展提供依据和参考。

可见，视频监控系统在变电站的应用为电力系统的运行提供了很大的便利，能够及时的对监控镜头进行切换和控制，大大的提高了电力系统运行的安全性和可靠性。

2500KV变电站中视频监控系统的组成和运行

视频监控系统主要包括中心站、监控端站和通信层三个部分组成，每个部分具备不同的功能，并且相互合作，共同对变电站的运行情况进行监督和监控，推动了电力系统的安全稳定运行。

2.1中心站

视频监控系统和通信网监控系统是独立的，两个系统相互配合，共享数据，共同监控变电站的运行情况。一般而言，中心站主要包括视频服务器和视频监视工作站以及其他网络设备等等。网络集线器设备组成中心站局域网，视频服务器和视频监控工作站完成变电站现场图像接收、解码与显示，用户登录管理，优先权的分配，控制信号的协调，图像的实时监控，录像的存储、检索、回放、备份、恢复等。对各变电站、有关数据、参量、图像进行监控和监视，以便随时对各变电站的运行情况进行查看、了解和掌握。与此同时进行整个视频监控系统的配置，以及收集现场的报警信息，对发生的情况做出及时的反应。

为保证视频监控的画面质量，在对中心站的硬件进行选择时，要选择高品质的产品，以确保系统运行的可靠性和安全性，此外，还要保证系统的软件具有单画面显示和多画面显示的功能，同时还可以使画面的达到VCD的效果。在中心站的作用下，可以将从监控端站获取的图像数据进程保存。

2.2监控端站

监控端站是负责图像监控的一个关键部分，主要由服务器、摄像机单元、语音等多项设备组成。在视频监控系统的运行中，监控站将各种视频和音频的数据信息进行采集，然后借助编码器对数据信息进行编码，进而在数字通信线路上进行数据的传输。此外，监控站还负责将由中心站得到的控制命令进行解码和处理。并不断扩大其监控的范围。监控端站除了对变电站运行的情况进行实时的监控以外，还可以设置多媒体对计算机进行控制，实现镜头的自动切换，并对警报信息进行有效的处理。

2.3通信层

在视频监控系统中，通信层是数据传输的主要载体，能够为每个站点提供足够的宽带，进而实现中心站和监控端站的网络连接，实现图像数据信息的传输和共享。在通信层中，进行数据信息的传输依赖于实时传输协议，进而保证了数据传输的实时性和有效性。经通信层传输的信号必须有着高度的可靠性和连续性，画面一定是清晰的、流畅的，严禁有马赛克、图像边沿锯齿和拖动等现象的出现。根据所需监控的站点，采用组网方式。通过对服务器和各个工作站的监控，及时的发现异常现象，大大的减少了工作量。

3调控中心运行监控的优化

智能电网调度支持系统对全省36个500kV变电站的电容和电抗器进行AVC自动控制，根据华东电力调控分中心每季度颁布的电压曲线对500kV母线电压进行自动监视与调节。监控员还可以进行整站或者单个容抗器的投退控制，以方便特殊情况下的快速准确操作。

AVC自动控制的优点是：从全网的角度快速进行电压调节，可以使监控员不必再花大量的时间进行电压调节工作，更加专注监屏信号；面对负荷特性的不断变化、母线电压的不停波动，投切次数受到限制，每天投切次数上限一般为4～6次，达到上限自动闭锁以保证设备的安全。缺点是：当网省调调度对地区电压有特殊要求时，需要监控员远方遥控操作电容和电抗器，并设置为不可控。例如：夜间0：00―08：00新安江水电站输出线路电压过低，网调调度往往会要求监控员将500kV富阳变AVC设置不可控，并且手动投入所有电容器。此外，系统还会自动识别监控员手动投切电容和电抗器的操作，手动操作后，该电容或电抗器将被闭锁30min。

4结束语

视频监控系统在500KV变电站中的应用，实现了对电力系统运行情况的实时反映，便于中心站的维护人员能够对系统运行中的故障进行及时的发现和有效的处理，从而使变电站工作安全有序的运行得到有效的保障。视频监控系统在变电站的应用，特别是远程监视技术的应用，真正的使变电站工作实现了无人值守，大大的提高了系统运行的自动化、数字化以及网络化。可见，视频监控系统在变电站运行中的应用对电力系统的运行创造了有利的条件，随着信息技术和网络技术的发展和进步，相信视频监控系统一定会在变电站运行中发挥更多的作用，为系统运行提供更多的便利条件。

参考文献

[1]邵华平.变电站远程视频信息处理及监控系统设计[J].微电子学与计算机，2010（10）.

[2]马宏继.图像监控系统在西来峰变电站的应用[J].内蒙古电力技术，2011（02）.

[3]张宝华，李静，孙毅.无人值守变电站综合监控系统[J].电力科学与工程，2009（09）.

[4]刘贝宁，沈婷.500kV静安（世博）地下变电站站用配电系统及辅助系统设计[J].电力建设，2012（07）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/914f9ec6633710fbab1b6f7e.html