# 陕蒙长寿命路面结构及试验段检测与分析研究

### 论文摘要

沥青路面的层间结合状况对许多路用性能有着重要影响,如车辙、永久变形、疲劳开裂等都与层间结合有关,因此在路面设计中层间问题也就成了关键问题之一;现场检测可以检验路面设计的合理性,本文对陕蒙高速长寿命路面试验路进行检测和分析。针对双层梁层间光滑、层间连续和层间部分连续的结合状态,通过数学和力学方法推导得到了双层梁整体刚度与层间系数的关系,为沥青路面层间状况的确定提供了理论依据;以沥青混合料单层梁弯曲试验为参照,结合双层梁的理论公式,测定了没有经过层间处理措施的双层梁的模量和刚度,并且根据试验结果对刚度的理论公式进行了修正。对于层间经过粘层油处理得到的沥青混凝土双层梁,通过试验测定出梁的整体刚度,结合双层梁刚度和层间系数的理论公式,得到了沥青混合料双层梁层间结合系数,推荐了层间粘层油的最佳油量。双层梁的试验方法和理论依据为解决路面层间结合问题提供了一种方法,为更准确地进行沥青路面结构计算提供了依据。介绍了陕蒙高速试验路的铺设情况、试验路目的及方案、检测仪器的埋置情况;对现场测试得到的级配碎石层及土基的测量结果进行了归纳整理;运用弹性层状体系理论利用Bisar程序进行理论计算,把理论结果与现场测试结果进行了对比分析,验证了弹性层状体系应用的合理性,得到了陕蒙路长寿命路面的应力修正值,对长寿命路面的设计具有一定的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 国内外研究

- 1.3 本文研究内容

- 第二章 沥青混合料双层梁弯曲模型理论分析

- 2.1 单层小梁的力学模型

- 2.2 分离式双层梁

- 2.3 结合式双层梁

- 2.4 部分结合双层梁

- 2.5 本章小结

- 第三章 陕蒙高速室内双层梁试验分析

- 3.1 原材料性能

- 3.2 试验准备

- 3.3 试验数据处理

- 3.4 层间结合系数的分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 试验路铺设与检测

- 4.1 试验路的工程简介

- 4.2 试验路目的及方案

- 4.3 试验路检测

- 4.4 本章小结

- 第五章 陕蒙高速试验路检测分析

- 5.1 道路结构力学模型及基本假设

- 5.2 级配碎石基层分析

- 5.3 土基分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 主要研究结论

- 进一步研究的建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].从试验环道看长寿命路面的“中国制造”[J]. 中国公路 2020(14)

- [2].长寿命路面施工技术在顺密路大修工程中的应用[J]. 山西建筑 2018(09)

- [3].长寿命路面技术发展与实践[J]. 科学通报 2020(30)

- [4].欧美国家利用既有道路进行长寿命路面研究的综述[J]. 市政技术 2016(01)

- [5].长寿命路面的技术体系及关键科学问题与技术前沿[J]. 科学通报 2020(30)

- [6].复合式长寿命路面结构分析探讨[J]. 山西建筑 2014(15)

- [7].长寿命路面研究和试点工作在北京开展[J]. 石油沥青 2013(01)

- [8].复合式长寿命路面设计标准研究[J]. 交通标准化 2011(Z1)

- [9].长寿命路面结构的经济效益分析[J]. 交通标准化 2011(19)

- [10].基于熵权法灰色关联度分析模型的复合式长寿命路面反射涨裂病害影响因素分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2014(12)

- [11].北京地区长寿命路面土基施工控制方法研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(03)

- [12].山东在长寿命路面技术方面的探索[J]. 中国公路 2020(14)

- [13].修筑长寿命路面,推动高速公路可持续发展[J]. 交通建设与管理 2009(07)

- [14].长寿命路面的结构设计要领[J]. 黑龙江交通科技 2009(04)

- [15].基于长寿命路面结构的市政道路沥青路面加铺研究[J]. 北方交通 2016(01)

- [16].长寿命路面结构设计与寿命预估[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [17].高速公路长寿命沥青路面结构研究[J]. 交通标准化 2012(12)

- [18].高等级公路长寿命路面养护管理[J]. 交通世界 2019(18)

- [19].半刚性基层长寿命路面结构和材料设计探讨[J]. 交通世界 2018(32)

- [20].吉林高速公路建设提速 到2011年底里程达2301公里[J]. 经济视角(上) 2008(12)

- [21].长寿命路面防水联接层结构功能研究[J]. 交通标准化 2008(01)

- [22].长寿的希望[J]. 中国公路 2020(14)

- [23].“沥”久弥新，长寿的奥秘！[J]. 中国公路 2020(14)

- [24].国内外长寿命沥青路面的分析与比较[J]. 路基工程 2010(01)

- [25].长寿命沥青路面设计指标研究[J]. 交通运输工程学报 2008(03)

- [26].干线公路长寿命路面结构在S206滁全一级公路改造工程中的实践应用[J]. 科技与创新 2019(13)

- [27].基于半刚性基层沥青混凝土路面的长寿命设计与研究[J]. 山西交通科技 2012(04)

- [28].长寿命路面疲劳寿命预测的频域分析方法[J]. 中国工程科学 2017(06)

- [29].能实行、能复制、能推广[J]. 中国公路 2015(07)

- [30].高速公路长寿命路面的发展与实践[J]. 低温建筑技术 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9151e88a085a6613544c8259.html