# 样本污染情况下的波束形成算法研究及其实现

### 论文摘要

自适应波束形成的权值系数是通过阵列采集的信号(称为样本)按一定的算法计算得到的,通常要求样本数据服从一定的分布,当样本信号中包含期望信号的情况,即样本存在信号污染情况下波束形成算法的性能将下降,本文简称样本中存在信号情况为样本污染,而且本文只研究这类样本污染情况下波束形成算法及其实现,其它情况的样本污染不在本文所研究范围之内。本文研究内容安排如下:在样本污染的情况下,直接应用正交投影波束形成算法将导致性能下降。本文研究了一种新的正交投影波束形成改进算法,通过对样本数据进行简单的预处理,阻塞掉样本数据中含有的期望信号,构造出新的样本数据协方差矩阵,在此基础上,实现正交投影算法。新算法与样本数据本身不含期望信号的正交投影波束形成算法性能相当,而且对于输出信干噪比具有更快的收敛速度。在样本中包含期望信号的情况下,基于特征子空间的波束形成算法(ESB算法)是有效的,但ESB算法的核心是协方差矩阵的特征值分解,运算量大。本文讨论了一种基于酉变换的ESB算法,该算法通过酉变换,使得特征值分解的运算量大大降低。由于该方法中的复值协方差矩阵转换为实值协方差矩阵时采用了协方差矩阵前后向平滑的方法,所以其收敛速度更快,且当空间存在相关或者相干干扰信号对时,该算法仍然可以得到良好的性能。以上两种方法的有效性和可行性均通过大量的计算机仿真验证,具有一定的理论意义和实用价值。本论文还讨论了通用波束形成器的设计问题。在波束形成器的硬件设计中,首先介绍了多处理器并行处理技术;接着给出了一个通用波束形成器的结构框图,并分析了其综合性能。在软件编程上,采用模块化的思想,在主程序中搭建系统功能框架,调用各子功能模块,具有一定的通用性和独立性;随后讨论了实现基于酉变换的ESB算法中的几个关键问题。最后给出了系统程序设计重要功能的流程图和各个DSP的功能分配框图。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 研究历史与现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 样本污染情况下的波束形成算法研究

- 2.1 引言

- 2.2 自适应波束形成概述

- 2.2.1 空间波程差

- 2.2.2 阵列模型

- 2.2.3 自适应波束形成准则

- 2.2.4 SMI算法介绍及其性能分析

- 2.3 样本污染情况下的正交投影算法

- 2.3.1 正交投影算法

- 2.3.2 基于预处理变换的正交投影算法

- 2.3.3 计算机仿真实验和性能分析

- 2.4 一种改进的ESB算法

- 2.4.1 ESB自适应波束形成算法

- 2.4.2 基于酉变换的ESB算法

- 2.4.3 计算机仿真实验和性能分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 样本污染情况下的波束形成算法实现

- 3.1 引言

- 3.2 硬件设计

- 3.2.1 并行处理技术

- 3.2.2 通信平衡实现

- 3.2.3 波束形成器主要芯片介绍

- 3.2.4 波束形成器主要结构框图及性能分析

- 3.3 软件设计

- 3.3.1 通道幅相误差校准

- 3.3.2 基于酉变换的 ESB 工程实现方法分析

- 3.3.3 程序编写的关键问题

- 3.3.4 程序设计流程及各片DSP的工作分配

- 3.4 本章小节

- 第四章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].虚拟小区干扰均衡的波束形成算法[J]. 西安邮电大学学报 2017(01)

- [2].改进的高分辨逆波束形成算法在圆阵中应用[J]. 应用声学 2013(06)

- [3].一种稳健接收波束形成算法[J]. 舰船电子对抗 2013(04)

- [4].基于导向矢量优化与对角加载的波束形成算法[J]. 电视技术 2019(20)

- [5].基于遗传算法的波束形成算法研究[J]. 无线电通信技术 2015(03)

- [6].稳健数字波束形成算法研究[J]. 无线电通信技术 2012(06)

- [7].混响环境中的广义线性约束最小几何功率波束形成算法[J]. 水雷战与舰船防护 2015(04)

- [8].一种基于中心矩的波束形成算法[J]. 电子学报 2014(07)

- [9].一种改进的去相干波束形成算法[J]. 电子测量技术 2012(04)

- [10].基于OFDM系统的时-频域波束形成算法[J]. 电子科技 2011(05)

- [11].混合卫星-地面无线网络中的波束形成算法[J]. 信号处理 2017(01)

- [12].一种改进的宽带聚焦波束形成算法[J]. 计算机仿真 2014(05)

- [13].基于稀疏处理的波束形成算法改进[J]. 电子科技 2014(11)

- [14].数字波束形成算法仿真与分析[J]. 现代导航 2013(01)

- [15].不确定权值下的鲁棒波束形成算法[J]. 系统工程与电子技术 2009(08)

- [16].基于可变对角加载的稳健空时波束形成算法[J]. 北京理工大学学报 2008(11)

- [17].冲击噪声环境中最小“几何功率”误差波束形成算法[J]. 电子学报 2008(03)

- [18].基于斜投影的波束形成算法[J]. 电子与信息学报 2008(03)

- [19].频域宽带波束形成算法[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(07)

- [20].适用于任意阵列的鲁棒波束形成算法[J]. 北京理工大学学报 2019(12)

- [21].基于子空间投影的波束形成算法性能分析[J]. 电子技术应用 2015(10)

- [22].基于可变加载的稳健并行波束形成算法[J]. 南京理工大学学报 2013(03)

- [23].平面阵波束形成算法效率比较[J]. 声学与电子工程 2008(01)

- [24].一种新的宽带波束形成算法[J]. 北京理工大学学报 2008(05)

- [25].基于水平极化定向天线阵的数字波束形成算法[J]. 电子技术应用 2020(01)

- [26].双重优化的宽带聚焦波束形成算法研究[J]. 兵工学报 2017(08)

- [27].立体阵卫星导航抗干扰波束形成算法性能对比研究[J]. 数字通信世界 2012(02)

- [28].基于码相关的自适应多波束形成算法[J]. 现代防御技术 2011(03)

- [29].最差性能最优的稳健波束形成算法[J]. 西安电子科技大学学报 2010(01)

- [30].冲击噪声背景下基于最小均方归一化误差的波束形成算法[J]. 电子学报 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9161ec45f5937e677ae41016.html