# 高性能聚苯并噁嗪的合成与表征

### 论文摘要

聚苯并噁嗪作为一种新型的酚醛树脂,不仅具有优异的热性能、阻燃性和电绝缘性,而且克服了传统酚醛树脂在成形固化过程中释放小分子的缺点,制品孔隙率低,接近零收缩,因此引起人们广泛的研究兴趣。近年来,随着航空航天、电子等高新技术的飞速发展,对聚苯并噁嗪的性能提出了越来越高的要求。具有高玻璃化转变温度（Tg）和高阻燃的聚苯并噁嗪的研制和应用开发,成为聚苯并噁嗪研究的焦点。为了制备高Tg和高阻燃的聚苯并噁嗪,分子设计的方法被人们运用。本文通过在苯并噁嗪中引入芳杂环、可聚合基团等合成了一系列高Tg的聚苯并噁嗪;通过在苯并噁嗪中引入无机元素磷合成了高阻燃的聚苯并噁嗪。主要研究内容和结果如下:1.选用酚酞与甲醛、苯胺反应,设计合成了一种新型的“二元酚型”聚苯并噁嗪。用红外光谱（FTIR）、核磁氢谱（1H NMR）表征了苯并噁嗪中间体的结构,并且采用升温差示扫描量热仪（DSC）和FTIR研究了中间体的热固化过程。对固化树脂的热性能进行了DSC、动态机械分析（DMA）和热失重分析（TGA）表征。结果表明,固化后所得树脂具有很好的热性能,其中玻璃化转变温度高达247℃,5%和10%的热失重温度分别为371℃和435℃,而且在800℃氮气氛的残炭率高达65%。2.以二苯甲烷二胺和甲醛为原料,通过采用不同的酚（苯酚、对甲酚和2-萘酚）,合成了三种“二元胺型”聚苯并噁嗪。用FTIR、1H NMR、元素分析和凝胶渗透色谱（GPC）等测试方法对苯并噁嗪中间体的结构进行了表征,DSC和FTIR研究了中间体的固化过程。并用DSC、DMA和TGA等测试方法对固化树脂的热性能进行了表征。同具有相似结构的双酚A型聚苯并噁嗪相比,“二元胺型”聚苯并噁嗪具有较高的Tg和热稳定性。在这三种树脂中,以2-萘酚为原料合成的聚苯并噁嗪具有最高的Tg（244℃）,以苯酚为原料合成的聚苯并噁嗪具有最高的热稳定性和残炭率,5%和10%的热失重温度分别为346℃和432℃,800℃氮气氛中的残炭率高达65%。3.以二苯甲烷二胺、双酚A和甲醛为原料,通过采用反应摩尔比为1:2:4,合成了一种新型的含有活性酚羟基的苯并噁嗪中间体。用FTIR、1H NMR和GPC对中间体的结构进行了表征。采用平板小刀法测定了中间体的凝胶化时间,DSC和FTIR研究了中间体的热固化行为。由于苯并噁嗪中间体中含有催化性的酚羟基,因此初始聚合温度远远低于双酚A型苯并噁嗪中间体以及“二元胺型”苯并噁嗪中间体的聚合温度。对固化树脂的热性能用DSC、DMA和TGA等方法进行了表征,结果表明,固化后所得聚苯并噁嗪具有较高的热性能:Tg=192℃,5%热失重温度为346℃。4.以含炔丙基醚基团的苯胺和甲醛为原料,与苯酚或酚酞反应,合成了含炔丙基醚的单环或双环苯并噁嗪中间体,并通过加热聚合得到了高耐热的聚苯并噁嗪。用FTIR和1H NMR对中间体的结构进行了表征,升温DSC和FTIR研究中间体的固化过程。并利用DSC、DMA和TGA对固化树脂的热性能进行了表征。结果表明,双环聚苯并噁嗪表现出最高的Tg为311℃;单官能度聚苯并噁嗪具有最高的热稳定性和残炭率,5%和10%的热失重温度分别为394和447℃,800℃氮气中的残炭率高达64%。5.以含马来酰亚胺基团的苯酚和甲醛为原料,采用不同的胺（包括苯胺、二苯甲烷二胺和4-炔丙基醚基苯胺）反应合成了三种新型的含马来酰亚胺基团的苯并噁嗪中间体,并通过加热聚合得到了高耐热的聚苯并噁嗪。用FTIR和1H NMR对中间体的结构进行了表征,DSC和FTIR研究中间体的固化过程。并利用DSC、DMA和TGA对固化树脂的热性能进行了表征。结果表明,在这三种树脂中,同时含马来酰亚胺基团和炔丙基醚基团的聚苯并噁嗪表现出最高的热性能,其Tg为331℃,5%和10%的热失重温度分别为390℃和436℃。6.以2（4-氨基苯基）磷酸苯酯、甲醛和对甲酚为原料,合成了含磷苯并噁嗪中间体,并通过加热开环聚合得到了高阻燃聚苯并噁嗪。用FTIR、1HNMR和31P NMR对中间体的结构进行了表征,DSC和FTIR研究中间体的固化过程。并利用DSC、TGA和氧指数测定仪（LOI）对固化树脂的热性能和阻燃性进行了表征。结果表明,固化后树脂不但具有较高的Tg（229℃）,而且其阻燃性更加显著,其限氧指数（LOI）为38.1。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 聚苯并噁嗪的定义

- 1.1 苯并噁嗪的合成

- 1.4 苯并噁嗪的开环聚合反应机理

- 1.4.1 苯并噁嗪的热聚合

- 1.4.2 苯并噁嗪的酸催化聚合

- 1.4.3 苯并噁嗪的光引发聚合

- 1.5 苯并噁嗪的性能

- 1.6 聚苯并噁嗪的应用

- 1.6.1 耐烧蚀材料

- 1.6.2 电子封装材料

- 1.6.3 复合材料基体树脂

- 1.6.4 树脂传递模塑（RTM）

- 1.7 聚苯并噁嗪的研究趋势

- g聚苯并噁嗪'>1.7.1 高Tg聚苯并噁嗪

- 1.7.2 高阻燃聚苯并噁嗪

- 1.7.3 低介电常数聚苯并噁嗪

- 1.8 本文的设计思路和研究内容

- 参考文献

- 第二章 酚酞型聚苯并噁嗪

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验原料

- 2.2.2 实验步骤

- 2.2.3 分析测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 PBPZ的合成路线

- 2.3.2 BPZ中间体的表征

- 2.3.3 BPZ中间体的固化过程

- 2.3.4 PBPZ的热性能

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 二元胺型聚苯并噁嗪

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 实验步骤

- 3.2.3 分析测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 聚苯并噁嗪的合成路线

- 3.3.2 苯并噁嗪中间体的表征

- 3.3.3 苯并噁嗪中间体的固化过程

- 3.3.4 聚苯并噁嗪的热性能

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 含酚羟基的苯并噁嗪中间体及其聚合物的合成

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料

- 4.2.2 实验步骤

- 4.2.3 分析测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 PBOZ的合成路线

- 4.3.2 BOZ中间体的表征

- 4.3.3 回流反应时间对BOZ中间体组成的影响

- 4.3.4 BOZ中间体的固化过程

- 4.3.5 PBOZ的热性能

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 含炔丙基醚基团的聚苯并噁嗪

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验原料

- 5.2.2 实验步骤

- 5.2.3 分析测试

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 聚苯并噁嗪的合成路线

- 5.3.2 苯并噁嗪中间体的表征

- 5.3.3 苯并噁嗪中间体的固化过程

- 5.3.4 聚苯并噁嗪的热性能

- 5.4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 含马来酰亚胺基团的聚苯并噁嗪

- 6.1 前言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 实验原料

- 6.2.2 实验步骤

- 6.2.3 分析测试

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 聚苯并噁嗪的合成路线

- 6.3.2 苯并噁嗪中间体的表征

- 6.3.3 苯并噁嗪中间体的固化过程

- 6.3.4 聚苯并噁嗪的热性能

- 6.4 本章小结

- 参考文献

- 第七章 含磷高阻燃聚苯并噁嗪

- 7.1 前言

- 7.2 实验部分

- 7.2.1 实验原料

- 7.2.2 实验步骤

- 7.2.3 分析测试

- 7.3 结果与讨论

- 7.3.1 PBBZ的合成路线

- 7.3.2 BBZ中间体的表征

- 7.3.3 BBZ的固化过程

- 7.3.4 PBBZ的热性能

- 7.3.5 PBBZ的阻燃性

- 7.4 本章小结

- 参考文献

- 结论

- 致谢

- 攻读博士期间发表的论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

- 附件

### 相关论文文献

- [1].1-(芳氨基乙基)-2-芳基-3,1-苯并噁嗪衍生物的合成及抑菌活性[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [2].N-取代苄基-3,4-二氢-1,4-苯并噁嗪的合成以及抑菌活性[J]. 精细化工中间体 2020(04)

- [3].苯并噁嗪树脂吸附性能的研究进展[J]. 现代盐化工 2019(02)

- [4].剥离态α-磷酸锆对苯并噁嗪树脂热性能的影响[J]. 塑料工业 2016(11)

- [5].低介电主链型苯并噁嗪树脂的制备与性能研究[J]. 覆铜板资讯 2016(05)

- [6].苯并噁嗪树脂阻燃改性研究进展[J]. 粘接 2013(10)

- [7].基于厚朴酚的生物基苯并噁嗪树脂的合成及性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [8].含硅苯并噁嗪树脂的研究进展[J]. 山东化工 2019(03)

- [9].苯并噁嗪树脂的合成及性能分析[J]. 冶金与材料 2019(04)

- [10].苯并噁嗪单体的分子设计及其合成研究进展[J]. 化学研究 2018(02)

- [11].脂肪胺链长短与苯并噁嗪树脂热性能的关系[J]. 石油化工 2017(03)

- [12].双酚A型苯并噁嗪树脂/蒙脱土纳米复合材料的制备与表征[J]. 哈尔滨工业大学学报 2017(05)

- [13].苯并噁嗪树脂及其在宇航复合材料中的应用[J]. 高科技纤维与应用 2016(01)

- [14].1,3-苯并噁嗪衍生物的合成及其杀虫活性[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [15].2H-1,4-苯并噁嗪衍生物的合成研究[J]. 辽宁化工 2014(10)

- [16].苯并噁嗪树脂耐热和增韧改性的研究进展[J]. 中国塑料 2013(07)

- [17].全国苯并噁嗪树脂应用研讨会第二轮通知[J]. 热固性树脂 2011(03)

- [18].聚苯并噁嗪/凹凸棒土复合材料的制备与性能[J]. 化工新型材料 2010(01)

- [19].双苯并噁嗪树脂的合成与固化性能研究[J]. 中国胶粘剂 2008(08)

- [20].复合材料用苯并噁嗪树脂的研究进展[J]. 绝缘材料 2019(03)

- [21].含醛基的苯并噁嗪固化过程研究[J]. 胶体与聚合物 2017(04)

- [22].苯并噁嗪的阻燃改性研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2018(05)

- [23].二维红外相关光谱研究二胺型苯并噁嗪树脂的热固化机理[J]. 高分子学报 2016(02)

- [24].二甲苯型苯并噁嗪的合成及其固化行为的研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2010(05)

- [25].含硼苯并噁嗪层压板耐γ辐射研究[J]. 辐射研究与辐射工艺学报 2009(06)

- [26].聚苯并噁嗪功能表面的构筑、性能与应用[J]. 化学进展 2018(01)

- [27].双胺型含醛基聚苯并噁嗪的制备及性能表征[J]. 胶体与聚合物 2018(02)

- [28].苯并噁嗪树脂杂化材料的研究进展[J]. 材料开发与应用 2012(02)

- [29].铟促进的3-芳基-2H-1,4-苯并噁嗪衍生物的合成[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [30].硅烷改性主链型聚苯并噁嗪防腐蚀涂层的制备与性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/916b819ed0214b0f0759a9e2.html