# HHR6弧焊机器人结构与控制参数优化研究

### 论文摘要

历经了数十年的发展,工业机器人从原本仅能完成简单的工序向着高速、高精度、稳定、自适应、自学习方向迈进。中国很早就开始了工业机器人的研究和生产,然而和国外顶尖机器人企业的同类产品相比,各项性能仍然存在差距。文章以实验室自主研发的六公斤弧焊机器人为基础,从结构和控制两方面对机器人的性能进行优化,主要内容包括:构建了精确的虚拟样机系统,完成了虚拟样机运动学和动力学建模的验证,实现了虚拟样机笛卡尔空间的轨迹规划。根据推导的考虑波动特性的机器人速度、加速度、惯性力综合性能指标编写程序,生成了机器人性能图谱,通过分析图谱完成了机器人尺寸的初步优化。虚拟样机上的仿真结果表明,尺寸优化后的机器人在速度、加速度性能上得到提高。在尺寸优化的基础上,对系统进行振动特性分析和刚度优化,通过ADAMS和ANSYS构建的刚柔耦合系统,实现了机器人模态参数的识别。本文设定了某一极限工况,分析该工况下机器人整机的振动情况和应力变化,找出了结构的薄弱点并提出了优化方案,仿真结果表明优化后系统的振幅明显下降。上述结构优化带来了机器人重量上的略微提升,本文基于虚拟样机对六个轴的电机、减速器重新进行校核,结果表明各轴电机、减速器仍然符合需求。目前很多机器人都采用TURBO PMAC2卡,TURBO PMAC2卡除了强大的运动控制功能外,还提供了用户编程区,基于此,本文融合了模糊控制、仿人智能积分算法和变论域思想等智能控制理论,以手工整定的PID参数作为初值,通过PLC编程实现了机器人系统的PID自适应控制。同时加入了速度前馈和加速度前馈,形成了前馈+模糊PID的控制策略,机器人在运动过程中的误差检测结果表明,优化后系统的轨迹精度得到了提高。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源与研究的意义

- 1.2 弧焊机器人概述

- 1.3 机器人仿真技术及其研究现状

- 1.4 机器人性能评价指标

- 1.5 模糊控制技术及其在机器人上的应用

- 1.6 课题主要研究内容

- 第2章 机器人系统建模与分析

- 2.1 基于ADAMS的机器人系统建模

- 2.2 系统运动学分析

- 2.2.1 DH参数

- 2.2.2 系统运动学验证

- 2.3 系统动力学分析

- 2.3.1 牛顿-欧拉方程

- 2.3.2 系统动力学验证

- 2.4 本章小结

- 第3章 弧焊机器人性能评价指标与尺寸优化

- 3.1 机器人性能评价指标

- 3.1.1 速度全域性能指标

- 3.1.2 加速度全域性能指标

- 3.1.3 惯性力全域性能指标

- 3.1.4 全域性能波动指标

- 3.2 Jacobian矩阵与Hessian矩阵

- 3.3 性能图谱分析与尺寸优化

- 3.4 尺寸优化的仿真验证

- 3.4.1 实验方案的确定

- 3.4.2 虚拟样机的重构与轨迹规划

- 3.4.3 仿真验证与结果分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 振动特性测试与刚度优化

- 4.1 刚柔耦合建模

- 4.1.1 刚柔耦合建模的基本理论

- 4.1.2 基于ANSYS和ADAMS的整机刚柔耦合建模

- 4.2 振动特性测试与分析

- 4.2.1 振动的基本理论

- 4.2.2 模态参数的识别

- 4.2.3 振动测试

- 4.3 刚度优化与仿真验证

- 4.4 和减速器 核电机 的校

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于变论域模糊原理的PID参数优化

- 5.1 总体方案设计

- 5.1.1 Turbo pmac2 简介

- 5.1.2 优化目的与方案的确定

- 5.2 模糊控制器设计

- 5.2.1 语言变量与语言值

- 5.2.2 语言值的隶属度函数

- 5.2.3 模糊规则的建立

- 5.2.4 模糊推理

- 5.2.5 解模糊

- 5.3 仿人智能积分算法

- 5.4 变论域因子

- 5.5 模糊控制实验

- 5.5.1 实验设备

- 5.5.2 系统误差分析

- 5.5.3 实验与结果分析

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9175db792f6f9a2dd4aa86a9.html