# 基于Controllogix的污水处理控制系统研究

### 论文摘要

随着我国经济的高速发展和城市进程的不断加快,城市污水的排放量越来越大。为了保证经济的可持续发展,污水处理早已成为城市开发建设中不可缺少的配套设施。本文以青岛市某污水处理厂为背景,设计了一套自动控制系统。污水处理工艺采用改良活性污泥法——ICEAS(间歇循环延时曝气活性污泥工艺),控制系统基于ControlLogix平台,该平台功能齐全,组态灵活,界面友好,宜于扩展,而且技术成熟,性价比高。控制系统软件上位机采用Windows 2000环境下的RSView32开发,下位机(PLC)采用RSLogix5000进行梯形图及语句表设计,实现了整个系统的无缝集成。由于污水处理系统工艺流程复杂,且具有大滞后性和非线性的特点。在溶解氧控制坏节中,利用MATLAB模糊控制工具箱和SIMULINK仿真平台,建立了模糊PID参数优化的仿真模型。用模糊控制算法在线调整PID参数,实现PID参数的自整定,使控制系统具有良好的鲁棒性,为保证出水水质的稳定性及污水处理成本的经济性奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的背景和意义

- 1.2 国内外污水自动控制系统研究现状

- 1.3 本文的主要内容

- 第二章 SBR法污水处理工艺介绍

- 2.1 SBR法的发展历史

- 2.2 SBR工艺的流程

- 2.3 SBR工艺的特点

- 2.4 SBR的新型工艺

- 2.5 SBR工艺自动控制的意义

- 2.6 SBR工艺自动控制的发展趋势

- 第三章 ControlLogix系统概述

- 3.1 Allen-Bradley系统介绍

- 3.1.1 A-B系统的三层网络

- 3.1.2 A-B可编程序控制器系列

- 3.1.3 A-B的I/O模块及编程软件

- 3.2 ControlLogix控制系统

- 3.2.1 ControlLogix系统概述

- 3.2.2 Logix5550处理器

- 3.2.3 1794 FlexI/O模块

- 3.2.4 通讯模块

- 3.3 A-B系统的软件

- 3.3.1 RSLogix5000编程软件

- 3.3.2 RSView32组态软件

- 3.4 基于ControlLogix的控制方案

- 第四章 控制系统的硬件设计

- 4.1 青岛某污水处理厂的工艺流程

- 4.2 系统技术要求和结构设计

- 4.2.1 技术要求

- 4.2.2 系统结构设计

- 4.3 控制系统网络结构

- 4.3.1 设备层（DeviceNet网络）

- 4.3.2 控制层（ControlNet网络）

- 4.3.3 中央信息层

- 4.4 污水处理厂控制系统配置

- 4.4.1 ControlLogix控制器

- 4.4.2 DeviceNet网络

- 4.4.3 EtherNet网络

- 第五章 控制系统的软件设计

- 5.1 软件设计任务

- 5.2 PLC程序设计

- 5.2.1 污水提升泵房程序控制系统

- 5.2.2 生物池溶解氧控制系统

- 5.3 PLC站的程序设计

- 5.3.1 控制系统程序框架

- 5.3.2 程序实现

- 5.4 监控系统

- 5.4.1 监控系统

- 5.4.2 监控系统的设计

- 第六章 模糊PID在溶解氧控制中的应用

- 6.1 溶解氧控制存在的问题

- 6.2 模糊自整定PID参数控制算法

- 6.2.1 PID控制器原理

- 6.2.2 模糊自整定PID参数控制器设计

- 6.3 模糊自整定PID参数控制实现

- 6.4 MATLAB仿真及结果

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].分布式污水处理系统在白洋淀流域的应用[J]. 河南科技 2019(31)

- [2].橡胶装置污水处理工艺的应用与改进研究[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [3].生物接触氧化法在医药污水处理中的应用[J]. 山西化工 2019(06)

- [4].对环境工程中城市污水处理的探讨[J]. 地产 2019(17)

- [5].关于环境工程中城市污水处理的分析[J]. 地产 2019(22)

- [6].农村污水处理难点及建议[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [7].联合站污水处理工艺及优化策略探讨[J]. 化工管理 2020(03)

- [8].论城市污水处理在环境保护工程中的实施办法[J]. 科技资讯 2019(35)

- [9].探究电气工程自控系统在污水处理工艺中的运用[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [10].环境工程中城市污水处理研究[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [11].浅析污水处理技术在化工行业环保工程中的应用[J]. 门窗 2019(20)

- [12].探讨污水处理技术在环境工程中的运用[J]. 门窗 2019(20)

- [13].分散式污水处理技术在污水处理中的应用[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [14].大数据技术在污水处理运营中的应用[J]. 数字通信世界 2019(12)

- [15].浅谈药厂污水处理工艺的选择[J]. 化工管理 2020(05)

- [16].污水处理的微生物指示预警作用[J]. 能源与环境 2020(01)

- [17].关于环境工程中城市污水处理的分析[J]. 化工管理 2020(05)

- [18].微生物技术在城市污水处理中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [19].污水处理工艺的生态安全性研究进展[J]. 居舍 2020(10)

- [20].农村污水处理技术浅析[J]. 农家参谋 2020(08)

- [21].高速公路服务区污水处理工艺改进方案研究[J]. 中国高新科技 2020(04)

- [22].浅谈磁悬浮风机在啤酒污水处理系统的应用实效[J]. 科学技术创新 2020(11)

- [23].环境工程中城市污水处理探讨[J]. 资源节约与环保 2020(04)

- [24].煤矿污水处理工艺及自动控制系统分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(22)

- [25].关于提高城镇污水处理设施出水水质的探究[J]. 建筑与预算 2020(03)

- [26].给排水污水处理技术问题及处理方法探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(11)

- [27].环保工程的污水处理思路及方法解析[J]. 农家参谋 2020(12)

- [28].农村污水处理中的主要痛点与对策分析[J]. 环境与发展 2020(03)

- [29].环境工程中城市污水处理技术的应用[J]. 科学技术创新 2020(16)

- [30].浅论环境工程之城市污水处理[J]. 资源节约与环保 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/91786ad8091550e1053da867.html