# 软木纤维复合材料研究

### 论文摘要

随着人们对绿色生活的重视,软木产品在人们生活中占据越来越重要的地位,世界对软木资源的需求也逐渐增加。软木聚结板能充分利用劣质软木和边角料,并且保存软木的耐磨、耐水、抗老化、弹性好、密度低、隔热、吸音、抗震等优良特性,同时也存在一些不足之处,最主要的问题在于其物理力学性能较差。为了改善软木聚结板的物理力学性能,增强软木粒子之间的结合,充分发挥软木特性的同时减少软木的消耗,本研究在软木聚结板中添加纤维作为增强材料,探讨软木与纤维复合材料的生产工艺,并对几种产品的性能进行比较。通过实验得出的主要结论如下:1、软木聚结板实验使用直热式热压工艺,软木聚结板可以一次成型,减少了生产工艺环节,节约成本。通过正交方法分析胶料配比、施胶量、热压温度和热压时间对软木聚结板主要物理力学性能的影响,结果表明:胶料配比对软木聚结板各性能指标的影响均不显著;施胶量对软木聚结板耐水性的影响显著,对抗拉强度影响极显著,施胶量越大,板材的耐水性越好,抗拉强度越高;热压温度对软木聚结板耐水性的影响显著,对可压缩性影响极显著,热压温度提高,耐水性先降低后增强,可压缩性持续增加;热压时间对软木聚结板耐水性的影响极显著,对可压缩性影响显著,热压时间越长,耐水性越好,压缩性能却越差。软木聚结板的最佳生产工艺参数为:热压温度150℃,热压时间30 min,施胶量10%,胶料配比0.15。2、首次使用龙须草作为增强材料与软木粒子进行复合,研究纤维比例、施胶量、热压温度和热压时间四个因素对板材性能的影响,结果表明:随着纤维比例的增加龙须草纤维软木复合板的厚度吸水膨胀率有明显的增加,抗拉强度增加不明显,可压缩性有明显的增加,回弹率没有明显变化。龙须草纤维软木复合板的最佳生产工艺参数为:纤维比例20%,施胶量5%,热压温度150℃,热压时间15 min。3、沙柳纤维软木复合板与纯软木聚结板相比,耐水性大幅下降,抗拉强度有明显增加,可压缩性差别不大,回弹率明显增加。4、麦秸秆纤维软木复合板与纯软木聚结板相比,耐水性明显下降,抗拉强度有所增加,但增幅较小,可压缩性差别不大,回弹率略有增加。5、龙须草纤维软木复合板、沙柳纤维软木复合板和麦秸秆纤维软木复合板三种软木纤维复合材料相比,以沙柳纤维为增强材料的复合板抗拉强度提高最大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 软木概述

- 1.1.1 软木资源

- 1.1.2 软木性质

- 1.1.3 常见软木产品

- 1.1.4 常见聚结软木产品加工工艺

- 1.2 复合材料概述

- 1.2.1 复合材料概念

- 1.2.2 软木复合材料

- 1.2.3 增强材料概述

- 1.3 软木复合材料研究现状

- 1.4 本文研究目的、意义和内容

- 1.4.1 目的和意义

- 1.4.2 软木复合材料研究的内容

- 第2章 纯软木聚结板

- 2.1 实验材料与设备

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验设备

- 2.2 实验方案

- 2.2.1 实验设计

- 2.2.2 生产工艺

- 2.2.3 性能检验指标和方法

- 2.3 实验结果与分析

- 2.3.1 各因素对抗沸水性的影响

- 2.3.2 各因素对耐水性的影响

- 2.3.3 各因素对抗拉强度的影响

- 2.3.4 各因素对可压缩性的影响

- 2.3.5 各因素对回弹性的影响

- 2.4 小结

- 第3章 龙须草软木复合材料

- 3.1 实验材料

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 实验设备

- 3.2 实验方案

- 3.2.1 实验设计

- 3.2.2 生产工艺及检验指标

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 各因素对抗沸水性的影响

- 3.3.2 各因素对耐水性的影响

- 3.3.3 各因素对抗拉强度的影响

- 3.3.4 各因素对可压缩性的影响

- 3.3.5 各因素对回弹性的影响

- 3.4 小结

- 第4章 龙须草软木复合材料与纯软木聚结板比较

- 4.1 耐水性

- 4.2 抗拉强度

- 4.3 可压缩性

- 4.4 回弹性

- 4.5 小结

- 第5章 沙柳和秸秆纤维软木复合材料

- 5.1 沙柳纤维软木复合材料

- 5.1.1 实验材料与方法

- 5.1.2 结果与分析

- 5.2 秸秆纤维软木复合材料

- 5.2.1 实验材料与方法

- 5.2.2 实验结果与分析

- 5.3 三种纤维软木复合板与纯软木聚结板性能比较

- 5.3.1 耐水性

- 5.3.2 抗拉强度

- 5.3.3 可压缩性

- 5.3.4 回弹性

- 5.4 小结

- 第6章 总结

- 6.1 主要结论

- 6.2 论文创新点、存在的问题和建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9191759b72fbcc1bbfd3183c.html