# 人工生态造林技术在矿山复绿工程设计和施工中的应用

湖南省永兴县林业局423300

摘要：在新时期我国工业迅速发展的前提下，我国各种矿石开采工作大量进行，为了满足我国对于各种矿石的需求，一旦探明相关矿石在某处有储备则相关开采企业会在很短时间到位并针对相关矿山具体参数进行测量分析进行相关开采工作，但是我们在矿山开采的过程中由于需要大量进行爆破来进行相关矿石原料的开采工作，所以经常会对矿山山体本身造成较大的破坏，不仅矿山原本的结构性遭到破坏，并且矿山的生态结构也遭到了较大的打击，在开采结束后，如果我们不能对其生态环境进行人工修复，那么被破坏的生态环境在已经裸露岩石失去土壤层的矿山边坡上将很难恢复。

关键词：生态造林技术；矿山复绿；应用

人工生态造林技术是指在人为帮助下营造出适合于绿色植被生长的环境，同时在该环境中进行人工种植来达到绿化及维护生态环境的目的，在矿山复绿工程中，由于在矿石开采过程中我们对于矿山整体破坏较大，介于当前矿石开采多以石料开采为重要内容，在开采过程中我们已经将表面土层破坏殆尽，边坡多以岩石为主，所以依靠其自身进行生态恢复几乎是不可能的，这时我们就要利用人工生态造林技术来进行相关的绿化工作达到矿上复绿的目的。

一、矿山开采后生态情况

由于进行矿石开采，很多矿山在开采过程中不仅进行打孔爆破开采矿石，而且也经常在矿山底部进行矿石的掏挖工作，所以在开采改过后，矿山的边坡土壤结构早已被破坏殆尽，整个矿山边坡以岩石斜面为主，并且整个边坡相当不规整，从远处看去犹如被人劈掉了一半的样子，而这样裸露的岩石边坡不仅很难进行植被生长，同时在安全性上也有较大隐患，在灾害性天气的影响向，这样的矿山岩石边坡很容易发生山体塌方及泥石流的现象，这对周边居民的生活及生命安全造成了严重的威胁，由于缺少了相关植被，款善哉开采后的生态环境遭到了严重破坏，不仅缺乏绿色植被覆盖同时也失去了原有的生态循环能力，整个矿山的生态状况将会持续下降，所以我们在进行开采之后需要对矿山进行生态整治，通过人工手段来进行一定程度的矿山生态恢复[1]。

二、矿山边坡常用复绿方式

2.1客土喷播复绿

这是一种我们从国外引进的矿山边坡复绿技术，其主要内容就是将基材与植物种子混合物对矿山边坡上进行喷涂，在进行客土喷播复绿的过程中，我们首先要对边坡裸露的岩石面进行处理，要在其上加上固定网并采取相关固定措施，在进行喷播之前，我们需要对岩石当前状况和具体情况进行研究，首先要确定适宜的植物种类，在当前技术下进行客土喷播复绿能够选择的植物种类不是很多，依照当前矿山边破的具体情况和复绿要求进行具体的选择，要确保经济和实际效果，其次，对于基材的搅拌一定要均匀，有些基材是客土喷播复绿植物的主要生长依靠，其中还包含大量的生长营养及植物种子，一定要在喷播前将基材搅拌均匀，不然不仅会让植物生长不均匀同时也容易让含营养成分少的部分不易生长，同时在喷播过程中一定要注意厚度的一致性，严格按照既定的施工要求和施工标准来保障喷播的均匀性，不然容易造成植物厚度的不均匀不仅影响美观同时也会对边坡复绿造成整体性的影响。边坡复绿采用客土喷播复绿方式有几个重要的限制，首先是对边坡斜度的限制，经过实际工程实验证明，该技术只适用于斜度在65度以下的边坡，对于65度以上的陡坡效果明显不佳。其次由于在喷播过程中需要使用混凝土喷射机该设备体积较大移动不方便，所以对于边坡较高或者需要频繁移动设备的边坡并不适用，该技术的优点是施工方便极具效率性且美观性较好绿化效果均匀[2]。

2.2植物槽复绿

植物槽复绿是指在进行矿山边坡复绿的过程中在边坡岩石上进行打孔然后将钢筋与打孔进行接合固定，然后向下进行钢筋骨架的搭建，在整体施工过程中需要让整个钢筋骨架与边坡岩面成一个夹角，具体角度要按照工程设计要求来选择，在搭建好钢筋骨架后，进行混凝土浇筑，使之形成钢筋混凝土板，然后依靠这个人工搭建的平台来进行相关绿化植物种植，再在混凝土板上填充植物生长所需土壤和营养物质，让土层达到一定的厚度之后在其上种植绿化植物，使坡面达到绿化要求，该技术能够在一些坡面比较陡峭且坡面平滑、岩石层较硬植物根系无法在其上进行生长嵌入的边坡上使用，其费用投入相较于客土喷播复绿技术比较低，能够实现较好的经济性，但是其缺点也是非常明显的，如果矿山边坡高度较高，且岩石面陡峭，那么该复绿技术在施工中就存在较大的安全隐患。由于其混凝土板与边坡采用人工连接的方式，所以一旦其老化或者岩层出现问题则容易出现安全事故，这种复绿方式不太适合在人员活动较为密集的矿山上进行[3]。

2.3鱼鳞坑复绿技术

鱼鳞坑是对该技术一种非常形象的说法，该技术主要用在边坡坡度较缓，且边坡上存在一些能够操作的平台的矿山上，在实际应用中，我们先在岩石边坡上寻找一些能够进行操作的平台，然后在相关平台上进行挖坑操作，坑的大小深度应该由平台具体情况以及植物类型来决定，在准备好相关种植坑后我们在坑内填土，注意土壤需要含有相应的营养成分能够供给植物初期生长，同时要注意种植坑的深度，如果坑深、太浅都不利于植物扎根，生长效果不好，同时也要考虑到种植坑所处的平台具体情况，如果平台不适合向下挖坑那么我们还可以人为砌坑，在平台上向上砌出一个种植坑，这样的优点是能够在平台自身不适于向下挖掘的情况下也能有效利用平台资源。该技术能够在岩石边坡不平整存在一些凸起的情况下有效实现矿山岩石边坡复绿，并且根据实际工程施工后的跟踪调查显示，该技术在后期几乎不需要人工维护，植物在初期生长利用土壤中含有的养分，之后植物依靠较深的土层能够获得良好的自我生长基础，不需要人工干预，在相关工程的实际观察中我们发现在没有人工干预的情况下植物在三年内的长势比较良好没有出现大面积的植物死亡现象，整体上达到了很好的的边坡复绿效果[4]。

三、人工生态造林技术在矿山复绿中应用经验

在进行矿山复绿过程中我们应该对两个方面的问题进行思考，首先是使用的相关复绿技术，这主要根据山体结构和岩石边坡的具体情况来决定，在有多种工程手段能够满足复绿需求的情况下，我们应该首先对其实际效果进行考，之后进行经济性对比，在进行了相对准确的数据核算之后选择经济性良好、实际施工难度低的技术手段予以应用。其次就是植物种类，我们既要考虑其生长环境的适应性又要针对相关技术工程的实际施工手段来具体选择[5]。

结束语：

在大量的矿山开采过程中，我们虽然获得了理想的经济效益，但是对山体自然环境也造成了巨大的破坏，在新时期的可持续发展理念指导下，我们应该对遭到破坏的山体进行生态修复，进行矿山复绿工程就是其中重要的改善手段，我们应该意识到矿山绿化的任务是非常严峻的，进行矿山绿化是具有实际意义的，我们要创新技术，加强工程施工质量，切实保障矿山复绿的有效性。

参考文献：

[1]曹立雪,刘雁冰.矿山复绿技术方法研究[J].价值工程,2018,37(36):273-275.

[2]李亚冬,孟令辉.绿色矿山生态修复与景观设计[J].资源节约与环保,2018,(10):16-17.

[3]刘泉锋,王勇亮.让矿山绿起来——灵宝市打造矿山生态恢复升级版[J].资源导刊,2018,(5):50.

[4]苏军德,李国霞,赵晓冏.矿山废弃地生态修复中绿化树种的选取研究[J].中国水土保持,2018,(4):11-14.

[5]邹浩,庄冬梅,王章琼,等.基质与生根剂对矿山复绿爬山虎扦插生根的影响[J].资源环境与工程,2018,32(z1):113-116.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/91be5091f61b5dc837691f05.html