# 基于WorldFIP的现场总线控制系统的研究

### 论文摘要

本文通过对基金会现场总线和IEC61499标准的研究,结合WorldFIP现场总线技术特点,综合了事件、功能块的思想,并秉承开放性、分布式和互操作性等需求,设计了FIPNet现场总线控制系统。该现场总线控制系统由链路主设备和现场设备构成,为控制系统设备之间的通信提供了3种通讯模式,借鉴“事件驱动”的思想,参考IEC 61499标准定义了功能块模型,同时定义了独特的设备模型。FIPNet最大可能的将总线的使用权交给了现场设备,在保证实时性的前提下,加强了现场设备的自治权。最后设计了一个简单的测量系统,对FIPNet控制系统进行了可行性验证。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 工业控制技术的发展

- 1.1.2 现场总线控制系统的发展

- 1.2 课题研究的意义

- 1.3 论文的研究重点

- 1.4 本章小结

- 第二章 WorldFIP 现场总线技术分析

- 2.1 WorldFIP 现场总线综述

- 2.2 WorldFIP 的通信模式

- 2.3 WorldFIP 现场总线的层次结构

- 2.4 WorldFIP 与Internet 的融合

- 2.5 本章小结

- 第三章 WorldFIP 现场总线设备的开发

- 3.1 WorldFIP 现场总线开发工具

- 3.1.1 WorldFIP 现场总线通信芯片

- 3.1.2 WorldFIP 设备管理软件包

- 3.2 FIP DEVICE MANAGER 通信库

- 3.2.1 FDM 通信库的移植

- 3.2.2 使用FDM 通信库编写用户程序

- 3.2.3 FDM 通信库错误/警告报告

- 3.2.4 FDM 通信库与操作系统

- 3.2.5 处理FULLFIP 芯片的中断事件

- 3.2.6 处理事件

- 3.2.7 处理实时时间中断

- 3.3 MICROFIP HANDLER 通信库

- 3.3.1 MICROFIP HANDLER 通信库的使用

- 3.3.2 对MICROFIP 中断事件的处理

- 3.4 本章小结

- 第四章 FIPNet 现场总线控制系统

- 4.1 FIPNet 现场总线控制系统设计

- 4.1.1 链路主设备

- 4.1.2 现场设备

- 4.1.3 FIPNet 现场总线控制系统

- 4.2 FIPNet 现场设备

- 4.2.1 FIPNet 设备等级

- 4.2.2 FIPNet 设备内部结构

- 4.3 FIPNet 通信接口

- 4.3.1 报文通讯协议

- 4.3.2 报文通讯接口

- 4.3.3 广播通讯接口

- 4.3.4 变量访问接口

- 4.4 FIPNet 功能块

- 4.4.1 FIPNet 基本功能块模型

- 4.4.2 FIPNet 通信服务功能块模型

- 4.5 FIPNet 网络管理

- 4.5.1 总线仲裁器的管理命令

- 4.5.2 总线仲裁器的运行模式

- 4.5.3 功能块调度

- 4.5.4 FIPNet 的BA 程序

- 4.5.5 FIPNet 设备管理

- 4.5.6 FIPNet 总线时钟

- 4.6 本章小结

- 第五章 FIPNet 现场总线控制系统的应用与实现

- 5.1 FIPNet 应用

- 5.1.1 FIPNet 应用选用设备

- 5.1.2 FIPNet 软件平台

- 5.1.3 传感器设备

- 5.1.4 链路主设备

- 5.1.5 系统运行

- 5.2 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 工作总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

- 附录 1 FIPNet 中的 BA程序

- 附录 2 FIPNet 管理模块通信协议

- 附录 3 FIPNet 数据类型

- 附录 4 FIPNet 功能块的 C++程序实现

### 相关论文文献

- [1].WorldFIP现场总线在宝泉抽水蓄能电站中的应用[J]. 电气开关 2016(05)

- [2].WorldFIP总线可调度性分析[J]. 微计算机信息 2008(34)

- [3].WorldFIP现场总线的功能块管理研究[J]. 现代电力 2009(02)

- [4].WorldFIP现场总线组态软件的设计研究[J]. 电脑知识与技术 2012(24)

- [5].基于Labview的机车WorldFIP网络测试平台设计[J]. 自动化技术与应用 2019(12)

- [6].WorldFIP机车网络控制系统模拟仿真[J]. 工业控制计算机 2014(05)

- [7].基于FIP网络的电力机车牵引网络通信模块的研究[J]. 工业控制计算机 2012(02)

- [8].基于WorldFip的现场总线——电流转换器的开发[J]. 电气技术 2009(06)

- [9].WorldFIP基本设备平台的开发[J]. 微计算机信息 2008(04)

- [10].基于WorldFIP的列车网络控制系统研究[J]. 工业控制计算机 2011(08)

- [11].基于WorldFIP的机车网络控制系统平台的研制[J]. 内燃机车 2009(11)

- [12].一种面向WorldFIP现场级智能控制网络的通信仿真系统[J]. 现代电力 2009(02)

- [13].基于WorldFIP现场总线技术的LAS集成软PLC系统[J]. 工业控制计算机 2020(11)

- [14].WorldFIP现场总线技术在变电站中的应用研究[J]. 电力科学与工程 2008(08)

- [15].一种基于WorldFIP总线的变电站监控系统[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [16].基于MicroFIP的WorldFIP从节点研发[J]. 电力机车与城轨车辆 2008(04)

- [17].基于DSP内核的智能WorldFIP—CAN网关的研制[J]. 铁道车辆 2013(08)

- [18].WorldFIP现场总线技术在供电系统综合自动化控制中的应用[J]. 山东煤炭科技 2009(05)

- [19].WorldFIP总线控制系统组态软件的开发[J]. 微计算机信息 2008(01)

- [20].基于WorldFIP总线的煤矿电网监控系统[J]. 工矿自动化 2008(02)

- [21].WorldFip-CAN网关的设计[J]. 机车电传动 2014(03)

- [22].WorldFIP智能主站的开发[J]. 电力自动化设备 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/91e639b19e403a764c3af822.html