# 中国东部近海大气气溶胶中水溶性离子成分分析及季节性差异

### 论文摘要

水溶性离子是大气气溶胶中的重要组成成分,其在大气中的直接和间接辐射强迫能够对全球气候变化产生十分重要的影响。来自东亚地区自然源和人为源的输送过程导致中国东部近海大气气溶胶具有较高的浓度,这些高浓度的气溶胶通过大气输送到达太平洋上空能够对大洋海区的大气化学组成以及生态环境产生重要的影响。中国东部近海是东亚气溶胶向太平洋输送的重要途径,本论文以北黄海、山东近海和东海为研究目标,采集了北黄海2007年春季和秋季的海洋气溶胶样品,山东近海2007年春季和秋季的海洋气溶胶样品以及东海2007年秋季海洋气溶胶样品,对气溶胶中主要水溶性离子浓度的季节和区域变化以及来源进行了研究,主要的研究结果如下:（1）山东近海春季航次总悬浮颗粒物（Total Suspended Particulates,TSP）样品中主要水溶性离子的平均浓度由高到低分别为nss-SO42- > NO3- > NH4+ > nss-Ca2+ > Na+ > nss-K+ > Mg2+,秋季航次为nss-SO42- > NO3- > NH4+ > nss-Ca2+ > nss-K+ > Na+ > Mg2+。这两个季节采集的TSP样品中二次离子(nss-SO42-,NO3-,NH4+)的含量最高,春季和秋季浓度分别为37.76±11.91 （1 SD）和39.73±15.96μg·m-3,均占到水溶性离子总测定浓度的80%以上,其余离子中Na+、nss-K+和nss-Ca2+的浓度比例较为相近,Mg2+的浓度比例最低,仅为1.2%左右,这说明山东近海TSP的化学组成受到人为污染排放的影响非常大。甲磺酸（methanesulfonic acid,MSA）春季和秋季浓度分别为0.041±0.022和0.012±0.0031μg·m-3,季节差异较为显著。（2）北黄海春季TSP中主要水溶性离子的平均浓度由高到低分别为nss-SO42- > NH4+ > NO3- > nss-Ca2+ > Na+ > nss-K+ > Mg2+,秋季航次为nss-SO42- > NH4+ > NO3- > Na+ > nss-Ca2+ > nss-K+ > Mg2+,同山东近海的分布趋势相似,但二次离子中NO3-的浓度低于NH4+。北黄海两个航次TSP中nss-SO42-的浓度比例明显升高,占到了总测定浓度的50%左右,高于山东近海海域的比例,同时NO3-和NH4+两个季节的比例均小于山东近海航次。以上二次离子的浓度比例变化说明随着采样海域和陆地距离的增加,NO3-在远距离输送过程中的沉降速率要大于nss-SO42-,从而导致前者的浓度比例降低。TSP中MSA的季节差异非常明显,春季和秋季浓度分别为0.073±0.034和0.011±0.0044μg·m-3,这主要是由于春季水华期表层海水中浮游藻类生长旺盛,从而产生了较高浓度的二甲基硫（dimethylsulfide,DMS）,导致大气中DMS的氧化产物MSA浓度较高。（3）东海秋季航次TSP中主要水溶性离子的平均浓度由高到低分别为nss-SO42- > Na+ > NH4+ > NO3- > Mg2+ > nss-Ca2+ > nss-K+,由于受到了较高风速的影响,导致TSP中海盐离子浓度显著升高,其中Na+浓度超过了NH4+和NO3-,而Mg2+浓度则超过了nss-Ca2+和nss-K+。其中NO3-的浓度比例和北黄海相近,说明这两个海域TSP中NO3-远距离传输过程中的沉降过程较为相似。MSA的浓度为0.0081±0.0047μg·m-3,和北黄海秋季航次相接近。（4）水溶性离子同气象条件之间的相关性分析显示,海盐成分的浓度受到风速的影响较为显著;二次离子浓度和气温以及相对湿度之间存在较为显著的正相关,这表明较高的温度和相对湿度条件下有利于二次离子的生成;气温和地壳源成分之间的相关性说明地壳源成分的浓度主要受到陆源矿物气溶胶输送的影响。通过水溶性离子之间的相关性分析发现,二次离子之间具有较好的相关性,说明三者具有相似的来源,主要来自陆源人为活动输送;Na+和Mg2+之间相关性十分显著,线性回归结果说明两者都主要来自于海水。通过对水溶性离子富集因子的分析,发现TSP中的K+主要来自于地壳源。（5）利用大洋海域nss-SO42-/MSA的经验比值来计算生源硫酸盐对nss-SO42-的贡献率,得到山东近海春季和秋季生源硫酸盐贡献率分别为4.5%和1.5%,北黄海春季和秋季生源硫酸盐贡献率分别为11.0%和2.0%,东海秋季生源硫酸盐贡献率为2.0%。各研究海域春季生源硫酸盐对nss-SO42-的贡献率要高于秋季,这主要是由于春季藻类活动旺盛,导致表层海水中DMS浓度较高,进而导致大气中出现较高浓度的MSA。总体而言,山东近海、北黄海和东海海域春季和秋季采样期间,气溶胶中的nss-SO42-主要来源于陆源人为释放,同时值得注意的是,在春季藻类生长旺盛期间,来自生源硫酸盐对nss-SO42-的贡献也占有一定的比例。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 1 文献综述

- 1.1 海洋气溶胶的组成及其来源

- 42-'>1.1.1 nss-SO42-

- 3-和NH4+'>1.1.2 NO3-和NH4+

- 1.1.3 海盐气溶胶

- 1.1.4 矿物气溶胶

- 1.2 中国东部近海气溶胶中水溶性离子浓度的季节变化

- 1.3 大气气溶胶对气候变化的影响

- 42-的贡献'>1.4 生源硫酸盐对nss-SO42-的贡献

- 1.4.1 MSA 的来源以及影响其浓度分布的因素

- 1.4.2 MSA 的季节变化

- 42-'>1.4.3 MSA 与nss-SO42-

- 1.5 本论文的研究内容和目标

- 2 实验部分

- 2.1 仪器与试剂

- 2.1.1 仪器

- 2.1.2 试剂

- 2.2 样品采集与分析

- 2.2.1 采样信息

- 2.2.2 采样方法

- 2.2.3 样品处理与分析

- 2.2.4 分析方法的QAQC

- 2.2.5 数据处理与计算

- 3 中国东部近海大气气溶胶中水溶性离子的组分分析

- 3.1 山东半岛南部近海TSP 中水溶性离子的化学组成

- 3.1.1 采样信息与天气状况

- 3.1.2 TSP 中主要水溶性离子的化学组成

- 3.1.3 TSP 中的MSA

- 3.2 北黄海TSP 中水溶性离子的化学组成

- 3.2.1 采样信息与天气状况

- 3.2.2 TSP 中主要水溶性离子的化学组成

- 3.2.3 TSP 中的MSA

- 3.3 东海TSP 中水溶性离子的化学组成

- 3.3.1 采样信息与天气状况

- 3.3.2 TSP 中主要水溶性离子的化学组成

- 3.3.3 TSP 中的MSA

- 3.4 本章小结

- 4 中国东部近海大气气溶胶中水溶性离子的区域和季节性差异

- 4.1 TSP 中主要水溶性离子总浓度的变化

- 4.2 TSP 中主要水溶性离子的区域和季节差异

- 4.3 TSP 中主要水溶性离子的比例

- 4.4 采样海域和周边地区的对比

- 42-'>4.5 TSP 中的MSA 和nss-SO42-

- 4.5.1 MSA 的季节变化

- 42-的贡献'>4.5.2 生源硫酸盐对nss-SO42-的贡献

- 4.6 TSP 中主要水溶性离子的来源分析

- 4.6.1 TSP 中主要水溶性离子同气象条件之间的关系

- 4.6.2 TSP 中主要水溶性离子之间的关系

- 4.6.3 TSP 中主要水溶性离子的富集因子

- 42-/NO3-'>4.6.4 TSP 中的nss-SO42-/NO3-

- 4.7 本章小结

- 5 本文结论

- 参考文献

- 附图

- 致谢

- 已发表的学术论文成果

### 相关论文文献

- [1].北京市大气气溶胶总α、总β放射性测量与分析[J]. 中国辐射卫生 2019(05)

- [2].基于超级站多仪器联合观测的大气气溶胶遥感研究[J]. 中国环境监测 2017(05)

- [3].“多尺度大气气溶胶综合观测实验”专辑[J]. 大气与环境光学学报 2015(04)

- [4].桂林市大气气溶胶质量浓度变化特征分析[J]. 气象研究与应用 2019(04)

- [5].大气气溶胶卫星遥感反演研究综述[J]. 科技创新导报 2019(36)

- [6].大气气溶胶粒径分布特征与呼吸系统暴露评估研究进展[J]. 环境科学学报 2020(10)

- [7].大气气溶胶采样和化学分析技术[J]. 化工设计通讯 2018(09)

- [8].大气气溶胶密度观测研究进展[J]. 冰川冻土 2018(05)

- [9].艾比湖流域春季大气气溶胶光学性质[J]. 中国环境科学 2017(02)

- [10].《大气气溶胶》课程设置与实践教学探索[J]. 教育教学论坛 2016(15)

- [11].青藏高原大气气溶胶研究进展[J]. 冰川冻土 2012(03)

- [12].青藏高原大气气溶胶研究进展[J]. 高原山地气象研究 2012(02)

- [13].电感耦合等离子体质谱法测定大气气溶胶中金属元素[J]. 现代科学仪器 2011(01)

- [14].大气气溶胶通过改变水循环实现对水资源的影响[J]. 中国水利 2009(19)

- [15].大气气溶胶的种类及其对人类的影响分析[J]. 江西科学 2009(06)

- [16].中国大气气溶胶研究现状[J]. 环境科学与管理 2008(12)

- [17].大气气溶胶消光系数的计算方法研究[J]. 环境科学与技术 2008(01)

- [18].乌鲁木齐市大气气溶胶研究的分析[J]. 干旱环境监测 2008(01)

- [19].利用次溴酸盐氧化结合盐酸羟胺还原法测定大气气溶胶样品铵态氮同位素[J]. 应用生态学报 2019(06)

- [20].厦门市林地与建设用地对大气气溶胶空间分布的影响分析[J]. 地球信息科学学报 2016(12)

- [21].南半球海洋大气气溶胶单颗粒的理化特性分析[J]. 环境科学 2017(03)

- [22].大气气溶胶有害成分的激光击穿光谱探测[J]. 量子电子学报 2013(02)

- [23].浅析大气气溶胶的分类及其对气候的影响[J]. 科技信息 2011(29)

- [24].大气气溶胶中溴、碘总量及其形态的提取和测定[J]. 分析化学 2010(02)

- [25].基于光腔衰荡光谱技术的大气气溶胶消光性质观测研究[J]. 量子电子学报 2016(03)

- [26].大气气溶胶的环境效应[J]. 甘肃科技 2013(21)

- [27].大气气溶胶成核监测[J]. 沙漠与绿洲气象 2014(01)

- [28].大气气溶胶消光系数检测系统设计[J]. 应用光学 2012(02)

- [29].鼎湖山秋季大气气溶胶中水溶性离子浓度与粒径分布[J]. 环境化学 2012(08)

- [30].南京地区大气气溶胶综合观测与对比分析[J]. 遥感学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/91e935e58da0c3d409522e1b.html