# 空时编码与空时频扩展码分多址的技术的研究

### 论文摘要

空时编码（STC）是无线通信中的一种新的编码和信号处理技术,它使用多个发射和接收天线进行信息的发射和接收,在不同天线发射的信号之问引入时域和空域相关,能够提供远高于传统单天线系统的频带利用率,为解决无线信道的带宽问题提供了一条新的解决途径。多入多出正交频分复用（MIMO-OFDM）系统是未来高速无线通信系统的主要物理层技术之一。目前针对MIMO-OFDM技术的研究主要集中在单用户系统,然而实际的系统大都是多用户系统,要想将在实际系统中应用MIMO-OFDM技术,必须考虑多用户系统中存在的干扰、多用户检测等特殊问题,提出适用于MIMO-OFDM系统的、简单有效的多址技术。本文主要研究了空时编码技术和MIMO-OFDM系统中的空时频扩展码分多址技术,论文主要完成以下五方面的工作：对V-BLAST系统的基本检测算法进行了全面总结,并提出将对信道矩阵的处理从检测算法中分离的处理方法,这种处理方法更利于算法的实现和研究。给出了一种基于信道能量的大小进行排序的串行干扰删除检测算法,这一算法具有极低的运算复杂度,而且在一定的情况下其性能与最优排序的串行干扰删除检测相比损失不大。全面给出了基于Sherman-Morrison公式的用递推方法计算串行干扰删除检测中每级检测所需加权向量的算法,这类递推的算法与直接计算加权向量的算法相比没有性能损失,且可以有效降低运算复杂度。给出了一种将空时分组码（STBC）和BLAST相结合的方案,即BLAST-STBC。 BLAST-STBC方案突破了传统的BLAST方案中接收天线数必须大于或等于发射天线数的限制,并且其编码速率远高于传统的STBC。给出了一种基于MIMO-OFDM技术的无线通信系统下行链路的码分多址技术,即空时频扩展码分多址技术,并针对此技术提出了一种扩频码的设计方法,即耦合哈达玛码。采用耦合哈达玛码的空时频扩展码分多址系统的性能要优于采用沃什码（Walshcodes）的空时频扩展码分多址系统。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 空时编码的研究概况

- 1.3 本文所做的工作及论文结构

- 第二章 V-BLAST系统的基本检测算法

- 2.1 系统描述

- 2.2 线性检测算法

- 2.2.1 迫零检测

- 2.3 最小均方误差检测

- 2.4 最大似然检测

- 2.5 串行干扰删除检测（SIC）

- 2.5.1 基于迫零的串行干扰删除检测（ZF-SIC）

- 2.5.2 基于最小均方误差的串行干扰删除检测（MMSE-SIC）

- 2.6 基本检测算法的性能比较

- 2.7 信道矩阵的单独处理

- 第三章 串行干扰删除检测的算法改进

- 3.1 次优排序的串行干扰删除算法

- 3.1.1 基于信道能量的排序方法

- 3.1.2 性能比较

- 3.2 递推求加权向量的方法

- 3.2.1 利用公式的递推方法Sherman-Morrison

- 3.2.2 运算复杂度的比较

- 第四章 空时分组码及BLAST-STBC方案

- 4.1 空时分组码的基本概念

- 4.1.1 线性空时分组码

- 4.1.2 非线性空时分组码

- 4.2 正交空分组时码

- 4.2.1 最大分集增益

- 4.2.2 简单的译码算法

- 4.2.3 正交空时分组码与amicable orthogonal designs的联系

- 4.2.4 已知最优的正交空时分组码字矩阵

- 4.2.5 正交空时分组码其它一些特性

- 4.3 BLAST-STBC方案

- 4.3.1 发射及接收方案

- 4.3.2 仿真结果

- 第五章 空时频扩展码分多址技术及其扩频码的设计

- 5.1 空时频扩展码分多址技术

- 5.1.1 技术背景

- 5.1.2 空时频扩展码分多址发送技术

- 5.1.3 空时频扩展码分多址接收技术

- 5.3 基于耦合哈达玛码的空时频扩展系统的性能

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].无线光通信中对角分层空时编码的研究[J]. 激光杂志 2012(02)

- [2].分层空时编码及应用研究[J]. 电信科学 2011(04)

- [3].机会分布式空时编码研究[J]. 计算机应用 2009(08)

- [4].浅析无线通信中空时编码性能[J]. 通讯世界 2019(01)

- [5].酉空时编码在TD-SCDMA系统中的应用研究[J]. 重庆三峡学院学报 2009(03)

- [6].对角分层酉空时编码策略[J]. 今日科苑 2008(18)

- [7].空时编码阵列时移误差分析[J]. 系统工程与电子技术 2019(11)

- [8].空时编码算法仿真及其DSP+FPGA实现[J]. 仪器仪表用户 2009(01)

- [9].比特交织空时编码调制分集研究[J]. 北京邮电大学学报 2008(03)

- [10].一种折衷的分层空时编码方案[J]. 制造业自动化 2010(09)

- [11].多径信道下的异步分布式线性卷积空时编码[J]. 电子与信息学报 2009(06)

- [12].一种波束成形的分组空时编码系统检测算法[J]. 西安电子科技大学学报 2009(04)

- [13].分布式空时编码的半定松弛非相干检测算法[J]. 计算机工程与应用 2014(02)

- [14].基于垂直分层空时编码的自由空间光通信[J]. 中国激光 2008(06)

- [15].多小区联合检测中的空时编码干扰信号高效抑制[J]. 微型电脑应用 2019(06)

- [16].一种基于多发射天线的差分空时编码[J]. 山西电子技术 2011(02)

- [17].大斜视角下空时编码成像算法[J]. 国防科技大学学报 2018(02)

- [18].MIMO-OFDM空时编码和循环延迟分集技术[J]. 考试周刊 2016(55)

- [19].盲源分离算法及其在空时编码系统中的应用研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [20].基于空时编码的高效星地数据传输技术[J]. 现代电子技术 2019(05)

- [21].一种新的空时编码结构及其解码算法[J]. 应用科技 2008(08)

- [22].MIMO无线光通信中分层空时编码研究[J]. 自动化与仪器仪表 2015(05)

- [23].MIMO无线通信系统空时编码的信号检测算法研究[J]. 科技致富向导 2011(09)

- [24].无线通信中空时编码性能分析[J]. 通信技术 2017(12)

- [25].电力线通信网中的差分酉空时编码研究前瞻[J]. 工业控制计算机 2016(05)

- [26].一种1×2×4分布式空时编码异步协作方案[J]. 电视技术 2013(09)

- [27].基于空时编码的波束形成接收端改进模式[J]. 通信技术 2009(01)

- [28].基于GABBA码的分布式空时编码改进方案[J]. 北京邮电大学学报 2011(S1)

- [29].MIMO传输系统中差分空时编码的能耗分析[J]. 信息技术 2009(06)

- [30].基于Matlab的分布式空时编码实验平台开发[J]. 实验科学与技术 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/91f9a411c707a6bab8a6c916.html