# 螺旋伞齿轮新加工方法及关键技术的研究

### 论文摘要

深入研究了基于产形面的齿面坐标点计算方法和基于B样条插值的齿面坐标点计算方法,并讨论了这两种方法的适用范围。为了解决大批量Gleason制螺旋锥齿轮制造中的热后精整问题,本文提出了将珩齿技术应用于螺旋锥齿轮的硬齿面加工中,并提出了珩磨轮的优化设计方法,研究了珩磨轮的特殊制造工艺中存在的拨模干涉检验、干涉修正及金属模的加工方法等问题。深入研究了基于Gleason制螺旋锥齿轮铣齿机的珩磨轮的制造方法,详细介绍了产品轮及珩磨轮的齿面几何参数的计算方法以及加工珩磨轮的刀具及机床调整参数的确定方法。为了解决大规格及单件小批量Gleason制螺旋锥齿轮的制造工艺问题,本文建立了基于通用刀具的螺旋锥齿轮及金刚石修整轮制造体系,深入研究了粗、精加工中刀位轨迹的规划及刀具位姿的确定方法,并将研究成果应用于螺旋锥齿轮的五轴联动数控加工中,加工实例表明,本文的理论分析、齿面数学模型和刀位计算方法是正确的,基于通用指状刀具的螺旋锥齿轮的制造方法不仅是可以实现的,而且对于某些特定的应用场合是一种经济、高效和具有快速响应能力的制造方法。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 引言

- 1.1 传统的螺旋锥齿轮的加工方法

- 1.1.1 统一刀盘法

- 1.1.2 双重切削法

- 1.1.3 硬齿面研齿

- 1.1.4 硬齿面磨齿

- 1.1.5 硬齿面刮削

- 1.2 国外螺旋锥齿轮数控机床的发展进程

- 1.3 国内螺旋锥齿轮制造业现状

- 1.4 论文的主要工作

- 2 齿面坐标点的计算方法

- 2.1 基于产形面的齿面坐标点计算方法

- 2.1.1 产形面的表达方法

- 2.1.2 产形面与被加工齿面间的运动学关系

- 2.1.3 齿面上指定点的获取方式

- 2.1.4 齿面点计算中的一些特殊问题及处理方法

- 2.2 基于均匀B样条插值的齿面坐标点计算方法

- 2.2.1 齿面网格的生成

- 2.2.2 控制网格的生成

- 2.2.3 齿面插值算法

- 2.3 两种齿面坐标计算方法的适用范围

- 3 Gleason制螺旋锥齿轮珩磨技术的研究

- 3.1 螺旋锥齿轮珩磨轮的设计方法

- 3.1.1 珩磨轮的节锥面设计

- 3.1.2 珩磨中的啮合界限

- 3.1.3 珩磨轮参数的优化设计

- 3.1.4 计算实例

- 3.2 螺旋锥齿轮珩磨轮模具成型技术的研究

- 3.2.1 拨模干涉检验及其计算

- 3.2.2 拨模干涉修正方案

- 3.2.3 金属模的加工方法

- 3.3 珩磨工艺初探

- 3.3.1 珩齿工艺

- 3.3.2 珩磨轮的修形原理

- 4 基于Gleason制螺旋锥齿轮铣齿机的珩磨轮制造方法的研究

- 4.1 齿轮副齿面二阶、三阶几何参数的确定方法

- 4.1.1 刃锥面和大轮齿面上的计算参考点

- 4.1.2 大轮齿面的二阶和三阶几何参数

- 4.1.3 小轮齿面的二阶和三阶几何参数

- 4.2 珩磨轮齿面几何参数的确定方法

- 4.3 加工珩磨轮的刀具及机床调整参数的确定方法

- 4.3.1 安装根角和参考点的位置

- 4.3.2 精切珩磨轮的刀盘半径

- 4.3.3 精切珩磨轮的机床调整参数

- 5 基于指状刀具的螺旋锥齿轮及珩磨轮制造工艺研究

- 5.1 刀具种类和刀具直径的确定

- 5.2 粗加工刀位轨迹规划

- 5.3 粗加工刀具位姿的确定

- 5.4 精加工刀位轨迹规划

- 5.5 精加工刀具位姿的确定

- 5.6 加工实例

- 6 总结及展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 有待进一步研究的工作

- 参考文献

- 索引

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].齿面接触闪温测量系统的设计[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].齿面磨损数值仿真方法综述[J]. 河北工业大学学报 2020(03)

- [3].弧齿锥齿轮双重螺旋法加工数学模型及齿面偏差修正研究[J]. 机械传动 2020(09)

- [4].小波变换在齿面重构上的应用[J]. 机床与液压 2019(20)

- [5].准静态工况下渐开线直齿轮齿面磨损建模与分析[J]. 机械工程学报 2017(05)

- [6].弧齿锥齿轮齿面误差的分析与修正[J]. 工具技术 2016(01)

- [7].不同加工方法的弧齿锥齿轮齿面统一模型的建立[J]. 西安工业大学学报 2016(06)

- [8].弧齿锥齿轮大轮齿面方程的封闭解[J]. 机械传动 2013(09)

- [9].螺旋锥齿轮齿面测量点分布新方法研究[J]. 机械科学与技术 2019(11)

- [10].基于矢量的直齿锥齿轮齿面凹凸性判断方法[J]. 工具技术 2016(02)

- [11].17CrNiMo6齿轮轴齿面剥落原因分析[J]. 大型铸锻件 2015(01)

- [12].基于非特征分块插值技术的准双曲面齿轮数字化真实齿面建模方法[J]. 机械工程学报 2015(07)

- [13].考虑齿面接触温度的齿轮系统非线性动力学建模及分析[J]. 机械工程学报 2015(11)

- [14].含齿面温度的二级直齿轮系统动力学模型及其动态特性分析[J]. 振动工程学报 2015(05)

- [15].基于齿面摩擦的直齿轮副动力学特性分析[J]. 机械传动 2015(11)

- [16].重载齿轮全齿面接触分析[J]. 机械传动 2013(10)

- [17].基于齿面点坐标测量值的弧齿锥齿轮齿面建模[J]. 制造业自动化 2014(09)

- [18].离散化切削对弧齿锥齿轮齿面质量影响的综述[J]. 机床与液压 2014(15)

- [19].螺旋锥齿轮切齿仿真和虚拟齿面误差检验[J]. 现代制造工程 2012(01)

- [20].锥齿轮测量齿面接触分析方法研究[J]. 机械传动 2010(07)

- [21].弧齿锥齿轮齿面误差检测与实验验证[J]. 中国机械工程 2009(15)

- [22].计及齿面微观特征影响的齿轮非线性动力学模型研究[J]. 应用力学学报 2019(06)

- [23].粗糙齿面啮合弹塑性接触分析[J]. 机械科学与技术 2020(02)

- [24].直齿圆柱齿轮齿面接触温度研究[J]. 机械传动 2020(05)

- [25].基于万能运动参数的弧齿锥齿轮建模方法[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [26].齿面摩擦对双圆弧齿轮动力学特性影响的研究与试验[J]. 机械传动 2019(11)

- [27].粗糙齿面接触应力与齿轮转速关系的理论探析[J]. 机械传动 2017(05)

- [28].新型人字齿轮齿面设计[J]. 煤矿机械 2016(05)

- [29].基于齿面摩擦的人字齿轮副动力学特性分析[J]. 振动与冲击 2016(09)

- [30].考虑实际齿面的功率四分支传动系统动态分析[J]. 南京航空航天大学学报 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9210b50cd9053c0c89d74a88.html