# 多跨输流管道的稳定性分析

### 论文摘要

输流管道系统在船舶工程、海洋工程、石油化工、核工程和航天工程等领域有着广泛运用。管道的流固耦合振动和稳定性与设备的可靠性和安全性密切相关,本文将运用传递矩阵法和微分求积法研究并探讨流速、质量比、弹性支撑刚度等因素对输流管道的稳定性影响,并计算了输流管道的固有频率和临界流速。本文首先基于梁模型推导了输流直管横向振动的传递矩阵,并详细讨论了管系中常见部件和边界条件的处理方法。阐述了复特征问题的求解方法。在输流管道的稳定性计算及分析部分,主要完成了以下三部分的工作:(1)以单跨输流直管为研究对象,针对各种不同的边界条件,对输流管道的临界流速和固有频率进行了计算。通过与解析结果的比较,表明文中所用传递矩阵法是可行有效的。计算结果发现,流速的增加会导致管道系统固有频率的降低。(2)对多跨弹性支撑输流直管进行稳定性分析,重点讨论了弹性支撑刚度变化对管系临界流速的影响规律,并为管道的安全设计和振动控制提供理论依据。(3)运用微分求积法计算了复杂边界条件下输流管道的稳定性,探讨了扭转刚度系数和弹性支撑系数对管道稳定性的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 研究背景

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 数值方法

- 1.5 本文工作

- 2 输流管道的理论模型

- 2.1 输流直管的运动微分方程

- 2.2 输流曲管的运动微分方程

- 2.3 本章小结

- 3 输流管道系统振动的传递矩阵法

- 3.1 输流直管的传递矩阵法

- 3.2 输流直管的典型边界条件

- 3.3 复特征方程的数值求解方法

- 3.4 本章小结

- 4 输流管道稳定性计算与分析

- 4.1 典型边界条件下单跨管的稳定性计算与分析

- 4.2 多跨弹性支撑直管的稳定性计算与分析

- 4.3 本章小结

- 5 微分求积法在输流管道稳定性中的应用

- 5.1 问题的力学模型

- 5.2 微分求积法

- 5.3 微分求积法模拟方程

- 5.4 计算结果及分析

- 5.5 本章小结

- 6 研究展望与总结

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 在读期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].周期性输流管道的非线性动力学特性研究[J]. 振动与冲击 2020(10)

- [2].输流管道的超临界固有频率分析[J]. 沈阳航空航天大学学报 2013(04)

- [3].航空输流管道动力学的非参模型研究[J]. 振动与冲击 2018(18)

- [4].P波作用下地下输流管道的动力响应分析[J]. 天津大学学报 2010(04)

- [5].输流管道自由振动特性分析系统[J]. 舰船科学技术 2018(08)

- [6].船舶输流管道系统的振动分析[J]. 石油和化工设备 2018(12)

- [7].水力割缝机推进系统输流管道有限元分析[J]. 煤炭技术 2019(05)

- [8].基于有限元法的输流管道系统非线性振动研究[J]. 湖北工业大学学报 2010(04)

- [9].基于谱单元法的船用输流管道振动建模与分析[J]. 中国造船 2018(03)

- [10].基于有限元的输流管道模态计算方法与试验[J]. 沈阳航空航天大学学报 2017(05)

- [11].输流管道耦合动力特性分析[J]. 噪声与振动控制 2013(05)

- [12].基于分层模型的功能梯度输流管道耦合振动[J]. 振动与冲击 2019(20)

- [13].不同约束条件下瞬态流动对输流管道动力学的影响[J]. 兰州理工大学学报 2018(03)

- [14].超临界输流管道3:1内共振下参激振动响应[J]. 应用数学和力学 2018(11)

- [15].输流管道在支承激励下的动态特性分析[J]. 机械科学与技术 2011(04)

- [16].端部约束悬臂输流管道的分岔与混沌响应[J]. 振动与冲击 2008(05)

- [17].基于ALK解法的输流管道防共振可靠性分析[J]. 振动与冲击 2019(17)

- [18].热环境中FGM输流管道热横向振动的辛方法[J]. 应用力学学报 2018(05)

- [19].温度变化对固支FGM输流管道横向振动的影响[J]. 西安理工大学学报 2018(04)

- [20].悬臂输流管道在端部随从力作用下的稳定性[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [21].简支梁输流管道流固耦合差分迭代算法研究与应用[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [22].分布随从力作用下双参数非线性弹性地基上简支输流管道的参激振动[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [23].输流管道流固耦合振动研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [24].弯曲输流管道流固耦合动力特性分析[J]. 噪声与振动控制 2015(04)

- [25].弯曲输流管道流固耦合流动特性研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2008(02)

- [26].带有分支输流管道附加轴力的计算与校核[J]. 科技视界 2013(05)

- [27].一类输流管道模型的稳定性与分岔分析[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [28].带有分支输流管道控制方程的参数变换[J]. 科技信息 2012(07)

- [29].输流管道流-固耦合振动的固有频率分析[J]. 振动与冲击 2008(03)

- [30].两端固定输流管道混沌运动预测[J]. 振动与冲击 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/922348a670ce4dce3406133f.html