# 移动IPv6无线网络切换机制下的路由优化技术研究

### 论文摘要

为了使下一代互联网提供对移动通信的支持,IETF在IPv6协议的基础上提出了移动IPv6协议（MIPv6）。切换技术是MIPv6的关键技术之一,针对MIPv6切换机制的不足,IETF分别提出了快速切换MIPv6（FMIPv6）、层次化MIPv6（HMIPv6）和层次化快速切换MIPv6（F-HMIPv6）。这些改进方案虽然改善了切换延迟问题,但它们在路由优化策略上还不尽如人意。其中,F-HMIPv6协议整合了FMIPv6和HMIPv6的特点,可以提供更加快速平滑的切换,但是它沿用了HMIPv6的路由策略,即在MAP域内默认通过MAP进行分组转发。在这种方式下,MAP通过隧道将通信节点CN发送的分组转交给移动节点MN,不支持MAP区域内的路由优化,也容易使MAP产生拥塞。针对F-HMIPv6路由优化问题,本文提出了一种支持路由优化的F-HMIPv6解决方案,该方案引入了边界路由器来帮助MAP完成分组转发的工作,从而实现路由优化并解决了MAP的拥塞问题。由于该方案仍然通过第三方节点使用隧道进行分组转发,虽然节省了向CN注册绑定更新以及CN返回绑定确认消息等信令开销,但是相比于路由优化方式下的CN与MN直接通信仍然存在一定的分组传输延迟,因此本文在方案二中提出了MAP域内三角路由和路由优化的路由方式选择机制。该方案通过建立网络开销模型,根据具体的网络环境和相关参数,动态的选择路由方式进行通信。最后本文在NS-2网络仿真环境中对两种方案做了实现,并和原F-HMIPv6协议进行了比较和分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 引言

- 1.1.2 移动IPv6 协议下的切换和路由优化

- 1.2 国内外IPv6 发展状况

- 1.2.1 国外IPv6 发展状况

- 1.2.2 国内IPv6 发展状况

- 1.3 研究课题的目标、来源及主要内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 项目来源

- 1.3.3 主要内容

- 1.4 本章小结

- 第二章 移动IPv6 及其切换机制下的路由优化研究现状

- 2.1 移动IP 技术

- 2.1.1 移动IPv4 协议

- 2.1.2 移动IPv6 协议

- 2.1.3 移动IPv4 协议与移动IPv6 协议的区别

- 2.2 移动IPv6 切换机制

- 2.2.1 扩展报头及选项

- 2.2.2 移动IPv6 协议的切换过程

- 2.2.3 移动IPv6 的改进切换机制

- 2.3 移动IPv6 切换机制下的路由优化

- 2.3.1 移动IPv6 协议的路由优化策略

- 2.3.2 层次化移动IPv6 协议的路由优化策略

- 2.3.3 其它改进路由优化策略及分析

- 2.4 延迟分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于F-HMIPv6 的路由优化改进方案

- 3.1 F-HMIPv6 的不足

- 3.2 F-HMIPv6 路由优化改进方案一

- 3.2.1 设计目标

- 3.2.2 系统架构

- 3.2.3 改进方案的处理流程

- 3.3 F-HMIPv6 路由优化改进方案二

- 3.3.1 设计目标

- 3.3.2 性能模型分析

- 3.3.3 改进方案的处理流程

- 3.4 本章小结

- 第四章 改进方案在网络仿真环境下的实现

- 4.1 网络仿真环境的搭建

- 4.1.1 网络仿真与NS-2

- 4.1.2 NS-2 的软件结构

- 4.1.3 NS-2 的应用编程接口

- 4.1.4 NS-2 的协议扩展与仿真过程

- 4.2 路由优化改进方案的具体实现

- 4.2.1 协议模块

- 4.2.2 网络节点和信令

- 4.2.3 协议报头定义

- 4.2.4 协议其它部分

- 4.3 本章小结

- 第五章 路由优化改进方案的性能比较与分析

- 5.1 性能指标

- 5.2 网络拓扑图与环境参数

- 5.3 改进方案一与F-HMIPv6 的比较

- 5.3.1 TCP 分组序列图

- 5.3.2 ACK 分组序列图

- 5.3.3 TCP 分组通信时延序列图

- 5.3.4 数据传输速率及分组丢失率

- 5.4 改进方案二与F-HMIPv6 的比较

- 5.4.1 TCP 分组序列图

- 5.4.2 ACK 分组序列图

- 5.4.3 TCP 分组通信时延序列图

- 5.4.4 数据传输速率及分组丢失率

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].IPv6网络体系结构与网络改造[J]. 通讯世界 2019(12)

- [2].关于校园网IPv6升级的思考[J]. 电脑编程技巧与维护 2019(12)

- [3].电子政务外网IPv6网络部署安全风险及对策探究[J]. 江西通信科技 2019(04)

- [4].IPV6网络环境下网络攻击探讨[J]. 数字通信世界 2019(12)

- [5].基于5G和IPv6的闸门远程控制系统解决方案[J]. 四川水利 2020(02)

- [6].运营级物联网IPv6演进方案研究与实践[J]. 信息通信技术与政策 2020(06)

- [7].探讨物联网发展所需的5G技术和IPV6协议[J]. 中国新通信 2020(13)

- [8].IPv6环境下基于超融合架构的智慧图书馆基础平台改造与实践[J]. 信息技术与信息化 2020(09)

- [9].基于IPv6的网络运维机器人系统移动端设计与实现[J]. 数字通信世界 2020(10)

- [10].关于金融业IPv6规模部署中的相关问题及对策[J]. 金融科技时代 2019(11)

- [11].基于IPv6的校园网的设计与建设研究[J]. 山西电子技术 2016(06)

- [12].基于IPv6的校园网技术升级及性能测量研究[J]. 中国新通信 2016(23)

- [13].IPv6及其在电力自动化系统中的应用分析[J]. 中国电力 2016(12)

- [14].基于IPv6环境下的网络安全关键技术研究[J]. 电脑知识与技术 2016(34)

- [15].基于IPv6的视频会议系统中安全的关键技术的研究[J]. 民营科技 2017(05)

- [16].IPv6环境面临的网络安全问题及对策探讨[J]. 江苏通信 2017(02)

- [17].基于IPv6的智慧校园网络的设计与实现[J]. 科教文汇(上旬刊) 2017(03)

- [18].IPv6下一代互联网带来网络安全新机遇[J]. 信息安全与通信保密 2017(07)

- [19].基于校园网的IPv6过渡技术研究[J]. 电脑知识与技术 2017(23)

- [20].企业物联网环境下IPv6技术应用分析[J]. 中国管理信息化 2016(06)

- [21].一种适用于IPv6网络的可用带宽测量方法[J]. 世界科技研究与发展 2013(03)

- [22].探究物联网中轻量级IPv6协议的研究与应用[J]. 电子测试 2015(08)

- [23].基于IPv6的物联网技术及其标准化研究[J]. 信息技术与标准化 2015(05)

- [24].基于IPv6的校园网建设研究与思考[J]. 计算机时代 2015(07)

- [25].家庭网关IPv6宽带上网故障智能诊断方法研究与实践[J]. 电信技术 2015(10)

- [26].天地互连-全球IPv6培训中心主任李震 下一代互联网实践与创新[J]. 中国教育网络 2017(01)

- [27].IPv6技术和应用[J]. 农村科学实验 2017(03)

- [28].部署IPv6正当时[J]. 中国教育网络 2017(08)

- [29].物联网中轻量级IPv6协议实现技术概述[J]. 科技视界 2013(36)

- [30].IPv6地址协议一致性测试系统设计与实现[J]. 计算机应用与软件 2013(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/92360ba5dcb25f4357781556.html